Kielce dnia 2010-06-24

Znak sprawy:

DZ-217-2010

SPORZĄDZIŁ                                                             ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                   mgr inż. Krzysztof Skowronek

…………………………...........			          ……….……………………....

Podpis					                        Podpis

Dostawa systemu przygotowania dawki leku dla pacjenta wraz z wykonaniem projektu i modernizacją pomieszczeń.

42.92.13.00-1; 71.32.00.00-7;
             45.00.00.00-7; 39.00.00.00-2

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z 2008 r Nr 171 poz. 1058 oraz Dz. U. z 2009 r Nr 206, poz. 1591)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

II.  Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Dostawa aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta wraz z wykonaniem projektu i modernizacją pomieszczeń apteki szpitalnej w szczególności:

- Dostawa urządzeń i wyposażenia pomieszczeń koniecznych do funkcjonowania aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta, jego wdrożenie - instalacja, uruchomienie systemu i jego integracja z systemem Infomedica,

- Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie umożliwiającym obsługę systemu,

- Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do nieprzerwanej pracy aparatu na okres 1 roku (zużycie 5 saszetek dziennie na jednego pacjenta przy założeniu 100 000 osobodni/rok),

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, która umożliwi zainstalowanie     i sprawne funkcjonowanie aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta,

- Wykonanie robót budowlanych, określonych w w/w  dokumentacji projektowej, uwzględniających wszelkie normy i aprobaty techniczne.

Zamawiający wymaga:

- Dołączenia do oferty harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji całości zadania (opracowany w dniach), uwzględniający warunek określony w SIWZ dotyczący terminu i zakresu realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Apteki.

Sposób realizacji zamówienia:

- Prace dzielą się na następujące kolejno 3 etapy (nie ma możliwości przejścia do kolejnego etapu bez udokumentowanego zakończenia poprzedniego):

  - Sporządzenie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej (z uzgodnieniami i zezwoleniami Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Inspektora Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektora Ppoż. i Inspektora Nadzoru Budowlanego), zakończone spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego i jego zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego i Kierownika Apteki;

  - Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej zakończone  odbiorem robót, spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego i jego zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kierownika Apteki i Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego;

  - Dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja z systemem Infomedica urządzeń i wyposażenia aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta, przeprowadzenie szkoleń (wdrożenie systemu) zakończona spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego i jego zatwierdzeniem przez Kierownika Apteki w zakresie urządzeń i wyposażenia apteki i Kierownika Sekcji Informatyki w zakresie sprzętu komputerowego i systemu informatycznego.

- Każdy etap jest zakończony spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest podstawą do wystawienia faktury.

- Koszt instalacji, uruchomienia, wdrożenia, przeprowadzenia szkoleń dotyczących obsługi i funkcjonowania urządzeń i wyposażenia wskazanego w formularzu ofertowym jest ponoszony przez Wykonawcę

- Jeżeli dostarczone urządzenia, wyposażenie wymagają instalacji, uruchomienia, wdrożenia, integracji z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego                       (w szczególności systemem Infomedica) i przeprowadzenia szkoleń to protokół zdawczo-odbiorczy jest sporządzony i zatwierdzony po instalacji, uruchomieniu, wdrożeniu, integracji i przeprowadzeniu szkoleń. Dopiero zatwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia faktury za takie urządzenia i wyposażenie.

- Do dostarczonych urządzeń i wyposażenia należy dostarczyć:                                        1. Katalogi lub inne materiały pozwalające sprawdzić nazwę handlową, kod handlowy i właściwości oferowanych produktów, w celu weryfikacji z SIWZ.                                                         2. Deklarację zgodności CE producenta.

Sporządzenie dokumentacji projektowej:

- Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej będzie Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. oraz uzgodnienia wymagane przepisami szczegółowymi, np. Nadzoru Farmaceutycznego, PIP, PIS, Ppoż., INB. Dokumentacja projektowa powinna opierać się na założeniach opisanych w SIWZ w punkcie „Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego”.

- „Program funkcjonalno-użytkowy” jest rozszerzeniem i/lub modyfikacją „Wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego”, powstaje w trakcie wykonywania czynności zawartych w SIWZ (w szczególności uzgodnień w Szpitalu z: Kierownik Apteki –Elżbieta Tomaszewska Przystupa , Kierownik Sekcji Informatyki - Krzysztof Kasprzyk, Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - Stanisława Krzeszewska i instytucjami zewnętrznymi: Wojewódzki Świętokrzyski Inspektor Sanitarny, PIP, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspektor Ppoż., Inspektor Nadzoru Budowlanego), każda zmiana i rozszerzenie musi być konsultowana i zaakceptowana na piśmie przez Kierownika Apteki,

- Dokumentacja projektowa (w formie papierowej i elektronicznej na nośniku magnetycznym) zawiera:

  - Inwentaryzację stanu pomieszczeń podlegających dostosowaniu,

  - Projekt budowlany uwzględniający zastosowane technologie z rzutem architektonicznym części apteki przeznaczonej na funkcjonowanie systemu,

  - Projekt konstrukcyjny uwzględniający przewidywaną wytrzymałość pomieszczeń w szczególności obciążenia stropów,

  - Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji zasilania komputerowego - jeżeli ulegają zmianie,

  - „Program funkcjonalno-użytkowy”,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

  - Przedmiary robót oraz kosztorysy ryczałtowe na pełny zakres (wszystkie branże) w oparciu o NR i średnie ceny na rynku świętokrzyskim opublikowane, np. w „Sekocenbudzie”

  - Zezwolenia i uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technologicznych, funkcjonalnych zawartych w „Programie funkcjonalno-użytkowym” z Wojewódzkim Świętokrzyskim Inspektorem Farmaceutycznym w Kielcach, Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektorem Ppoż. i Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego:

- Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do potrzeb instalacji i prawidłowego funkcjonowania aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta. Apteka szpitalna znajduje się w siedzibie Zamawiającego w segmencie A. Plan pomieszczeń znajduje się w załączonym do SIWZ rysunku. Zakres prac obejmuje:

  - Sporządzenie dokumentacji projektowej:

    - opisane w SIWZ w punkcie „Sporządzenie dokumentacji projektowej”.

  - Kompleksowe wykonawstwo robót wg dokumentacji projektowej:

    - wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami), obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi   wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

- Parametry techniczne dostosowywanych pomieszczeń:

  - Powierzchnia użytkowa: 69,7 m2,

  - Wysokość pomieszczeń: 317cm,

  - Dopuszczalne obciążenie stropów: 450 kg/m2.

- Wymagania:

  - Okres gwarancji wykonanych modyfikacji - 3 lata.

  - Okres gwarancji zainstalowanych urządzeń - gwarancja producenta,

  - Dokumentacja projektowa będzie ostatecznie uzgodniona i zaakceptowana w zakresie przyjętych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych przez:

    - Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, Kierownika Apteki,

    - Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Inspektora Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektora Ppoż  i Inspektora Nadzoru Budowlanego,

  - Materiały zastosowane podczas prac budowlanych muszą być w I gatunku i muszą być dopuszczone do stosowania w szpitalach.

- Funkcje pomieszczeń i zakres ich dostosowania (oznaczenia w załączonym rysunku):

  - Pomieszczenie 1 - „Pomieszczenie kontroli, załadowania wózków i wydawania leków”.

    - Pomieszczenie będzie przeznaczone do wykonywania następujących czynności:

      - Odbiór koszy z przygotowanymi porcjami leków z pomieszczenia 2 przez okno podawcze w ścianie, sprawdzenie przygotowanych porcji leków w koszach ze zleceniami lekarskimi, załadunek koszy do wózków, odbiór wózków przez osoby transportujące,

      - Monitorowanie i zatwierdzanie w systemie komputerowym zleceń na leki z oddziału,

      - Ekspedycja leków i materiałów medycznych w systemie tradycyjnym (bez dawki indywidualnej na pacjenta).

    - W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace:

      - Wykonać okno podawcze do pomieszczenia 2 o szerokości min. 90cm i wysokości min. 90cm, z możliwością otwierania i zamykania, ze stali kwasoodpornej,

      - Wymienić posadzkę na homogeniczną PCV z wywinięciem na ścianę 10cm,

      - Wykonać nową instalację elektryczną i komputerową,

      - Zamontować drzwi otwierane na hol, o szerokości 180-190cm, z dwoma zamkami, nieprzezroczyste – konieczność przebudowy dzwonka do drzwi,

      - Zastosować rozwiązanie antywłamaniowe, np. rolety antywłamaniowe lub drzwi antywłamaniowe z zamkiem antywłamaniowym. Rozwiązanie antywłamaniowe musi również zabezpieczać okno na hol o długości 452cm i wysokości118cm znajdujące się powyżej drzwi – dopuszcza się zabudowanie okna,

      - Wykonać konieczne roboty malarskie.

    - W pomieszczeniu zostaną umieszczone następujące urządzenia i wyposażenie (dokładny opis w formularzu ofertowym - parametry graniczne):

      - Szafa otwarta 9-wnękowa do ekspedycji leków i materiałów medycznych w systemie tradycyjnym (jest na stanie apteki),

      - Stanowisko robocze (stół, kontener, krzesło),

      - Zestaw komputerowy z połączeniem do sieci (jest na stanie apteki),

      - Wózki transportowe do leków podzielonych na dawki indywidualne na pacjenta - przebywają okresowo.

  - Pomieszczenie 2 - „Pomieszczenie przygotowania dawki indywidualnej na pacjenta”:

    - Pomieszczenie będzie przeznaczone do wykonywania następujących czynności:

      - Deblistracja leków przy pomocy półautomatycznej deblistrownicy i załadunek leków twardych do maszyny do pakowania leków w dawkach indywidualnych,

      - Obsługa maszyny do pakowania leków w dawce indywidualnej,

      - Odbiór i zatwierdzanie w systemie komputerowym zleceń na leki,

      - Przygotowanie indywidualnych dawek leków twardych i ampułkowych w koszach, przekazanie kosza przez otwór okienny do Pomieszczenia 1,

      - Przechowywanie leków termolabilnych w lodówce.

    - W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace:

      - Wzmocnić strop na powierzchni 430cm x 452cm do planowanego obciążenia,

      - Wymienić posadzkę na homogeniczną PCV z wywinięciem na ścianę 10cm,

      - Zainstalować urządzenia zapewniające ciągłą wentylację i filtrację powietrza (filtr HEPA i lampa UV), temperaturę poniżej 22ºC i wilgotność poniżej 75% wraz z urządzeniami monitorującymi i rejestrującymi temperaturę i wilgotność w sposób automatyczny i ciągły z możliwością odczytu w komputerze. Urządzenia wentylujące i klimatyzujące muszą posiadać atesty PZH,

      - W miejscach z blatami roboczymi położyć fartuch z glazury na wysokości 2 metrów,

      - Wymienić grzejnik na atestowany dla służby zdrowia,

      - Wymienić instalację elektryczną,

      - Doprowadzić niezbędne instalacje do planowanych urządzeń,

      - Wykonać konieczne roboty malarskie.

    - W pomieszczeniu zostaną umieszczone następujące urządzenia i wyposażenie (dokładny opis w formularzu ofertowym - parametry graniczne):

      - Urządzenie przygotowujące dawkę indywidualną leków twardych,

      - Urządzenie ułatwiające usuwanie półautomatyczne leków twardych z blisterów fabrycznych z blatem i stołem roboczym,

      - Zestaw komputerowy z podłączeniem do sieci, stołem roboczym, kontenerem i krzesłem,

      - Stół z blatem roboczym do przygotowywania dawki indywidualnej leków twardych i ampułkowych w koszu, kontener na dokumentację,

      - Lodówka do przechowywania preparatów farmaceutycznych o pojemności min. 350l.

  - Pomieszczenie 3 - „Magazyn leków twardych, komora przyjęć”:

    - Pomieszczenie będzie przeznaczone do wykonywania następujących czynności:

      - Przyjęcie towaru z hurtowni farmaceutycznej,

      - Przechowywanie leków twardych, syropów, maści, czopków,

    - W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace:

      - Wymienić posadzkę na homogeniczną PCV z wywinięciem na ścianę 10cm,

      - Zamontować urządzenia monitorujące i rejestrujące temperaturę i wilgotność w sposób automatyczny i ciągły z możliwością odczytu w komputerze,

      - Wymienić instalację elektryczną,

      - Wykonać konieczne roboty malarskie.

    - W pomieszczeniu zostaną umieszczone następujące urządzenia i wyposażenie (dokładny opis w formularzu ofertowym - parametry graniczne):

      - System szuflad aptecznych o głębokości min. 95cm do przechowywania leków twardych,

      - Dwie szafy zamykane na klucz o szerokości 55-60cm i głębokości 55-60cm,

      - Stół z blatem roboczym do przyjmowania towaru.

  - Pomieszczenie 4 - „Magazyn leków injekcyjnych”:

    - Pomieszczenie będzie przeznaczone do wykonywania następujących czynności:

      - Przechowywanie leków iniekcyjnych.

    - W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace:

      - Wymienić posadzkę na homogeniczną PCV z wywinięciem na ścianę 10cm,

      - Zamontować urządzenia monitorujące i rejestrujące temperaturę i wilgotność w sposób automatyczny i ciągły z możliwością odczytu w komputerze,

      - Wymienić instalację elektryczną,

      - Wymienić grzejnik na atestowany dla służby zdrowia,

      - Wykonać konieczne roboty malarskie.

    - W pomieszczeniu zostaną umieszczone następujące urządzenia i wyposażenie (dokładny opis w formularzu ofertowym - parametry graniczne):

      - Szafy o szerokości 360cm i głębokości 45cm do przechowywania leków iniekcyjnych (są na stanie apteki),

      - Regał magazynowy otwarty o szerokości 200-220cm i głębokości 55-60cm do przechowywania opakowań zbiorczych.

  - Pomieszczenie 5 - „Pokój socjalny”:

    - Pomieszczenie będzie przeznaczone do wykonywania następujących czynności:

      - Pokój socjalny.

    - W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace:

      - Wymienić posadzkę na homogeniczną PCV z wywinięciem na ścianę 10cm,

      - Wymienić instalację elektryczną,

      - Wymienić grzejnik na atestowany dla służby zdrowia,

      - Wykonać konieczne roboty malarskie.

    - W pomieszczeniu zostaną umieszczone następujące urządzenia i wyposażenie (wyposażenie znajduje się na obecnym stanie apteki):

      - Stół z krzesłami,

      - Blat kuchenny z szafkami,

      - Szafki wiszące,

      - Zlewozmywak z szafką.

- Plan pomieszczeń.

Plan rozmieszczenia pomieszczeń

III.      Termin wykonania zamówienia

Do dnia 2010-11-30.

#### IV.   Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.  Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### VI.  Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### VII. Oferty wspólne Art. 23 Ustawy.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### VIII. Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.    Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ.

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ:

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem - załącznik do SIWZ:

3.1. wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wykonawca musi dysponować - załącznik do SIWZ:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane

- jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania

3.2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik do SIWZ:

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - o wartości min. 800 000,00 zł

#### Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

#### Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

#### Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji o sytuacji ekonomicznej i finansowej, dotyczącej tych podmiotów.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data, godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona Art. 24 ust 2 pkt 4.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ .

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1 a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6.   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz. od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

mgr farm. Elżbieta Tomaszewska-Przystupa  	sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół				sprawy proceduralne

Edyta Kosmala				sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy ” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Art. 26 Ustawy.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - Harmonogram rzeczowo - finansowy.

  - Katalogi lub inne materiały pozwalające sprawdzić nazwę handlową, kod handlowy i właściwości oferowanych urządzeń i wyposażenia.

  - Deklaracja zgodności CE producenta na urządzenia i wyposażenie.

  - Dokumenty wymienione w pkt B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 226 poz.1817 z 30 grudnia 2009

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy (załącznik do SIWZ dla osób fizycznych)

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

10. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVIII.B.1-6 powinny być złożone przez każdy podmiot.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. B:

- Podpunkt 2, 3, 4 i 6  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- Podpunkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. F zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-217-2010

- Nazwa postępowania: Dostawa systemu przygotowania dawki leku dla pacjenta wraz z wykonaniem projektu i modernizacją pomieszczeń.

- Nie otwierać przed: 2010-08-06 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2010-08-06 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2010-08-06 o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### XXI. Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zaproszenia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XXII. Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1 a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### XXIII. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### XXIV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### XXV. Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### XXVI. Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny – wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### XXVII.  Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### XXVIII. Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146 oraz wzoru umowy.

#### XXVIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy. Art.36 ust.1 pkt.14.

1. Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) posiadanych uprawnień oraz ,że są wpisani do Okręgowej Izby Inżynierów dla osób wymaganych w dziale XI. pkt.3 ppkt.3.1 SIWZ .

2. Nieprzedstwienie wymaganych uprawnień skutkować będzie wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3.

#### XXX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### XXXI. Odwołanie Art. 180 do 198 Ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)  opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-217-2010

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	…........................................................................................................

Adres:			….........................................................................................................

Kod, miejscowość:	….......................................................

Województwo	….......................................................

Powiat		….......................................................

Tel.			….......................................................

Faks:			….......................................................

REGON:		….......................................................

NIP:			….......................................................

Internet http://	….......................................................

e-mail:		….......................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: „Dostawa systemu przygotowania dawki leku dla pacjenta wraz z  
    wykonaniem projektu i modernizacją pomieszczeń.”

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych aparatury.

- Urządzenie stacjonarne do przygotowywania dawki indywidualnej leków twardych w saszetkach dedykowanych pacjentowi w systemie unit lub multi wraz z interfejsem komunikacyjnym z oprogramowaniem szpitalnym, o poniższej charakterystyce:

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie przygotowujące dawkę indywidualną leków twardych - 1 szt. |
| 1. | Automatyczne podanie określonego leku podczas przygotowania indywidualnej porcji przez urządzenie. | Tak | Tak |
| 2. | Automatyczne pakowanie leków twardych (tabletek, kapsułek) w saszetki, w dawce indywidualnej, dedykowanej dla konkretnego pacjenta. Możliwość pakowania różnych rodzajów leków twardych w jednej saszetce. | Tak | Tak |
| 3. | Wykonanie nadruku w formie etykiety na saszetce. | Tak | Tak |
| 4. | Możliwość definiowania informacji zawartych na etykiecie saszetki. | Tak | Tak |
| 5. | Minimalna wydajność urządzenia | 30 saszetek na minutę |  |
| 6. | Urządzenie musi umożliwiać jednoczasowy załadunek różnych rodzajów leków w oddzielnych podajnikach. | min. 400 |  |
| 7. | Dostawca jest zobowiązany do bezpłatnej kalibracji pierwszych 400 podajników. | Tak | Tak |
| 8. | W przypadku braku odpowiedniego wykalibrowanego podajnika na lek, urządzenie powinno umożliwić podanie leku ręcznie za pomocą podajnika. | Tak | Tak |
| 9. | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą zewnętrznej stacji kontrolnej, w postaci komputera PC. Dostawa odpowiedniego komputera PC wraz z niezbędnym oprogramowaniem. | Tak/Opisać sprzęt i oprogramowanie |  |
| 10. | Obsługa urządzenia możliwa przez jednego operatora. | Tak | Tak |
| 11. | Urządzenie kompaktowe (z uwzględnieniem dopuszczenia w pkt. 9) o wymiarach zewnętrznych pozwalających na bezkolizyjne wprowadzenie do pomieszczenia montażu ostatecznego. Drzwi o wysokości 198 cm i szerokości 108 cm. | Tak |  |
| 12. | Waga urządzenia | max. 1000 kg |  |
| 13. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie może pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| System zleceń leków w dawce indywidualnej z poziomu oddziału, podstawa z wdrożeniem systemu - 1 szt. |
| 1. | System informatyczny w języku polskim zlecania leków w porcjach indywidualnych na pacjenta z oddziału bezpośrednio do apteki szpitalnej wraz z integracją z oprogramowaniem maszyny automatycznie konfekcjonującej leki. | Tak | Tak |
| 2. | Dostęp do zlecenia dawki indywidualnej dla pacjentów na oddziałach – dla lekarzy z oddziałów. | Tak | Tak |
| 3. | Dostęp do przyjmowania zleceń w aptece oraz przygotowania porcji indywidualnej na oddział. | Tak | Tak |
| 4. | Dostęp do realizacji zleceń przez personel pielęgniarski. | Tak | Tak |
| 5. | Integracja systemu zlecającego dawkę indywidualną z oprogramowaniem urządzenia konfekcjonującego. | Tak | Tak |
| 6. | Integracja dostarczonego oprogramowania z funkcjonującym w Szpitalu oprogramowaniem Infomedica. Integracja oznacza m.in. możliwość wykorzystania danych pacjenta wprowadzonych w systemie Infomedica przez oferowany system zleceń leków; jak również możliwość wykorzystania przez system Infomedica danych o podaniach leków wprowadzonych w oferowanym systemie zleceń leków. Dostarczenie dokumentacji na podstawie, której będzie możliwa ocena możliwości integracji z systemem Infomedica. Dostarczenie oświadczenia od producenta systemu Infomedica o wyrażeniu zgody na taką integrację i gotowości jej technicznego wspierania. | Tak, opisać i załączyć dokumentację do oferty |  |
| 7. | Zlecenie dawki indywidualnej na pacjenta dla każdej postaci leku. | Tak | Tak |
| 8. | Weryfikacja podania leku pacjentowi przez personel. | Tak | Tak |
| 9. | Weryfikacja tworzonych przez użytkowników elektronicznych recept na poziomie apteki szpitalnej. | Tak | Tak |
| 10. | Dostęp licencjonowany na użytkownika - lekarz, farmaceuta, zarządzający. | Tak | Tak |
| System zleceń leków - licencje na stanowisko komputerowe - 90 szt. |
| 1. | Licencja na stanowisko komputerowe w ilości 90 sztuk. | Tak | Tak |

- Urządzenie ułatwiające usuwanie półautomatyczne leków twardych z blistrów fabrycznych:

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Deblistrownica półautomatyczna - 1szt. |
| 1. | Półautomatyczna maszyna do deblistracji tabletek i kapsułek z oryginalnych blisterów producenta o wydajności | Tak. min. 60 blistrów na minutę. |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie może pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |

- Wózki transportowe do leków podzielonych:

Typ, nazwa aparatury:……………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózki transportowe do leków podzielonych - 10szt. Zawieszki na kosz wraz z kartą - 410szt. |
| 1. | Wózek transportowy do leków podzielonych. | Tak | Tak |
| 2. | Pojemność wózka - kosze o wymiarze 60cm x 40cm x 10cm. | min. 10 koszy w 1 kolumnie pionowej |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne wózka: | Szer:max.60cm Głęb:max.75cm Wys:max180cm |  |
| 4. | Koła zamontowane w obrębie ramy wózka o średnicy | min. 10cm |  |
| 5. | Waga pustego wózka | max. 50 kg |  |
| 6. | Drzwi zamykane na klucz. | min. 2 zamki |  |
| 7. | Blokada otwartych drzwi. | Tak | Tak |
| 8. | Hamulec. | Tak | Tak |
| 9. | Ramka A4 na opis zawartości wózka. | Tak | Tak |
| 10. | Łatwozmywalne powierzchnie, dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia. Korpus wózka aluminiowy. | Tak | Tak |
| 11. | Wózki fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |

- Dodatkowe urządzenia do  obsługi linii produkcyjnej:

Typ, nazwa aparatury-czytnik:……………………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

Typ, nazwa aparatury- drukarka:…………………………………………………………………

Rok produkcji:…………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezprzewodowy laserowy czytnik kodów kreskowych - 1szt. |
| 1. | Interfejs USB. | Tak | Tak |
| Drukarka kodów kreskowych - 1szt. |
| 1. | Termiczna drukarka przemysłowa. | Tak | Tak |
| 2. | Rozdzielczość. | min. 200dpi |  |
| 3. | Szybkość wydruku | min. 250mm/sek. |  |
| 4. | Wymiary etykiety w zakresie | min. 30mm x 90mm |  |
| 5. | Printserver, Interfejs XML | Tak | Tak |
| 6. | Drukarka i czytnik fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |

- Materiały eksploatacyjne:

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały eksploatacyjne - (w formularzu cenowym podać rodzaj materiału, cenę i ilość sztuk) |
| 1. | Materiały eksploatacyjne na 1 rok przy zużyciu 5 saszetek na 1 pacjenta (przy założeniu 100 000 osobodni/rok) . | Tak |  |

- Zestawy komputerowe, które będą stanowiły część systemu zarządzania gospodarką lekiem:

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy - 12szt. |
| 1. | Procesor: Typ gniazda procesora Socket AM2+ Częstotliwość taktowania procesora 2,8 GHz Częstotliwość szyny FSB 1800 MHz Pojemność pamięci cache [L2] 1 MB Pojemność pamięci cache [L3] 2 MB Technologia wykonania: 65nm Pobór mocy: 95W Dołączony wentylator (BOX) | Tak |  |
| 2. | Płyta główna: Typ chipsetu: 760G lub nowszy Częstotliwość szyny FSB: 2000 / 1800 / 1000 / 800 MHz Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR2 Typ pamięci: ECC / Non-ECC Liczba gniazd DDR2: 4 Częstotliwość szyny pamięci: 1066 / 800 / 667 / 533 MHz Maksymalna wielkość pamięci ram: 8 GB Wbudowany układ VGA Wbudowany układ dźwiękowy Układ LAN: zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s Złącza PCI: 2 Złącza PCI-E 16x: 1 Złącza PCI-E 1x: 1 Złącza USB 2.0: minimum 6 Układ RAID: 6xSATA Ilość urządzeń ATA: 2 szt. Ilość urządzeń Serial ATA: 6 szt. Szybkość interfejsu dysków ATA: 133 MB/s Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s Grafika: zintegrowana Format micro ATX Typ złącza zasilania: ATX24-pin | Tak |  |
| 3. | Pamięć: Rodzaj pamięci: DDR2 Pojemność pamięci: 4096 MB Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz Typ pamięci: Non-ECC Opóźnienie CAS Latency (CL): CL5 (5-5-5-15) Radiator: Tak | Tak |  |
| 4. | Dysk twardy: Format szerokości dysku: 3,5 cali Pojemność dysku: 80 GB Interfejs: Serial ATA Szybkość interfejsu dysku: 300 MB/s Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB Liczba talerzy: 1 Liczba głowic danych: 1 Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14 Głośność w czasie pracy: 2,9 B Głośność w czasie spoczynku: 2,8 B Wysokość:19,99 mm Szerokość: 101,6 mm Długość: 146,99 mm Masa netto: 0,365 kg Zasilanie: 12V DC (±10%) | Tak |  |
| 5. | Obudowa: Rodzaj obudowy: Micro ATX Typ obudowy: Mini Tower Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1 Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 2 Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 3 Moc zasilacza: 400 Wat Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 3 szt. Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin Typ wtyczki zasilającej: +12VP4 (4-pin) Szerokość:180 mm Długość: 437 mm Wysokość: 355 mm Ilość slotów w obudowie: 4 szt. Boczny kanał wentylacyjny PFC (Power Factor Correction) 2 x wejście USB, oraz Audio na przednim panelu Ilość wtyczek zasilających karty graficzne PCI-E: 1 Kolor: czarny | Tak |  |
| 6. | Napęd optyczny: Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis Technologia optyczna zapisu: CD/DVD Technologia optyczna odczytu CD/DVD Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB Czas dostępu (CD)120 ms Czas dostępu (DVD)140 ms Pojemność bufora: 2 MB Interfejs: Serial ATA Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x Klasa szybkości zapisu CD-RW: 32 x Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 16 x Klasa szybkości zapisu DVD-R: 22 x Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x Klasa szybkości zapisu DVD+R: 22 x Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 12 x Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 12 x Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 16 x Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x Szerokość:146 mm Głębokość:165 mm Wysokość: 41,3 mm Masa netto: 0,8 kg Funkcja SecurDisc Kolor: czarny | Tak |  |
| 7. | System: Microsoft OEM Windows 7 Professional Polska edycja | Tak |  |
| 8. | Klawiatura: Typ złącza: USB Kolor: czarny System operacyjny: Microsoft Windows | Tak |  |
| 9. | Mysz: Rodzaj myszy: Optyczna Typ złącza: USB Liczba przycisków: 3 Pokrętło Kolor: czarny Nie mniej niż 800 dpi | Tak |  |
| 10. | Monitora: Format ekranu monitora: Panoramiczny Przekątna ekranu: 19 cali Wielkość plamki: nie więcej niż 0,27 mm Typ panela LCD: TFT TN lub nowszy Technologia podświetlenia: CCFL lub nowsza Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 5 ms Jasność: nie mniej niż 300 cd/m2 Kontrast: nie mniej niż 700:1 Kąty widzenia: nie mniej niż 160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów: nie mniej niż 16 mln Regulacja cyfrowa (OSD) Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub Możliwość pochylenia panela Kolor obudowy: srebrny Możliwość montażu na ścianie | Tak |  |
| 11. | Zasilacz awaryjny UPS: Moc pozorna: 500 VA Moc rzeczywista: 300 Wat Architektura UPSa: off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię: 3 ms Liczba, typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania: 2 x PL (10A) Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 4 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 18 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 184-264 V Zimny start Sinus podczas pracy na baterii Port zabezpieczający linie danych: RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL Diody sygnalizacyjne Alarmy dźwiękowe Typ obudowy: Tower Kolor: biały | Tak |  |
| 12. | Zestaw komputerowy musi zawierać certyfikat CE | Tak |  |
| 13. | Komputery fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie może pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |

- Wyposażenie pomieszczeń apteki, niezbędne do funkcjonowania systemu.

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do ładowania koszy w pomieszczeniu 2 - 1szt. |
| 1. | Stół z blatem wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na działanie promieni UV -1 szt. Przystosowany do pozycji stojącej. Powierzchnia blatu gładka, łatwo zmywalna, odporna na substancje chemiczne w tym środki dezynfekujące. Blat o zaokrąglonych brzegach. Stół na regulowanych nóżkach, przeznaczony do pomieszczeń w jednostkach służby zdrowia. | Tak Szer:150cm-160cm Głęb:60cm-65cm Wys:85cm-90cm. |  |
| 2. | Krzesło z oparciem na plecy, przeznaczone do stołów o wysokości 90cm z regulowaną wysokością min. 60cm-70cm, z obręczą chromowaną na nogi, siedzisko z oparciem zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości, przeznaczone do pomieszczeń szpitalnych -1 szt. | Tak | Tak |
| 3. | Jeden kontener ze stali nierdzewnej dołączony na stałe do stołu lub ruchomy na kółkach -1 szt. | Tak. min. 3 półki/szuflady |  |
| 4. | Elementy stanowiska nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| Stanowisko do sprawdzania koszy w pomieszczeniu 1 - 1szt. |
| 1. | Stół z blatem wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na działanie promieni UV - 1 szt. Przystosowany do pozycji stojącej. Powierzchnia blatu gładka, łatwo zmywalna, odporna na substancje chemiczne w tym środki dezynfekujące. Blat o zaokrąglonych brzegach. Stół na regulowanych nóżkach, przeznaczony do pomieszczeń w jednostkach służby zdrowia. | Tak Szer:150cm-160cm Głęb:60cm-65cm Wys:85cm-90cm. |  |
| 2. | Krzesło z oparciem na plecy, przeznaczone do stołów o wysokości 90cm z regulowaną wysokością min. 60cm-70cm, z obręczą chromowaną na nogi, siedzisko z oparciem zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości, przeznaczone do pomieszczeń szpitalnych - 1 szt. | Tak. | Tak |
| 3. | Jeden kontener ze stali nierdzewnej dołączony na stałe do stołu lub ruchomy na kółkach - 1 szt. | Tak. min. 3 półki/szuflady | Tak |
| 4. | Elementy stanowiska nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| Stanowisko do deblistracji w pomieszczeniu 2 - 1szt. |
| 1. | Stół z blatem wykonany ze stali kwasoodpornej, odporny na działanie promieni UV. -1 szt. Przystosowany do pozycji stojącej. Powierzchnia blatu gładka, łatwo zmywalna, odporna na substancje chemiczne w tym środki dezynfekujące. Blat o zaokrąglonych brzegach. Stół na regulowanych nóżkach, przeznaczony do pomieszczeń w jednostkach służby zdrowia. | Tak Szer:150cm-160cm Głęb:60cm-65cm Wys:85cm-90cm. |  |
| 2. | Krzesło z oparciem na plecy, przeznaczone do stołów o wysokości 90cm z regulowaną wysokością min. 60cm-70cm, z obręczą chromowaną na nogi, siedzisko z oparciem zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości, przeznaczone do pomieszczeń szpitalnych - 1 szt. | Tak | Tak |
| 3. | Jeden kontener ze stali nierdzewnej dołączony na stałe do stołu lub ruchomy na kółkach -1 szt. | Tak. min. 3 półki/szuflady | Tak |
| 4. | Elementy stanowiska nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| Stanowisko komputerowe w pomieszczeniu 2 - 1szt. |
| 1. | Stół z blatem wykonany z tworzywa laminowanego, odporny na działanie promieni UV -1 szt. Przystosowany do pozycji siedzącej. Powierzchnia blatu gładka, łatwozmywalna, odporna na substancje chemiczne w tym środki dezynfekujące. Blat o zaokrąglonych brzegach. Stół na regulowanych nóżkach, przeznaczony do pomieszczeń w jednostkach służby zdrowia. | Tak Szerokość: 95cm-105cm Głębokość: 60cm-65cm Wysokość 73cm-77cm |  |
| 2. | Krzesło z oparciem na plecy i ręce, przeznaczone do stołów o wysokości 75cm z regulowaną wysokością min. 50cm-60cm, siedzisko z oparciem na plecy i ręce zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości, przeznaczone do pomieszczeń szpitalnych -1 szt. | Tak | Tak |
| 3. | Jeden kontener ze stali nierdzewnej dołączony na stałe do stołu lub ruchomy na kółkach - 1 szt. | Tak min. 3 półki/szuflady | Tak |
| 4. | Elementy stanowiska nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| System szuflad głębokiego składowania do przechowywania leków w pomieszczeniu nr 3 - 1szt. |
| 1. | Szuflady w trzech kolumnach o szerokości 55-60cm, całkowita szerokość 165-180cm, głębokość szuflad 95-105cm, wysokość 200-220cm. | Tak. Podać wymiary. |  |
| 2. | Dowolność wyboru wysokości szuflad, kolejności i liczby w systemie: standardowe 10-15cm, wysokie 22-27cm. Możliwość późniejszego demontażu, zamiany i ponownego montażu przez Zamawiającego. | Tak. Podać wymiary. |  |
| 3. | Obciążenie szuflady po wysunięciu. | min.100 kg |  |
| 4. | W górnej części system ułatwiający dostęp do leków, np. szuflady pionowe z 4 półkami. | Tak, opisać jaki |  |
| 5. | Podział szuflady na pola i przegrody (dołączone w zestawie. | Tak, opisać jaki |  |
| 6. | Możliwość zastosowania systemu opisu leków w szufladach. Materiały do opisu dołączone do systemu szuflad. | Tak, opisać jaki |  |
| 7. | Instalacja (wraz z obudową, frontami, klamkami) | Tak | Tak |
| 8. | Szuflady fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| 9. | Gwarancja. | min. 5 lat |  |
| Szafy zamykane do przechowywania leków w pomieszczeniu nr 3 - 2 szt. |
| 1. | Szafa o szerokości 55-60cm, głębokość 55-60cm, wysokość 190-210cm, na regulowanych nóżkach min. 5cm. | Tak. Podać wymiary |  |
| 2. | Zamykana na klucz. | Tak | Tak |
| 3. | Powierzchnia łatwozmywalna, gładka, odporna na środki dezynfekcyjne. | Tak, opisać jaka |  |
| 4. | Sześć półek w zestawie, możliwość regulowania wysokości półek. | Tak | Tak |
| 5. | Szafy fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| Stół z blatem (szafka) do przyjmowania towaru w pomieszczeniu nr 3 - 1 szt. |
| 1. | Stół z blatem (szafka) o szerokości 110-120cm, głębokości 50-55cm i wysokości 85-90cm do pracy w pozycji stojącej, zabudowany na dole pod blatem zamykanymi szafkami (z półkami), na regulowanych nóżkach min. 5 cm. | Tak. Podać wymiary. |  |
| 2. | Powierzchnia łatwozmywalna, gładka, odporna na środki dezynfekcyjne. | Tak, opisać |  |
| 3. | Zastosowane rozwiązanie ochraniające ścianę przed uszkodzeniem (może być niezależne od mebla). | Tak, opisać jakie |  |
| 4. | Elementy fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| Regał otwarty do przechowywania leków iniekcyjnych w pomieszczeniu nr 4 - 2 szt. |
| 1. | Regał otwarty o szerokości 100-110cm, głębokości 60-65cm i wysokości 190-200cm. Regał na regulowanych nóżkach. | Tak. Podać wymiary |  |
| 2. | Wykonany ze stali kwasodpornej, powierzchnia łatwozmywalna, gładka, odporna na środki dezynfekcyjne. Atest PZH. | Tak, opisać |  |
| 3. | Wysokość półek | 55-60cm. |  |
| 4. | Wytrzymałość -obciążenie jednej półki. | min. 200 kg |  |
| 5. | Okres gwarancji. | Min. 10 lat |  |
| 6. | Elementy fabrycznie nowe, nieużywane, data produkcji 2009-2010. Nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |
| Lodówka do przechowywania leków w pomieszczeniu nr 2 - 1 szt. | Podać nazwę, typ,producenta | . |
| 1. | Przeznaczona do przechowywania leków, preparatów krwiopochodnych, szczepionek. | Tak | Tak |
| 2. | Przeszklone drzwi. | Tak | Tak |
| 3. | System minimum 8 szuflad zwiększających możliwość wykorzystania chłodziarki. Minimum 8 powierzchni do składowania. | Tak. Podać ilość półek lub szuflad |  |
| 4. | System aktywnego wyrównywania temperatury wewnątrz lodówki. | Tak, opisać jaki |  |
| 5. | System automatycznego odmrażania. | Tak | Tak |
| 6. | Zakres regulacji temperatury | min. 1-20ºC. |  |
| 7. | Płynna regulacja temperatury | o min. 1 ºC. |  |
| 8. | Wyposażona w min. 2 termometry przeznaczone do lodówek, umożliwiające automatyczną rejestrację temperatury, z możliwością przesyłu danych do komputera (mogą być niezależne od lodówki). | Tak, podać rozwiązanie |  |
| 9. | Objętość: Wysokość: | min.350 litrów 170-200cm. |  |
| 10. | Okres gwarancji. | Min. 1 rok |  |
| 11. | Lodówka fabrycznie nowa, nieużywana, data produkcji 2009-2010. Nie może pochodzić z wystaw, ekspozycji itp. | Tak, podać datę produkcji |  |

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu - koszt w cenie systemu.

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia w siedzibie Zamawiającego. | Tak | Tak |
| 2. | Szkolenie do 12 pracowników Apteki Szpitalnej, w czasie obustronnie uzgodnionym, zapewniającym prawidłową i bezpieczną obsługę aparatu, zakończone wydaniem świadectwa imiennego dla każdego uczestnika. | Tak | Tak |
| 3. | Szkolenia lekarzy, pielęgniarek, informatyków w czasie obustronnie uzgodnionym, zapewniającym umiejętność obsługi systemu, zakończone sporządzeniem protokołu i wydaniem świadectwa imiennego dla każdego uczestnika – przeprowadzenie 10 szkoleń. | Tak | Tak |
| 4. | Nieodpłatne konsultacje (przyjazd osoby fachowej Wykonawcy do siedziby Zamawiającego) w zakresie funkcjonowania systemu – minimum 10 dni roboczych w ciągu 24 miesięcy od czasu podpisania umowy. | Tak. Podać ilość dni. |  |

- Warunki gwarancji i serwisu:

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE | PODAĆ OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie przygotowujące dawkę indywidualną leków twardych, deblistrownica, wózki transportowe oraz system zleceń leków (oprogramowanie) |
| 1. | Okres gwarancji. | 24 miesiące |  |
| 2. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wykonania napraw liczony od momentu zgłoszenia. | Do 24 godz. |  |
| 3. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wykonania napraw liczony od momentu zgłoszenia w przypadku konieczności importu części, podzespołów. | Do 14 dni |  |
| 4. | Koszty dojazdów serwisu w okresie trwania gwarancji (transport, diety, noclegi), pokrywa wykonawca. | Tak | Tak |
| 5. | Serwis na terenie Polski. | Tak, podać adres |  |
| 6. | Forma zgłoszeń usterek. | Telefon, faks, poczta elektroniczna – podać dane |  |
| 7. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu. | min. 7 lat |  |
| 8. | Przeglądy techniczne (na koszt Wykonawcy) pierwszy po upływie połowy okresu gwarancji, drugi przed końcem okresu gwarancji. Wydanie świadectwa sprawności urządzeń (zgodnie z wymogami producenta) | Tak | Tak |
| 9. | Koszt przeglądu po okresie gwarancji. | Podać, uwzględniając współczynniki inflacji na kolejne lata |  |
| 10. | Koszt rocznej opieki serwisowej (serwis sprzętu i oprogramowania, pomocy technicznej, aktualizacji systemu, nadzoru autorskiego) po okresie gwarancji. | Podać, uwzględniając współczynniki inflacji na kolejne lata |  |

| Pozostałe urządzenia i wyposażenie, jeżeli nie wymieniono w warunkach granicznych |
| --- |
| 1. | Gwarancja producenta.. Długość określona w karcie gwarancyjnej. | min. 1rok |  |

- Wartość netto całego zadania:……...…………….…………………………………...zł

- Wartość netto słownie:……..……………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto całego zadania:……………..……..………………………….………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Termin dostawy/wykonania: Do 30.11.2010 r

- Okres gwarancji:

- Roboty budowlane 36 m-cy.

9.    Termin płatności: 30 dni.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania na druku załączonym przez Zamawiającego zgodnie z art.27 ust.1 i 2.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :

Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:…......................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

  - 6.1. Formularz ofertowy + formularz cenowy.

  - 6.2. Dowód wpłaty wadium.

  - 6.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ust.1 Ustawy

  - 6.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1

6.5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

  - Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Katalogi lub inne materiały pozwalające sprawdzić kod handlowy i właściwości                                      oferowanych urządzeń i wyposażenia.

  - Deklarację zgodności CE producenta na urządzenia i wyposażenie.

  - Oświadczenie od producenta systemu Infomedica o wyrażeniu zgody na integrację oprogramowania systemu zlecającego dawkę indywidualną z systemem szpitalnym Infomedica i gotowości jej technicznego wspierania.

  - Dokumentacja oprogramowania systemu zlecającego dawkę indywidualną, świadcząca o możliwości integracji z systemem Infomedica.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-217-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-217-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-217-2010

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy

(dot. osób fizycznych)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-217-2010

#### WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe doświadczenie i wykształcenie | Pracownik wykonawcy lub innego podmiotu /określić/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-217-2010

#### OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

(Nazwa składającego ofertę)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

wzór

Wzór umowy nie może być traktowany przez wykonawców jako dyktat, albowiem kształt przyszłej umowy wynika z treści art. 38 ust. 1 i art. 139 do 146 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177.

##### UMOWA NR …./D/….

Zawarta w dniu ……………………. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,              ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora ZOZ

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

…………………………………… wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP....................... Urząd Skarbowy ..................................  Regon ..................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000,00 EURO.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych   Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1  umowy do „Dostawy aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku na pacjenta wraz z wykonaniem koniecznego projektu i modernizacją pomieszczeń” w terminie do 30.11.2010r.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest:

1.1. Dostawa urządzeń, wyposażenia pomieszczeń i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do funkcjonowania aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta, jego wdrożenie – instalacja, uruchomienie systemu i jego integracja z systemem Infomedica. Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie umożliwiającym obsługę systemu.

1.2. Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, która umożliwi zainstalowanie     i sprawne funkcjonowanie aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta;

1.3. Wykonanie robót budowlanych, określonych w dokumentacji projektowej, uwzględniających wszelkie normy i aprobaty techniczne.

- Realizacja umowy nastąpi w 3 kolejno następujących po sobie etapach:

2.1. Sporządzenie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej, zawierającej wszelkie niezbędne wymagania formalne, obowiązujące normy i przepisy prawne – zakończone protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kierownika Apteki i Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego - (etap 1).

2.2. Wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową – zakończone odbiorem robót oraz protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kierownika Apteki i Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego - (etap 2).

2.3. Dostawa, instalacja, uruchomienie i integracja z systemem Infomedica urządzeń i wyposażenia aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku na pacjenta oraz przeprowadzenie szkoleń personelu – zakończone protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym Kierownika Apteki i Kierownika Sekcji Informatyki - (etap 3).

2.4. Rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji umowy przez Wykonawcę musi zostać udokumentowane zakończeniem poprzedniego etapu.

- Dane techniczne:

  - Ustawa z 7.07.1994 r. z nowelizacją p.n. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 156, pkt 1118 z 2006 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.

CZĘŚĆ I – Projekt i przebudowa

§ 3

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami pozwalającymi na przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej umożliwiającej instalację urządzeń aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta.

2. Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Zamawiającego wykonana będzie przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną, sporządzonymi przez Wykonawców w oparciu o wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego. Wszystkie roboty wykonane zostaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

§ 4

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej umożliwiającej instalację urządzeń aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta.

2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać, na podstawie ostatecznie uzgodnionej                        z Zamawiającym dokumentacji projektowej, wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne konieczne do przeprowadzenia przebudowy.

3. Wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie                z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami, decyzjami i warunkami określonymi w wytycznych do programu funkcjonalno – użytkowego, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac wykonawczych przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej umożliwiający instalację urządzeń aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta do akceptacji Zamawiającego.

2. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawcy, na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców oraz wskaże firmy i adresy Podwykonawców.

3. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego i jakości, jak i za działania i zaniechania własne.

4.  Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§ 6

1.  Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci.

3. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową: oznakowania i zabezpieczenia ruchu osób i robót na czas prowadzenia robót i jego likwidacją po zakończeniu robót.

§ 7

1.  Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji przebudowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wstępu na teren budowy celem przeprowadzenia czynności kontrolnych mających w szczególności na celu stwierdzenie poprawności prowadzenia przebudowy przez Wykonawcę. Wyżej określone czynności kontrolne będą prowadzone zawsze w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z dokumentacją projektową, umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zgłoszone wady i usterki winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce przedmiotu umowy.

§ 8

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony  w § 2, ust 1. litera 1.2. i 1.3., które zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:

- wynagrodzenie za sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji:

a) Wartość netto: ………………zł,

słownie: ……………………………………………………..00/100,

b) Wartość brutto: …………… zł,

słownie: …………………………………………………….00/100,

c) VAT: …% zł, tj.: ……………zł,

słownie: ……………………………………………………00/100.

- wynagrodzenie za przebudowę pomieszczeń:

a) Wartość netto: ………………zł,

słownie: ……………………………………………………..00/100,

b) Wartość brutto: …………… zł,

słownie: …………………………………………………….00/100,

c) VAT: …% zł, tj.: ……………zł,

słownie: ……………………………………………………00/100.

2. Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto może się zmienić tylko w przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku VAT.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy określony w § 2, ust 1. litera 1.2. i 1.3. niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców, przed zapłatą całości lub części wynagrodzenia Wykonawca przedstawi oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie za wykonane prace pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 1. litera 1.2. i 1.3.  płatne będzie na podstawie:

a. faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (odbioru częściowego robót) kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi prowadzić roboty budowlane,

b. faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (odbioru końcowego robót) przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej, po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania, jeśli jest wymagana oraz oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Brak takiego oświadczenia Podwykonawcy jest podstawą do nie dokonania odbioru końcowego.

5. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

7. W momencie zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową, na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia zostaną przeniesione prawa autorskie i majątkowe związane ze sporządzoną dokumentacją. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie przekazana w 5 egzemplarzach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentacji w wersji elektronicznej.

8. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 9

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę lub opłacone polisy ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej za prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, której lub których kopie stanowić będą załącznik do niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia polisy lub polis musi wynosić minimum 50 000,00 zł.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji robót.

§ 10

1.  Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór częściowy – opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej wraz             z uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi prowadzić roboty budowlane,

b) odbiór końcowy - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót – przebudowy zgodnie z umową,

c)   odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca na piśmie zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót.

3.  Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodują brak odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Strony ustalają, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest termin określony protokołem końcowym odbioru robót bez wad i usterek.

§ 11

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego                   i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne robót wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Wykonawcy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym     w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności niedostarczenia Zamawiającemu polisy oc. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane roboty potwierdzone protokołem.

3. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 lit. 1.2. i 1.3. niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

a) opóźnienia w wykonaniu robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu określonego przez strony terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 1,

b) opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji projektowej, robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego ustalenia z upływem terminu określonego w § 7.

c)  opóźnienia w dostarczeniu umowy zawartej z Podwykonawcą o której mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową.

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. W szczególnych przypadkach każda ze stron może w związku z art. 476 kc odstąpić od naliczania kar/odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

§ 13

1.  Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: Czesław Pabis – Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2.   Z ramienia Wykonawcy osoba posiadającą:

2.1. uprawnienia budowlane jest : ……………………………………

2.2. uprawnienia elektryczne jest : ……………………………………

2.3. uprawnienia do projektowania jest : ……………………………………

CZĘŚĆ II – Dostawa i instalacja

§ 14

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń i wyposażenia pomieszczeń koniecznych do funkcjonowania aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta, jego wdrożenie – instalacja, uruchomienie systemu i jego integracja z systemem Infomedica. Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie umożliwiającym obsługę systemu.

§ 15

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę i instalację systemu wraz                 z przeszkoleniem personelu Zamawiającego, które zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:

a) Wartość netto: ………………zł,

słownie: ……………………………………………………..00/100,

b) Wartość brutto: …………… zł,

słownie: …………………………………………………….00/100,

c) VAT: …% zł, tj.: ……………zł,

słownie: ……………………………………………………00/100.

2. Wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty opakowania, koszty transportu i ubezpieczenia do Zamawiającego, koszty uruchomienia, szkolenia i wszelkie inne koszty związane z wdrożeniem aparatu do eksploatacji.

§ 16

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, zainstalować, uruchomić oraz przeszkolić personel Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający potwierdzi dostawę, instalację i przeszkolenie protokołem zdawczo – odbiorczym. Dopiero zatwierdzony przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury.

2. W ramach procedury zdawczo-odbiorczej odbędzie się wykonanie testu instalacyjnego.

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę                   w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej.

4. Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione podczas transportu i instalacji ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji i danych technicznych związanych z aptecznym systemem przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta, niezbędnych do opracowania programu (funkcjonalności) umożliwiającego współpracę systemu z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym.

§ 17

Dostawa urządzeń systemu

1. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu dostawy, aż do chwili wydania Zamawiającemu, potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.

2. Dostawa urządzeń aptecznego systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta, instalacja i uruchomienie systemu oraz odpowiednio przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie umożliwiającym obsługę systemu,  oraz dostawa wyposażenia sprzętowego pomieszczeń Apteki Szpitalnej nastąpi w terminie określonym w § 1 niniejszej umowy.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy w zakresie części II jest:

- Elżbieta Tomaszewska-Przystupa -  Kierownik Apteki – w zakresie urządzeń i wyposażenia apteki;

- Krzysztof Kasprzyk - Kierownik Sekcji Informatyki – w zakresie sprzętu komputerowego i systemu informatycznego.

§ 18

1.  Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcja obsługi, faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego  przez tłumacza przysięgłego, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że zamówiona część dostawy nie została zrealizowana.

3.   Płatność dokonywana będzie w złotych w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury

4.   Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do:

- nazwy, numeru serii, nazwy i adresu producenta,

- wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru.

§ 19

Dokumenty związane z dostawą

1. Instrukcje obsługi i faktury muszą być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim i sygnowane numerami umowy. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy poświadczone za zgodność kopie wszelkich wydanych dokumentów umożliwiających pracę urządzenia w Polsce. Dostawca dostarczy również oryginalną instrukcję techniczną (service manual) w języku angielskim. Dostawca wyposaży przeszkolonych pracowników  w dokumentację techniczną umożliwiającą wykonywanie serwisu w zakresie, w jakim zostali przeszkoleni.

2. Za dostawę i instalację urządzeń systemu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego, Wykonawca wystawi tylko jedną całościową fakturę opiewającą na całkowitą wartość dostawy i jego instalacji wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

3. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy kopie wszelkich dokumentów umożliwiających pracę urządzenia w Polsce.

4. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy kopie wszelkich dokumentów umożliwiających używanie materiałów eksploatacyjnych.

§ 20

Warunki płatności

1. Płatność za dostawę, instalację urządzenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego dokonana będzie w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT będzie wystawiona po potwierdzonym przekazaniu systemu przygotowania indywidualnej dawki leku dla pacjenta protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez Kierownika Apteki i Kierownika Sekcji Informatyki.

2. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez  Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

3. Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 21

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu są nowe (rok produkcji 2009- 2010), wolne od wad i posiadają wszelkie prawem wymagane świadectwa i rejestracje.

2. Wykonawca udzieli, biegnącej od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy (data protokołu uruchomienia) pisemnej gwarancji.

3. Warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 22

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. 1.1. niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

a) w razie opóźnienia w dostawie systemu, lub dostarczeniu niezgodnie z zamówieniem, w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

b) w razie opóźnienia w podjęciu naprawy w czasie określonym w załączniku nr 1, nie  dokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za system, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

c) w razie niedostarczenia systemu, w całości lub części - w wysokości 10% umownej wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia w ciągu 30 dni od dnia wymagalności danej dostawy.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

3. Zamawiającego przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

4. W razie naliczenia kary umownej Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

6. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar/odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.

CZĘŚĆ III - Postanowienia końcowe

§ 23

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 24

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 23 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 25

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 27

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 28

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 29

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                Pod względem 	               Wykonawca

formalno prawnym