załącznik

Dotyczy

zakresu robót na Oddziale Ortopedii

| Lp | Nazwa pomieszczenia | Opis prac | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sala chorych Nr 1 | podział pomieszczenia na salę chorych i węzeł sanitarny, rozdział energii elektrycznej, sieci wod.-kan. oraz prace towarzyszące celem uzyskania dobrego standardu, budowa węzła sanitarnego z wejściem od strony sali chorych |  |
| 2 | gabinet zabiegowy | wyburzenie ściany, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana drzwi |  |
| 3 | izolatka | podział powierzchni na izolatkę z węzłem sanitarnym i śluzy umywalkowo-fartuchowej, rozdział instalacji elektrycznej, wykonanie sieci wod.-kan., wykonanie i montaż klimatyzacji, montaż maceratora, wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 4 | pokój pielęgniarek | wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 5 | pokój oddziałowej | podział pomieszczenia ścianką działową na dwa oddzielne – pokój oddziałowej i gabinet ordynatora, wykonanie instalacji elektrycznej i wod.-kan., montaż stolarki drzwiowej |  |
| 6 | gabinet ordynatora | wyburzenie ściany od strony korytarza, wstawienie stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej i wod.-kan., |  |
| 7 | gipsownia | wyburzenie ścian, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wyłożenie ścian glazurą, wykonanie instalacji wod.-kan., montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 8 | pokój socjalny | wyburzenie ścian, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji wod.-kan., montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 9 | śluza dla ortopedii septycznej | wykonanie śluzy w części korytarza, wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan., montaż umywalki, montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 10 | izolatka | wyburzenie ścian, wydzielenie pomieszczenia sanitarnego ze śluzą umywalkowo-fartuchową i łazienką, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wod.-kan. i klimatyzacji, montaż maceratora, montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 11 | sala chorych 2-łóżkowa | wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 12 | pokój zabiegowy | zamurowanie otworu drzwiowego, wykucie nowego otworu drzwiowego, wykonanie instalacji wod.-kan., montaż umywalki i zlewu, wykucie starej i osadzenie nowej stolarki drzwiowej |  |
| 13 | łazienka dla pacjentów | wykonanie w części korytarza nowego pomieszczenia, prace wyburzeniowe -ścianki do pomieszczenia 14 oraz zamurowanie części korytarza tworząc łazienkę dla niepełnosprawnych (5osób), wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod.-kan., montaż urządzeń i poręczy dla niepełnosprawnych. Wykonanie wentylacji. |  |
| 14 | sala chorych 2-łóżkowa | podział pomieszczenia ścianką działową na dwa oddzielne pomieszczenia: salę chorych i dyżurkę pielęgniarek, wykonanie instalacji wod.-kan., montaż umywalki, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykucie starej i montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 15 | dyżurka pielęgniarek | wykucie nowego otworu drzwiowego od strony korytarza, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i instalacji wod.-kan., demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 16 | pokój lekarski z węzłem sanitarnym | podział pomieszczenia ściankami działowymi na: pokój lekarski, węzeł sanitarny i brudownik (pom. 16,16a i 17), wykonanie instalacji elektrycznej, wykucie nowego otworu drzwiowego na korytarz oraz montaż nowych drzwi do węzła sanitarnego /wejście z pokoju lekarskiego/ |  |
| 16 a | węzeł sanitarny | wykonanie wentylacji, nowej instalacji elektrycznej i wod.-kan., montaż urządzeń sanitarnych, kabiny prysznicowej, wyłożenie ścian glazurą i podłóg terakotą, |  |
| 17 | brudownik w części septycznej | wykucie otworu pod stolarkę drzwiową od strony korytarza, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz wod.-kan., montaż zlewozmywaka, osadzenie nowych drzwi, wykonanie wentylacji |  |
| 18 | sala chorych 5-łóżkowa | ---------------------------------- |  |
| 19 | sala chorych 4-łóżkowa | wydzielenie ścianką działową pomieszczenia na składzik porządkowy, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, zabudowa rur instalacji c.o., demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej |  |
| 20 | składzik porządkowy | wykucie nowego otworu drzwiowego od strony korytarza, osadzenie drzwi, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod.-kan., |  |
| 21 | sala chorych 5-łóżkowa | wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 22 | sala chorych 5-łóżkowa | wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 23 | sala chorych 5-łóżkowa | wymiana stolarki drzwiowej |  |
| 24 | sala chorych 4-łóżkowa | ---------------------------------- |  |
| 25 | brudownik w części aseptycznej | zabudowanie ścian do pełnej wysokości, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i montaż zlewozmywaka, wykonanie wentylacji |  |
| 26 | pro-morte | wymiana drzwi |  |
| 27 | łazienka dl personelu | wymiana urządzeń sanitarnych i stolarki drzwiowej |  |
| 28 | korytarz | montaż poręczy /wzór i kolor istniejących PCV/, wykonanie sufitu podwieszanego zakrywającego wszystkie przewody i instalacje, z wyjątkiem instalacji komputerowej wykonanej w ramach Projektu e-zdrowie – instalacje ścienne zamontować powyżej sufitu. Wymiana hydrantu wraz z siecią zasilającą |  |

UWAGA:

1. we wszystkich w/w pomieszczeniach należy ułożyć tarket lub płytki antypoślizgowe,

2. wykonać szpachlowanie ścian i sufitu oraz ich malowanie,

3. ściany w salach chorych zabezpieczyć płytami meblowymi na wysokości łóżek,

4. wszystkie naroża w korytarzu zabezpieczyć kątownikami z PCV w kolorze istniejących poręczy,

5. do wszystkich łóżek na salach chorych, sanitariatów doprowadzić instalację przyzywową, kompatybilną z istniejącą instalacją. Centralkę należy zamontować

w dyżurce pielęgniarek,

6. zabudować rury instalacji centralnego ogrzewania /w poziomie/, zasilającej grzejniki c.o..

7. z prac wyłączone są pomieszczenia oznaczone na rzucie kolorem żółtym,

8. wykonać oświetlenie w salach chorych, celem  uzyskania właściwych parametrów określonych w normach,

9. wykonać nową instalację gazów medycznych wraz z montażem punktów poboru w nowo utworzonych salach chorych i gabinetach zabiegowych.