Załącznik nr -1

Zadanie nr 1 - Stół do urologicznych zabiegów endoskopowych -1 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | parametry | Wartość wymagalna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita | Min 1800 mm |  |
| 2 | Szerokość całkowita | Max 950 mm |  |
| 3 | Szerokość oparcia dopuszcza się min. 520 mm | Min 600 mm |  |
| 4 | Szerokość siedziska dopuszcza się min. 520 mm | Min 600mm |  |
| 5 | Listwy do montażu wyposażenia dodatkowego plecy siedzenie | Tak |  |
| 6 | Napęd - siłowniki elektromechaniczne dopuszcza się napęd elektrohydrauliczny | Tak |  |
| 7 | Sterowanie - ręczne z pilota | Tak |  |
| 8 | Napięcie zasilające | 230V |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie | Min 150 kg |  |
| 10 | Miska z odpływem dostosowanym do podłączenia przewodu odprowadzającego płyn Szerokości miski min. 33 cm, dopuszcza się 32,5 cm wysokość min 6,5cm, długość – min 26,5 cm, z odpływem o ø 1,8 cm zakończonym wężem igielitowym | Tak |  |
| 11 | 2 Podpórki podudzia wyposażone w rzepy mocujące | Tak |  |
| 12 | Podpórka ręki infuzyjna | Tak |  |
| 13 | Listwy do montażu wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 14 | Regulacja segmentu głowy manualna | Tak |  |
| 15 | Ekran anestezjologiczny | Tak |  |
| 16 | Przejezdna podstawa kółka z hamulcami |  |  |
| 17 | Regulacja wysokości elektromechaniczna | Tak podać zakres |  |
| 18 | Regulacja segmentu plecowego | Tak podać zakres |  |
| 19 | Regulacja segmentu siedzenia (Trendelenburg) 0-300 | Tak |  |
| 20 | Cztero segmentowa powierzchnia robocza z odejmowalnym (demontowalnym) segmentem nożnym dopuszcza się (z odejmowalnym podnóżkiem niedzielonym – jednopłytowym lub z dwoma odejmowalnymi, niezależnymi podnóżkami (lewym i prawym) | Tak |  |
| 21 | Powierzchnia stołu przepuszczalna dla promieni RTG | Tak |  |
| 22 | Schodek dla pacjenta | Tak |  |
| 23 | Lampa halogenowa na wyginanym ramieniu, dopuszcza się lampę LED, sposób mocowania, ramię na szynie wzdłuż oparcia pleców | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..…………………………………zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  …………………………………………………………………………………………………

8. Osoba do realizacji umowy tel. Fax ………………

Zadanie nr 2 – Elektroresektoskop monopolarny - 1 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Wymagany parametr | Parametr oferowany (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element pracujący aktywny, do zabiegów TUR mocowanie elektrod z podwójnym prowadnikiem -1 szt. | Tak |  |
| 2 | Płaszcz wewnętrzny . zewnętrzny i obturator resektoskopu obrotowego przepływowego 26 Charr -1 szt. | Tak |  |
| 3 | Kabel łączacy resektoskop z diatermia mocowany z dołu wspólracujacy z diatermią ERBE Vio -1 szt. | Tak |  |
| 4 | Elektrody pętlowe tnące 24 F-3 szt. | Tak |  |
| 5 | Elektrody kulkowe koagulujące 24 F-3 szt. | Tak |  |
| 6 | Zestaw kompatybilny z diatermią ERBE VIO | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

Zadanie nr 3- Nożyczki do rozcinania zwężeń moczowodu (ureterorenoskopowe) -2 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki do rozcinania zwężeń moczowodu ( Splitting Forceps ) 5 Fr długosc 60 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Kompatybilne z URS (kanał roboczy 5F) |  |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………

Zadanie nr 4 – Narzędzie laparoskopowe typy grasper do bipolarnego cięcia

i koagulacji – 1 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Wymagany parametr | Parametr oferowany-opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego – 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Rurka zewnętrzna śr 5 mm długości 340 mm (dopuszcza się 330 mm i 360 mm) wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego - 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Wkład grasper okienkowy 340 mm (dopuszcza się 330 mm i 360 mm) do bipolarnego instrumentu laparoskopowego –1 szt. | Tak |  |
| 4 | Kabel bipolarny dł 3 mm kompatybilny z diatermią Valleylab force – 1 szt. | Tak |  |
| 5 | Sprzęt kompatybilny z diatermią Volleylab Force EZ | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

Zadanie nr 5 – Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialna Hem-o-lock rozm. XL wielorazowa -1 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Wymagany parametr | Parametr oferowany ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa wielorazowa na klipsy polimerowe szerokości 10mm - 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Kompatybilna do klipsy polimerowe rozmiar XL (Grena ref 0301-03XL) | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

Zadanie nr 6 – Kleszczyki do ureterorenoskopu - 5 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr Oferowany (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki do ureterorenoskopu 5Fr długości 60 cm koncówka PEREZ CASTRO – 5 szt. | Tak |  |
| 2 | Narzędzie kompatybilne z URS o kanale roboczym 5F | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

Zadanie nr 7 – Noże do uretrotomu - 5 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagalny | Parametr oferowany (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noże do Uretrotomu kompatybilne z nożami (Katalog STORZ 27069 L ) – 5 szt. | Tak |  |
| 2 | Narzędzie kompatybilne z Uretrotomem firmy STORZ 21F | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

Zadanie nr 8 – Elektroda do koagulacji bipolarna wielorazowa do resektoskopu - 2 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagalny | Parametr oferowany (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do koagulacji bipolarna do resektoskopu – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Narzędzie kompatybilne z resektoskopem firmy WOLF 24 Chrr | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

Zadanie nr 9 - Elektroda pętlowa tnąca bipolarna wielorazowa do resektoskopu -2 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis | Parametr wymagalny | Parametr oferowany (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla tnąca bipolarna do resektoskopu – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Narzędzie kompatybilne z resektoskopem firmy WOLF 24 Chrr | Tak |  |

1. Wartość netto :…………………………….…………………………………...zł

2. Wartość netto słownie:	………………………………………………………………….zł

3. VAT....%, tj......……………zł

4. VAT słownie:……………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:……………………………..……………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

7. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność  ……………………………………………………………………………………………………….

8. Osoba do realizacji umowy tel. fax, : …………………………………………………………

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:……………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………niepotrzebne skreślić.

- Wykonawca oświadcza, że należy/ nie należy do grupy kapitałowej: niepotrzebne skreślić,  w przypadku przynależności załączyć wykaz wykonawców.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz ofertowy.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 Ustawy.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)