Chęciny, dnia 2013-11-15

Znak sprawy:

DZ-386-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 4 – Aparat EKG

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w tryb „long“ pozwalający na wykrywanie arytmii?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Czy zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w filtr „autoadaptacyjny“, który na bierząco monitoruje stan pacjenta i dobiera wartości poszczególnych filtrów tak, by zapis był jak najbardziej czytelny?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Czy zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość podłączenia do kompleksowej platformy kardiologicznej, pozwalającej nie tylko na archwizację i dokładniejszą analizę badań spoczynkowego EKG, ale również na wykonanie spirometrii, holtera EKG, holtera ciśnienia czy próby wysiłkowej?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Zadania nr 3 - Wiertarki ortopedyczne.

3.1. Zestaw wiertarek akumulatorowych do dużych zabiegów urazowo - ortopedycznych w  tym endoprotez oraz piły oscylacyjnej – 2 zestawy.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw wiertarski o poniższych parametrach:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zapis zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

| L.P. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| I. |  |
|  | Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwu przyciskowa -2szt. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Zasilanie akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi montowanymi od spodu rękojeści - Rękojeść posiada funkcje: wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4 lewo) - Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz - Waga maksymalna 0,68 kg - Maksymalne obroty wiertarskie min 1500 obr/min - maksymalny moment obrotowy wiercenia 3,7 Nm z końcówkami roboczymi z przełożeniem 1:1, Moment obrotowy rozwiercania 10,2 Nm przy końcówkach roboczych z przełożeniem 3:1 i prędkością 500 obr/min; Moment obrotowy rozwiercania 15,8 Nm przy końcówkach roboczych z przełożeniem 5:1 i prędkością 300 obr/min - Napęd akumulatorowy nie wymagający oliwienia - rękojeść kaniulowana 4,0mm - współpracuje z końcówkami roboczymi o przełożeniach 3:1; 5:1 oraz 1:1 -blokada przycisków |
|  | - Rękojeść oscylacyjna akumulatorowa -2 szt. - 11000 osc/min - Gniazdo kołowo-owalne blokujące ostrze zapewniające wysoką stabilizację ostrza - Możliwość ułożenia ostrza w głowicy pod dowolnym kątem - Możliwość ułożenia głowicy co 45 stopni. - Puszki z akumulatorem podpinane pod rękojeść. - Waga maksymalna 0,9 kg - Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. - Blokada przycisków |
|  | Zestaw: akumulator niesterylny Ni-MH 9.6V, pojemnik sterylny z zamykaną klapką – 4 komplety |
|  | Ładowarka akumulatorowa z możliwością ładowania 4 akumulatorów jednocześnie z platformą do baterii niesterylnych z diodowymi wskaźnikami stanu baterii (uszkodzona, ładowania i naładowania). W komplecie z kablem zasilającym.- 1 szt. |
|  | Nasadka wiertarska typu Jacobs 6.35mm z kluczykiem – 2 szt. |
|  | Szybkozłączka do rozwiercania panewkowego i śródszpikowego typu AO/ASiF-2szt. |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera 0.71-4mm, płynna regulacja-2 komplety |
|  | Metalowa kaseta sterylizacyjna na 3 napędy i końcówki robocze – 2 szt. |
|  | Gwarancja: okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 24 miesiace. Czas efektywnej reakcji na zgłoszenie awarii 48 godz. Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godz. |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE |

3.2. Zestaw wiertarek akumulatorowych do zabiegów urazowo - ortopedycznych - 2 zestawy

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw wiertarski o poniższych parametrach:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zapis zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

| L.P. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| I. |  |
| 1 | Rękojeść wiertarska akumulatorowa dwu przyciskowa -2szt. Regulacja prędkości obrotów wzrasta wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. Zasilanie akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi montowanymi od spodu rękojeści - Rękojeść posiada funkcje: wiercenie (prawo, lewo), wkręcanie (lewo, prawo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie (3/4 prawo, 1/4 lewo) - Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie, zdejmowane poprzez obrotowy kołnierz - Waga maksymalna 0,68 kg - Maksymalne obroty wiertarskie min 1500 obr/min - maksymalny moment obrotowy wiercenia 3,7 Nm z końcówkami roboczymi z przełożeniem 1:1, Moment obrotowy rozwiercania 10,2 Nm przy końcówkach roboczych z przełożeniem 3:1 i prędkością 500 obr/min; Moment obrotowy rozwiercania 15,8 Nm przy końcówkach roboczych z przełożeniem 5:1 i prędkością 300 obr/min - Napęd akumulatorowy nie wymagający oliwienia - rękojeść kaniulowana 4,0mm - współpracuje z końcówkami roboczymi o przełożeniach 3:1; 5:1 oraz 1:1 -blokada przycisków |
| 2 | - Złączka piłki sagitalnej, precyzyjna -2 szt. - wychylenie ostrza max 4 stopnie łuku -prędkość robocza 0-26,000 cpm |
| 3 | Zestaw: akumulator niesterylny Ni-MH 12V, pojemnik sterylny z zamykaną klapką – 4 komplety |
| 4 | Ładowarka akumulatorowa z możliwością ładowania 4 akumulatorów jednocześnie z platformą do baterii niesterylnych z diodowymi wskaźnikami stanu baterii (uszkodzona, ładowania i naładowania). W komplecie z kablem zasilającym.- 1 szt |
| 5 | Nasadka wiertarska typu Jacobs 6.35mm z kluczykiem – 2 szt. |
| 6 | Szybkozłączka do rozwiercania panewkowego i śródszpikowego typu AO/ASiF-2szt. |
| 7 | Nasadka do drutów Kirschnera 0.71-4mm, płynna regulacja-2 komplety |
| 8 | Metalowa kaseta sterylizacyjna na 3 napędy i końcówki robocze – 2 szt. |
| 9 | Gwarancja: okres gwarancji na wszystkie elementy - min. 24 miesiace. Czas efektywnej reakcji na zgłoszenie awarii 48 godz. Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godz. |
| 10 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja Zgodności CE |

Zadanie nr 3 pkt. 3.1 Zestaw wiertarek akumulatorowych do dużych zabiegów urazowo - ortopedycznych w  tym endoprotez oraz piły oscylacyjnej – 2 zestawy.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania wg specyfikacji poniżej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zapis zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

|  | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | 2 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |
|  |  | oboroty max. silnika 25000 obr./min. |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 2 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 2 |
|  |  | nasadka wraz z kluczykiem |  |
|  |  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 3 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera | 2 |
|  |  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 4 | Nasadka frezerska Harris | nasadka frezerska Harris | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 5 | Nasadka frezerska duże AO | nasadka frezerska duże AO | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 6 | Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna | 2 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  |
|  |  | głowica obrotowa 360° |  |
|  |  | co najmniej 8 pozycji blokady głowicy |  |
|  |  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | wychylenie ostrza 4°47' |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 7 | Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany | 2 |
|  |  | uchwyt napędów/pił 2 szt. |  |
|  |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. |  |
|  |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. |  |
|  |  | uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |
|  |  | uchwyt na brzeszczoty |  |
|  |  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |
| 8 | Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | 1 |
|  |  | cztery gniazda |  |
|  |  | wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe |  |
|  |  | system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów |  |
|  |  | wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh |  |
|  |  | proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów |  |
|  |  | możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń |  |
|  |  | przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro |  |
| 9 | Olej | olej do smarowania systemu | 1 |
|  |  | olej w aerozolu |  |
|  |  | butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu |  |
|  |  | objętość 300 ml |  |

Zadanie nr 3 pkt. 3.1

Pytanie nr 7 - Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw powinien być kompatybilny z brzeszczotami jednorazowego i wielokrotnego użytku?

Odp. Nie, zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

Pytanie nr 8 - Prosimy o doprecyzowanie czy zestawy powinny być dostarczone w kontenerach bezobsługowych z filtrami na co najmniej 5000 cykli sterylizacji?

Odp. Nie, zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

Pytanie nr 9 - Prosimy o doprecyzowanie czy piły powinny mieć osobny silnik?

Odp. Nie, zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

Zadanie nr 3 pkt. 3.2 Zestaw wiertarek akumulatorowych do zabiegów urazowo - ortopedycznych - 2 zestawy

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania wg specyfikacji poniżej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zapis zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

|  | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich | napęd do nasadek wiertarskich | 2 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220 W |  |
|  |  | oboroty max. silnika 25000 obr./min. |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  |
|  |  | możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 2 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 2 |
|  |  | nasadka wraz z kluczykiem |  |
|  |  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 3 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera | 2 |
|  |  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 4 | Nasadka frezerska Harris | nasadka frezerska Harris | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 5 | Nasadka frezerska duże AO | nasadka frezerska duże AO | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 6 | Nasadka piły oscylacyjnej | nasadka piły oscylacyjnej | 2 |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. |  |
|  |  | maksymalne wychylenie ostrza 4°47' |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 7 | Kosz stalowy dla jednego urządzenia | kosz stalowy, perforowany | 2 |
|  |  | uchwyt napędu/piły 1 szt. |  |
|  |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. |  |
|  |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. |  |
|  |  | uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |
|  |  | uchwyt na brzeszczoty |  |
|  |  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |

Zadanie nr 3 pkt. 3.2

Pytanie nr 11 - Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw powinien być kompatybilny z brzeszczotami jednorazowego i wielokrotnego użytku?

Odp. Nie, zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

Pytanie nr 12 - Prosimy o doprecyzowanie czy zestawy powinny być dostarczone w kontenerach bezobsługowych z filtrami na co najmniej 5000 cykli sterylizacji?

Odp. Nie, zgodnie z parametrami technicznymi w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł