Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-85-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału ortopedii.

Zadanie nr 1 - Przystawka do zdjęć kości długich i kręgosłupa - 1 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | współpraca z systemem CR 30”X, posiadanym przez Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze | TAK |  |
| 2. | współpraca z aparatami rtg, posiadanymi przez Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze | TAK |  |
| 3. | oprogramowanie umożliwiające otrzymywanie zdjęć sylwetkowych, np. cała noga, cały kręgosłup | TAK |  |
|  | konfiguracja: | X | XXX |
| 4. | - uchwyt na kasety z kratką Planfelda, | TAK |  |
| 5. | - kratka rozproszeniowa 39x127,5 cm, | TAK |  |
| 6. | 70 lini/cm, współczynnik 8, | TAK |  |
| 7. | - winda CR EasyLift, | TAK |  |
| 8. | - kaseta z płytą obrazową MD4.OT FLFS | TAK, MIN. 3 SZT. |  |
| 9. | 35x43 cm /rozdzielczość 10 px/mm, | TAK |  |
| 10. | - pakiet oprogramowania NX Full Leg Full | TAK |  |
| 11. | Spine | TAK |  |
|  | Dane elektryczne | X | XXX |
| 12. | Zasilanie – moc max. 100 – 240 V, 50 - 60 Hz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Inne | X | XXX |
| 13. | Producent/Kraj wytworzenia aparatu | TAK |  |
| 14 | Gwarancja producenta potwierdzona autoryzacją do świadczenia serwisu na min. 24 miesiące | TAK |  |
| 15 | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji, CE, | TAK |  |
| 17. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 18. | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 2 - Respirator do nieinwzyjnej wentylacji mechanicznej - 2 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Model/typ…………………………………………….

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Parametry techniczne | X | XXX |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu do inwazynej i nieinwazyjnej wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | TAK |  |
| 3. | Tryby Pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control), ; VAPS (Wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objetości) | TAK |  |
| 4. | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
| 5. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/ min | TAK |  |
| 6. | Zakres ciśnień : IPAP: 2-40 mbar, EPAP: 2-25mbar, CPAP: 4-20mbar | TAK |  |
| 7. | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdech w zakresie od 0.1s do 4 s | TAK |  |
| 8. | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 9. | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 10. | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 11. | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
| 12. | Alarmy: | TAK |  |
| 13. | Przecieki | TAK |  |
| 14. | Objetość oddechowa | TAK |  |
| 15. | Wysoki poziom cisnienia | TAK |  |
| 16. | Niski poziom cisnienia | TAK |  |
| 17. | Wysoki poziom częstości oddechowej | TAK |  |
| 18. | Niska poziom częstości oddechowej | TAK |  |
| 19. | Bezdech | TAK |  |
| 20. | Niski poziom FiO2 | TAK |  |
| 21. | Wysoki poziom FiO2 | TAK |  |
| 22. | Niski poziom baterii | TAK |  |
| 23. | Rozłaczenie układu | TAK |  |
| 24. | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30L/min | TAK |  |
| 25. | Zintegrowana bateria wewnętrzna umożiliwająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny | TAK |  |
| 26. | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
| 27. | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 28. | Waga do 2,1 kg z baterią wewnetrzną | TAK |  |
| 29. | Możliwość zasilania ok. 12 godzin z baterii zewnętrznych | TAK |  |
| 30. | Mozliwości podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 31. | Mozliwosci ustawienie 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 32. | Mozliwości podłaczenie zintegrowanego nawilżacza z podgrzewaczem | TAK |  |
| 33. | Możliwość wyboru patologii: obturacyjna choroba płuc, restrykcyjna choroba płuc, zespół hipowentylacji otyłych, normalna czynność płuc | TAK |  |
| 34. | Możliwość wentylacji dzieci od 13 kg. | TAK |  |
| 35. | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 36. | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 37. | Głosność pracy respiratora - 29dB | TAK |  |
| 38. | Nie wymagane przeglądy prewerencyjnych, pierwszy przegląd po 5 latach pracy | TAK |  |
| 39. | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
|  | Wyposażenie: | X | XXX |
| 40. | Zestaw do podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 41. | Zestaw do monitorowania FiO2 | TAK |  |
| 42. | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią | TAK |  |
| 43. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

Zadanie nr 3 – Kardiomonitor 3 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODSTAWOWE CECHY: |  |  |
| 1. | - wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz LCD TFT o wielkości: min. 10 - max 15 cali | TAK |  |
| 2. | - system alarmów dźwiękowych i wizualnych | TAK |  |
| 3. | - zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 4. | - automatyczna analiza odcinka ST i arytmii, zapisem i funkcją zamrożenia krzywej EKG | TAK |  |
| 5. | - ochrona przed interferencja spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi | TAK |  |
| 6. | NIBP (NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA) | TAK |  |
| 7. | - metoda pomiaru: oscylometryczna | TAK |  |
| 8. | - napełnianie mankietu: < 10 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) | TAK |  |
| 9. | - zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe : średnie ciśnienie tętnicze: - dorosły: 40~255mmHg 10~195mmHg 20~215mmHg | TAK |  |
| 10. | - tryb pomiaru: Manualny, Auto, STAT (regulacja czasu pomiaru 1- 480 min.) | TAK |  |
| 11. | TEMP (TEMPERATURA) | TAK |  |
| 12. | - zakres pomiarowy: 25.0°C~45.0°C | TAK |  |
| 13. | - dokładność pomiarowa: ±0.2°C | TAK |  |
| 14. | SpO2 & PR (SATURACJA I PULS) | TAK |  |
| 15. | - zakres SpO2: 35%~100% | TAK |  |
| 16. | - zakres PR: 30bpm~240bpm ±2bpm lub ±2% w zależności co większe | TAK |  |
| 17. | EKG z pomiarem tętna (HR) i częstości oddechów (RR), | TAK |  |
| 18. | - zakres pulsu: 20bpm~300bpm | TAK |  |
| 19. | - dokładność pomiaru pulsu: ±1% lub ±2 bpm w zależności co większe | TAK |  |
| 20. | - opóźnienie alarmu pulsu: <=10s | TAK |  |
| 21. | - wybór czułości: x1/2, x1, x2, tolerancja <=5% | TAK |  |
| 22. | - szybkość przesyłu: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja <=10% | TAK |  |
| 23. | RESP | TAK |  |
| 24. | - Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej | TAK |  |
| 25. | - Zakres pomiaru: 0-120 razy / min | TAK |  |
| 26. | - dokładność pomiaru: ±5% lub ±2rpm w zależności co większe | TAK |  |
|  | STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: | X | XXX |
| 27. | - jednostka głowna - 1szt. | TAK |  |
| 28. | - kabel EKG - 1szt. | TAK |  |
| 29. | - jednorazowe elektrody EKG - 100szt. | TAK |  |
| 30. | - mankiet NIBP - 1szt. | TAK |  |
| 31. | - czujnik SpO2 - 1szt. | TAK |  |
| 32. | - czujnik temperatury - 1szt. | TAK |  |
| 33. | - kabel zasilający - 1szt. | TAK |  |
| 34. | - akumulator - 1szt. | TAK |  |
| 35. | - instrukcja obsługi w języku polskim - 1szt. | TAK |  |
| 36. | Urządzenie posiada zapis mierzonych parametrów i funkcje alarmów. | TAK |  |
| 37. | TRENDY tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 38. | ALARMY wizualne i dźwiękowe, z regulacją granic alarmowych i wyciszeniem. | TAK |  |
| 39. | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe AC. | TAK |  |
| 40. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

Zadanie nr 4- Klamry wyciągowe typu Kirschner - 1 zestaw

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | B/HxBmax (szerokosc przy równoległym ustawieniu ramion/przeswit x maksymalny rozstaw ramion) | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzą: | X | XXX |
| 2. | Klamra mała 57/90x125 - szt. 2 | TAK |  |
| 3. | Klamra mała 57/110x135 - szt. 2 | TAK |  |
| 4. | Klamra srednia 82/130x165 - szt. 2 | TAK |  |
| 5. | Klamra duza 100/170x200 - szt. 2 | TAK |  |
| 6. | Klucz S14 spec. - szt. 1 | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

  - Świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji, CE dla zadania nr 1

  - Certyfikat CE dla zadania nr 2

  - Dowód wpłaty wadium

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)