Chęciny, dnia 2014-04-01

Znak sprawy:

DZ-187-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

#### Zadanie nr 1 - myjnia-dezynfektor/ 6 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada zasilanie trzyfazowe 400V/230V 50Hz

3 kW ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wolnostojące o wymiarach (mm): (szer./gł./wys.) 700/600/1500?

Odp. Nie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ,którego  regulowany zakres temperatury wynosi od 40 *C-90*C,istnieje możliwość fabrycznego ustawienia wyższej temperatury ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie , w  którym  suszenie naczyń odbywa się poprzez bezpieczne uchylenie drzwi  w trakcie schładzania po zakończonym cyklu pracy oraz beznawiewowe termiczne osuszanie naczyń(opcjonalnie, w fabryce istnieje możliwość zamontowania pompy suszącej)?

Odp. Nie.

Pytanie nr 5 par. 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego głębokość wynosi 500 mm.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 par. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie , którego pojemność ma jeden cykl wynosi 1 kompletny basen i 1 kaczka bądź 3 kaczki.

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 par. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 14 dysz myjących ,8 obrotowych i 6 stałych.

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 par. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym dozowanie środka zmiękczającego można ustawić oddzielnie dla każdego programu z panelu sterowania, a dozowanie środka myjącego ustawiane jest zbiorczo dla wszystkich programów z panelu sterowania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 par. 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego moc pompy cyrkulacyjnej wynosi 800 W.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 par. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drzwi uchylne w dół, otwierane oraz zamykane automatycznie, bezdotykowo za pomocą fotokomórki, zapewniające automatyczne uruchomienie procesu po zamknięciu drzwi.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 par. 5

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie automatycznie uruchamiało proces mycia i dezynfekcji po automatycznym zamknięciu drzwi.

Odp. Tak.

Pytanie nr 12 par. 4

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor o pojemności jeden basen z pokrywa i jedna kaczka lub  trzy kaczki.

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 par. 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego głębokość w podstawie wynosi 500 mm, jednak ze względu na przetłoczenia obudowy oraz uchwyt do otwierania drzwi, maksymalny wymiar związany z głębokością urządzenia wynosi 580 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 par. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami uchylnymi dół, otwieranymi oraz zamykanymi manualnie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 par. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem myjącym składającym się z 11 dysz, w tym dwóch dysz obrotowych i dziesięciu stałych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 par. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programami mycia i dezynfekcji (ekonomiczny i zwykły) sterowanymi z panelu sterowania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 17 par.23

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, potwierdzony załączonymi do oferty certyfikatami potwierdzającymi przeszkolenie pracowników serwisu przez wytwórcę oferowanych wyrobów medycznych, wystawionymi nie później niż 1 rok przed złożeniem oferty.

Odp. Tak. Zamawiający zamieszcza poniżej aktualny formularz cenowy.

Pytanie nr 18 par.28

Czy Zamawiający w/w punkcie miał na myśli „kosz załadowczy w kpl. z urządzeniem”.

Odp. Tak.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga , aby urządzenie przeprowadzało procesy mycia i dezynfekcji z suszeniem wymuszonym  strumieniem powietrza filtrowanego za pomocą filtru HEPA zgodnie z wymaganiami PN-EN 15883 bez automatycznego rozszczelnienia drzwi.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były wyposażone we wbudowany wyłącznik główny zasilania elektrycznego.

Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w pkt. 4 omyłkowo  nie wpisał pojemności komory na 1 cykl. Czy Zamawiającemu chodziło o pojemność komory na 1 cykl 2 baseny i 2 kaczki.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Urządzenie w wersji stojącej o wymiarach:

Szerokość- do 500 mm, głębokość do 600 mm, wysokość do 955 mm, załadunek od góry, 1 pompa dozująca, górny panel wykonany z tworzywa antybakteryjnego z nanotechnologią srebra, pojemność na cykl 2 baseny + 2 kaczki i 2 przykrywki, automatycznie otwierana i zamykana pokrywa komory, otwieranie komory przy pomocy pedału nożnego, uruchamianie cyklu bezdotykowo na fotokomórkę, czas cyklu pomiędzy 5-6 minut , wyświetlacz LED, dioda sygnalizacyjna usterek, dysza obrotowa umieszczona pod pokrywa komory. Urządzenie posiadające wszystkie wymagane certyfikaty dopuszczające do obrotu w Polsce takie jak CE, deklaracja  zgodności CE.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Zadanie nr 2 Macerator – 2 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby urządzenie posiadało pojemność  max. czterech naczyń zastępując go zapisem „pojemność – max. jedno naczynie? Biorąc pod uwagę, iż urządzenie przeznaczone ma być do izolatki – miejsca o niskim natężeniu użycia naczyń sanitarnych, większa pojemność nie jest potrzebna, a wymiar oferowanego urządzenia umożliwi oszczędność miejsca oraz zapewni ergonomie działania.

Odp. Nie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie oferty równoważnej urządzenie posiadające następujące parametry:

- obsługa za pomocą rąk z wykorzystaniem uchwytu umożliwiającego łokciowe otwieranie i dzięki temu zapewniającego szczelność komory podczas trwania cyklu,

- system aktywnej ochrony mikrobiologicznej zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów na powierzchni urządzenia, co w urządzeniu obsługiwanym ręcznie minimalizuje ryzyko powstania zakażeń krzyżowych

- brak konieczności dezynfekcji komory ,

Odp. Tak jak w SIWZ lub bezdotykowo.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy <0,5kW? Taki silnik zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Odp. Tak jak w SIWZ – max 0,75 kW.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 tygodni?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6  par. nr 4.

Czy Zamawiający dopuści maceratory o wymiarach:

-wysokość – 1050 mm

-szerokość – 470 mm

- głębokość – 620 mm

Odp. Tylko do wymiaru głębokość max 580 mm.

Pytanie nr 7 par. nr 5

Czy Zamawiający dopuści automatyczne otwieranie klapy maceratora.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 par. nr 9.

Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy 1,1 kW.

Odp. Nie.

Pytanie nr 9 par. nr 12.

Czy Zamawiający dopuści zużycie wody 24 litry na cykl.

Odp. Nie.

Pytanie nr 10 par. nr 14.

Czy Zamawiający dopuści maceratory posiadające min. 12 m-cy gwarancji.

Odp. Nie.

Pytanie nr 11 par. nr 18.

Prosimy o wyjaśnienie, co rozumie się przez zapis „zapewnienie dostawy przez okres gwarancji kaczek, basenów z masy celulozowej”. Czy Zamawiający ma na myśli sprzedaż w/w naczyń w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu Zamawiającego.

Odp. Zamawiający ma na myśli sprzedaż w/w naczyń w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści macerator o następujących wymiarach

-długość – 1040 mm

-szerokość – 520 mm

- głębokość – 680 mm

Odp. Tylko do wymiaru głębokość max 580 mm.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści macerator o zużyciu wody 18 litrów na cykl.

Odp. Nie.

Pytanie nr 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia świadectwa rejestracji Wyrobów Medycznych CE, gdyż macerator nie jest urządzeniem medycznym., dlatego posiada stawkę VAT 23 %, a nie 8% jak wyroby medyczne.

Odp. Zgoda na odstąpienie.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający przez określenie kaczki i baseny z masy celulozowej rozumie naczynia wykonane z masy papierowej, która jest najpopularniejszym tworzywem używanym do produkcji tych naczyń.

Odp. Tak.

Pytanie nr 16 par. 18.

„Zapewnienie dostawy przez okres gwarancji kaczek, basenów z masy celulozowej”. Co Zamawiający rozumie pod słowem „zapewnienie dostawy”

Odp. Zapewnienie dostawy przez okres gwarancji kaczek, basenów na oddzielne zamówienie Zamawiającego, na podstawie umówionych warunków poza umowną.

Pytanie nr 17 par. 18.

Czy to , że Oferent zobowiązany jest dostarczać określoną ilość towaru w ramach oferowanej ceny. Jeśli tak  to jaka ilość chodzi.

Odp. Zapewnienie dostawy przez okres gwarancji kaczek, basenów na oddzielne zamówienie Zamawiającego, na podstawie umówionych warunków poza umowną.

Pytanie nr 18 par. 18.

Czy to, że Oferent może dostarczać przedmiotowe kaczki i baseny na oddzielne zamówienie Zamawiającego, na podstawie umówionych warunków poza umowną.

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 par. 3

Czy Zamawiający w pkt 3 tj. wykonanie urządzenia - obudowa z materiału antybakteryjnego miał na myśli  urządzenie posiadające górny panel wykonany z tworzywa sztucznego z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, które posiadają właściwości bakteriobójcze . Jedynie taki materiał zapewnia pełna ochronę antybakteryjna w przypadku zarysowań i zadrapań.

Odp. Tak.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-04-07, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-04-07, godz. 10:30.

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-187-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę maceratorów i myjni-dezynfektorów

Zadanie nr 1 – Myjnia-dezynfektor  (6 sztuk)

Producent/Firma:………………………………..

Typ urządzenia:………………………………….

Rok produkcji:……………………………………

Parametry urządzenia bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowe, rok produkcji – 2014 | Tak |  |
| 2 | Wykonanie: ze stali kwasoodpornej klasy AISI04 | Tak |  |
| 3 | Wymiary urządzenia: wysokość: nie więcej niż 1650 mm, szerokość: nie więcej niż 550 mm, głębokość: nie więcej niż 475 mm | Tak |  |
| 4 | Pojemność na jeden cykl: - kaczki – 2 szt. + basen – 1 szt., lub – kaczki – 3 szt. | Tak |  |
| 5 | Konstrukcja drzwi: uchylne w dół. Automatyczne otwieranie i zamykanie za pomocą pedału nożnego. Automatycznie uruchamianie proces mycia i dezynfekcji po automatycznym zamknięciu drzwi. | Tak |  |
| 6 | System myjący: ilości dysz – min. 13 /w tym: 9 obrotowych i 4 stałych/ | Tak |  |
| 7 | Elementy grzejne: moc grzałek – max 4,5 kW, umiejscowione poza komorą myjni | Tak |  |
| 8 | Ilość pomp dozujących detergen: - min 2, umożliwiające dozowanie z panelu sterowania, oddzielnie dla każdego programu | Tak |  |
| 9 | Ilość programów mycia i dezynfekcji – min. 3 /krótki, standardowy i intensywny/, sterowanych z panelu sterowania. | Tak |  |
| 10 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard 93 0 C | Tak |  |
| 11 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | Tak |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Akustyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
| 15 | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna o mocy nie więcej niż 750 W | Tak |  |
| 16 | Samodezynfekcja urządzenia | Tak |  |
| 17 | Wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
|  | Warunki techniczne |  |  |
| 18 | Poziom hałasu max. – 51 dB | Tak |  |
| 19 | Podłączenie wody zimnej – ½” | Tak |  |
| 20 | Odpływ do kanalizacji – 80 do 110 mm | Tak |  |
| 21 | Podłączenie elektryczne 230 V/50Hz, całkowita moc urządzenia - nie więcej niż 5,05 kW | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
| 22 | Producent/Kraj wytworzenia | Tak |  |
| 23 | Gwarancja producenta na 36 miesięcy potwierdzona autoryzacją do świadczenia serwisu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, potwierdzony załączonymi do oferty certyfikatami potwierdzającymi przeszkolenie pracowników serwisu przez wytwórcę oferowanych wyrobów medycznych, wystawionymi nie później niż 1 rok przed złożeniem oferty. | Tak |  |
| 24 | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 25 | Świadectwo rejestracji Wyrobów Medycznych CE, zgodnie z Dyrektywą Wspólnoty 93/42/CEE | Tak |  |
| 26 | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 27 | Zamykana szafka do przechowywania środków chemicznych wbudowana w podstawę urządzenia | Tak |  |
| 28 | Koszt załadowczy w kpl. z urządzeniem | Tak |  |
| 29 | Dostosowanie do środków myjących i dezynfekujących ogólnie dostępnych na rynku | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

Zadanie nr 2 – Macerator  (2 sztuki)

Producent/Firma:………………………………..

Typ urządzenia:………………………………….

Rok produkcji:……………………………………

Parametry urządzenia bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Macerator do izolatki |  |  |
| 1 | Przeznaczenie – utylizacja naczyń i materiałów z pulpy celulozowej wraz z zawartością | Tak |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, rok produkcji -2014 | Tak |  |
| 3 | Wykonanie urządzenia – obudowa z materiału antybakteryjnego, (urządzenie posiadające górny panel wykonany z tworzywa sztucznego z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, które posiadają właściwości bakteriobójcze) | Tak |  |
| 4 | Wymiary urządzenia: - wysokość – nie więcej niż 980 mm, - szerokość – nie więcej niż 360 mm, - głębokość – nie więcej niż 450 mm | Tak |  |
| 5 | Obsługa – bez kontaktu ręki z urządzeniem, automatyczne otwieranie i zamykanie klapy | Tak |  |
| 6 | Dezynfekcja komory | Tak |  |
| 7 | Pojemność – max. cztery naczynia | Tak |  |
|  | Warunki techniczne |  |  |
| 8 | Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz | Tak |  |
| 9 | Moc silnika max. 750 W | Tak |  |
| 10 | Zasilanie w wodę zimną ¾” | Tak |  |
| 11 | Odpływ max. fi 50 | Tak |  |
| 12 | Zużycie wody max. 7 – 11 litrów | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
| 13 | Producent/Kraj wytworzenia | Tak |  |
| 14 | Gwarancja producenta na min. 24 miesiące, poświadczona autoryzacją do świadczenia serwisu | Tak |  |
| 15 | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE, | Tak |  |
| 17 | Montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 18 | Zapewnienie dostawy przez okres gwarancji kaczek, basenów z masy celulozowej, | Tak |  |
| 19 | Dostosowanie do środków myjących i dezynfekujących ogólnie dostępnych na rynku |  |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

  - Certyfikat CE

  - Wpis lub zgłoszenie do Urzędu rejestracji wyrobów medycznych- zadanie 1.

  - Dokument potwierdzający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, potwierdzony załączonymi do oferty certyfikatami potwierdzającymi przeszkolenie pracowników serwisu przez wytwórcę oferowanych wyrobów medycznych, wystawionymi nie później niż 1 rok przed złożeniem oferty zadanie nr 1.

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Specjalista ds. zamówień publicznych

Stefan Syzdół