Chęciny, dnia 2016-02-25

Znak sprawy:

DZ-39-2016-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia 
leża 222 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej z przedłużeniem 
leża 242 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy całkowicie opuszczonych barierkach 100 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w identyfikator dźwiękowy osiągnięcia wysokości minimalnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzi w zakresie 
od 0 do 22°?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wsunięcia kasety RTG od szczytu od strony głowy pacjenta?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w drugą baterie zasilającą jedynie funkcję szokową?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznych lekko opuszczanymi i podnoszonymi za pomocą sprężyny gazowej, przy użyciu jednej ręki oraz blokowanymi na 2 różnych wysokościach?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne opuszczane do dołu, bez konieczności odsuwania szafki przyłóżkowej w momencie opuszczania barierek?

Odp. Tak, przy zachowaniu konstrukcji mechanizmu zegarowego.

Pytanie 10 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 450 x 420 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 11 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 430 x 660 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z przechyłem bocznym blatu bocznego do 30°?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 14 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat główny i boczny wykonane z tworzywa ABS z wystającymi krawędziami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wnętrzem dolnej części szafki podzielonej na 3 części, z miejsce na butelki 1,5 l?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16 -  Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża 228 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej z przedłużeniem leża 248 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 18 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy całkowicie opuszczonych barierkach 104 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy całkowicie podniesionych barierkach 99 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20 - Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w identyfikator dźwiękowy osiągnięcia wysokości minimalnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 21 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca jest korzystniejsza od dopuszczonej i wynosi 85 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 22 - Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja łóżka była oparta na kolumnach o przekroju cylindrycznym, który to przekrój zapewnia łatwiejsze utrzymanie łóżka w czystości i w sposób znaczący ułatwia ich dezynfekcję?

Odp. Zamawiający nie wymaga i nie określa kształtu kolumn.

Pytanie 23 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segmenty leża (konstrukcja nośna tych segmentów) nie są zdejmowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segmenty leża (konstrukcja nośna tych segmentów) wypełnione są na stałe sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 25 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia przeziernym dla promieni RTG z możliwością wsunięcia kasety RTG z jednej strony łóżka – od strony głowy pacjenta?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 26 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym szczyt od strony głowy pacjenta podczas regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga porusza się wraz z leżem?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 27 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga 
wynosi 0 - 150?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 28  - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga wynosi 0 - 170?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym elektryczne regulacje odbywają się w następujący sposób:

● pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu 	 centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badań

-	pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców 
i uda unoszą się)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Panel centralny umożliwia selektywne blokowanie funkcji elektrycznie regulowanych oraz jednoczesne ich blokowanie (oprócz funkcji ratunkowych).

Panel centralny z możliwością wyjmowania, umieszczony na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta,

● regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota przewodowego :

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- funkcja autokontur,

● z paneli sterujących w poręczach bocznych oparcia pleców. Panele umożliwiają regulację wysokości leża, regulację kąta nachylenia segmentu pleców, regulację nachylenia segmentu uda, regulację funkcji autokontur, sterowanie dostępne z dwóch stron poręczy – dla pacjenta oraz personelu. Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskiem aktywującym dostępność funkcji.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 30 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada drugiej baterii zasilającej funkcję szokową?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 31 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada panelu sterowania na elastycznym ramieniu, a w jego miejsce posiada pilot przewodowy?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 32 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą wszystkich kół, jednocześnie  uruchamianą jedną z czterech dźwigni zlokalizowanych w czterech narożach ramy podwozia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym barierki oparcia pleców poruszają się wraz z nim,
 a barierki w części środkowej leża nie poruszają się z segmentami leża? Barierki są zgodne z normą IEC 60601-2-52 i zapewniają ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym wskaźnikiem kąta nachylenia segmentu oparcia znajdującym się w ramie oparcia pleców oraz wskaźnikiem kąta nachylenia ramy łóżka znajdującym się na ramie leża?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 35 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane do dołu barierki boczne, nie wymagające stosowania mechanizmu zegarowego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 36 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne opuszczane przy użyciu jednej ręki z możliwością ustawienia na dwóch wysokościach? Uniesiona barierka oparcia pleców przy jednocześnie opuszczonej barierce w części środkowej leża również umożliwia podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 37 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 38 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 haki na akcesoria (po dwa z każdej strony łóżka)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 39 – SIWZ zadanie nr 2 - Wnosimy o usunięcie wymogu przedłożenia dla zadania nr 2 Certyfikatu CE i zastąpienia go Deklaracją Zgodności, zgodnie z zapisami zawartymi w §6 ust.1 ppkt 1.3 wzoru umowy stanowiącego zał. Nr 5.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 przedłożenia Deklaracji zgodności zamiast Certyfikatu CE.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w formularzu ofertowym – zadanie nr 2 poz. 85.

Zmodyfikowany formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Zamawiający informuję również, że modyfikuje zapis  w §6 ust. 1 wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada wszystkie wymagane w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 SIWZ) dokumenty oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

Pytanie 40 – wzór umowy §7 ust.3. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w okresie gwarancyjnym, czas naprawy bez konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy wynosił maksymalnie 3 (lub 5) dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, faxem lub drogą e-mailową w dni robocze, a czas naprawy z koniecznością sprowadzenia części zamiennych zza granicy wynosił maksymalnie 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, faxem lub drogą e-mailową w dni robocze?

Odp.  §7 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, w okresie gwarancyjnym czas naprawy bez konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy wynosi maksymalnie 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, faxem lub drogą e-mailową w dni robocze, a czas naprawy z koniecznością sprowadzenia części zamiennych zza granicy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, faxem lub drogą e-mailową w dni robocze”.

Pytanie 41 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 poprzez podanie w ciągu jakiego okresu czasu (w dniach lub tygodniach) od podpisania umowy ma być wykonany przedmiot umowy. Podanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy jest bardzo istotną informacją dla Wykonawcy, gdyż pozwala podjąć decyzję „na tak lub nie” w sprawie udziału w postępowaniu, w oparciu o ten istotny czynnik. Teoretycznie bowiem może się zdarzyć sytuacja, w której wybór oferty najkorzystniejszej wydłuży się w czasie i w związku z tym, podpisanie umowy będzie mogło nastąpić dopiero np. na 7 lub 14  dni przed wyznaczonym w SIWZ terminem wykonania przedmiotu zamówienia. W tak krótkim czasie nie jest możliwe wyprodukowanie, dostarczenie i montaż tego rodzaju sprzętu. Bardzo kosztownym dla Wykonawcy może okazać się również, w sytuacji gdy oferta Wykonawcy nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podjęcie ryzyka i rozpoczęcie produkcji asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, zaraz po złożeniu oferty. W świetle powyższego wnosimy, aby Zamawiający wyznaczył przynajmniej 42 dniowy lub inny termin, podany w dniach, na wykonanie przedmiotu zamówienia licząc od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiający przedłuża termin dostawy w zadaniu nr 2 do dnia 16.05.2016 r.

Pytanie 42 - Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany w 2016 roku?

Odp. Nie starszy niż wyprodukowany w 2015 r.

Pytanie 43 - Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy na max. 6 tyg. od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający przedłuża termin dostawy w zadaniu nr 2 do dnia 16.05.2016 r.

Pytanie 44 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokość całkowitej przy całkowicie opuszczonych barierkach 100 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 45 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez indykatora diodowego osiągnięcia wysokości minimalnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 46 - Czy Zamawiający dopuści łóżko zakresem regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-30o?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 47 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z zapadkową regulacją segmentu podudzia?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 48 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0-150?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 49 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwość wsunięcia kasety RTG w obu stron łóżka?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 50 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0-17o?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 51 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez oznaczenia kolorystycznego na pilocie dla pozycji szokowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 52 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami wszystkich  elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne  od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, bez z funkcjami selektywnej blokady?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 53 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją niektórych funkcji elektrycznych dostępne

z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, bez  możliwością blokowania przez personel medyczny?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 54 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowej drugiej baterii zasilająca jedynie funkcję szokową?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 55 - Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 56- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 70º i 20º?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 57 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami na akcesoria (4 haków) po obu stronach łóżka?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 58 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem główmy o wymiarach 500 x 430 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 59 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: min. 615 – 915 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 60 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym, rantem i bocznym wykonanym z abs?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 61 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jednymi drzwiczkami oraz szufladą?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 62 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki we wnętrzu dolnej części szafki?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 63 -  pakiet 10. pkt. 1. i 2. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego 	konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylnie) wykonane są 
z nierdzewnych, aluminiowych paneli,  blat ze stali nierdzewnej, a podstawa z wytrzymałego tworzywa ABS? Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach kulkowych, gwarantujących 100% wysuwu szuflady, z funkcją samo dociągu oraz amortyzacją domykania.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 64 - pakiet 10. pkt. 4. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w  wytrzymałą, stalową nadstawkę z 10 (2 rzędy po 5) uchylnymi, przeźroczystymi pojemnikami zamykanymi centralnym zamkiem, usytuowaną nad blatem roboczym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 65 - pakiet 10. pkt. 4. - Czy z uwagi na fakt, że wózek wyposażony jest w stalowy, chromowany koszyk, a w nim pojemnik na ostre odpady / igły Zamawiający zrezygnuje z uchwytu 
z misą?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 66 - pakiet 10. pkt. 4. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, 	wyposażony w 2 tworzywowe kosze na odpady o pojemności 6l każdy, z pokrywkami wahadłowymi, zamiast stelaża z pokrywą do worka?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 67 - pakiet 10. pkt. 5. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny z frontami szuflad wykonanymi ze stali malowanej proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 68 - pakiet 10. pkt. 6. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny wyposażony w 4 antystatyczne, obrotowe, niebrudzące posadzki koła, o średnicy 100mm, z czego 2 posiadają blokady?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 69 - pakiet 10. pkt. 6. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, który z uwagi na wytrzymałą podstawę z grubego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi w narożnikach odbojami, nie posiada krążków odbojowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 70 - pakiet 10. pkt. 8. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o wymiarach zewnętrznych:

- Szerokość:			650mm,

- Głębokość:			475mm,

- Wysokość bez nadstawki:	900mm,

- Wysokość z nadstawką:      	1540mm,

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 71 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek reanimacyjny (wózek anestezjologiczny), którego korpus wykonany będzie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lakierowanej proszkowo (na kolor do wyboru przez Zamawiającego wg palety RAL)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 72 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek reanimacyjny (wózek anestezjologiczny) o wymiarach zewnętrznych 760 mm x 650mm x 940 mm (szer.  x gł. x wys.)? Zaproponowane wymiary zewnętrzne zaledwie nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 73 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek reanimacyjny (wózek anestezjologiczny) z blatem wykonanym z tworzywa ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 74 - Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego według poniższego opisu?

- Wózek opatrunkowy anestezjologiczny wykonany ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Korpusu wózka wykonany w całości ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję. Wózek medyczny z 4 szufladami skrzynkowymi poruszającymi się na prowadnicach łożyskowych z funkcją pełnego wysuwu, z płynnym systemem otwierania, zamykania oraz dociskania  niedomkniętej szuflady.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wózek przystosowany do mycia i dezynfekcji środkami powszechnie stosowanymi                                       w placówkach służby zdrowia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wózek wyposażony w zestaw 10 dozowników/pojemników w 2 rzędach (5+5) nad blatem, wykonanych z tworzywa sztucznego, uchwyt z tacką na odpady, stelaż z pokrywą do worka na odpady oraz wieszak kroplówki

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Fronty szuflad wykonane z tworzywa ABS. Wózek wyposażony w blat roboczy,
posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka oraz zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wózek posiada 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 150 mm z czego 2 z hamulcem oraz                              4 krążki odbojowe, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad wg palety kolorów producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Wymiary zewnętrzne: 720 x 620 x 1080mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 75 - zadanie nr 12 – Czy Zamawiający wymaga bezawaryjnego zamykania pokrywy bez 	użycia 	elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni? Siłowniki elektroniczne i czujniki ulegają 	częstym 	awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 76 - zadanie nr 12 – Czy Zamawiający wymaga, aby otwieranie i zamykanie pokrywy odbywało się z poziomu górnego panelu? Takie rozwiązanie gwarantuje komfort użytkowania.

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 77 - zadanie nr 12 –Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było odporne na usterki elektroniki w przypadku zalania dolnej części urządzenia (np. w przypadku przypadkowego odpięcia urządzenie od sieci kanalizacyjnej skutkujące zalaniem jego wewnętrznych elementów)?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78 – zadanie nr 4 - Czy Zamawiający w punkcie 3 parametrów dopuści nieco większą wagę stacji – 4,2 kg, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów i pełnej kompatybilności z proponowanymi pompami infuzyjnymi.

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 79 -  Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o przepływie 35l/min?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 80 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 40 cm?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 81 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 70 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 82 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga 
wynosi 0 - 	120?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 83 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji pozycji 
anty-Trendelenburga wynosi 0 - 120?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 84 - Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym elektryczne regulacje odbywają się w następujący sposób:

● pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badań

- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Panel z dodatkowymi przyciskami do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża

● regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota przewodowego :

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- funkcja autokontur,

● z paneli sterujących w poręczach bocznych oparcia pleców. Panele umożliwiają regulację

- wysokości leża

- kąta nachylenia segmentu pleców

-  kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

oraz tylko od strony personelu:

- przechyłów wzdłużnych leża

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji, sterowanie dostępne z dwóch stron poręczy – dla pacjenta oraz personelu. Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami alarmu akustycznego i podświetlenia podwozia?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 85 - zadanie nr 2 pkt. 9 -  Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie parametru dotyczącego prześwitu pod ramą leża i wpisanie w kolumnie parametr wymagany min 15 cm tak jak jest w kolumnie nazwa i opis parametru.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w formularzu ofertowym - zadanie 2 punkt 9.

Zmodyfikowany formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie 86 - zadanie nr 2 pkt. 69 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy o wymiarach dostosowanych do rozmiarów leża i wynoszących 90x200cm? Różnica 1 cm  od założonej przez Zamawiającego tolerancji nie wpłynie na walory użytkowe materaca.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 87 – SIWZ zadanie nr 2 - Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści łóżka i szafki przyłóżkowe nieposiadające certyfikatu CE? Łóżka i szafki przyłóżkowe są wyrobami medycznymi klasy I i w związku  z tym nie wymagają uzyskania Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną. Jedynym dokumentem dopuszczającym je do obrotu i do używania na terenie Polski jest deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, która potwierdza posiadanie przez łóżka i szafki oznakowania CE. Taki stan rzeczy wynika z dyspozycji art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., według którego wyroby medyczne objęte klasą I nie wymagają przeprowadzenia oceny zgodności przy udziale jednostki notyfikowanej, w związku z czym przeprowadza ją sam wytwórca. Na tej podstawie wystawiana jest deklaracja zgodności, która stanowi w tym przypadku jedyny dokument dopuszczający taki wyrób medyczny do obrotu i do używania. Podsumowując - potwierdzenie prawidłowego przeprowadzenia procedury oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną, w formie certyfikatu CE, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie ma zastosowanie tylko wobec wyrobów klas wymienionych w przywoływanym powyżej art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, nie zaś w stosunku do wyrobów klasy I, o którym mówimy w tym wypadku.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie 88 - Czy dla zadania 2 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, jeżeli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych, jeżeli zaistnieje taka konieczność? Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez Zamawiającego jest ciężki do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia może zachodzić konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40.

Pytanie 89 – Wzór umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z §9 ust. 2 liczone były od wartości sprzętu niedostarczonego w terminie?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 98.

Pytanie 90 – Wzór umowy -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 3 na następujący: ”Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz 
z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 91 – Formularz ofertowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca usuną z Formularza Ofertowego pakiety, na które nie składa oferty, co pozwoli zmniejszyć objętość oferty?

Odp. Tak.

Pytanie 92 – zadanie nr 7 pkt. 23 – Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przez wymienne żelowe poduszeczki rozmiar L - 1 sztuka i rozmiar S – 1 sztuka miał na myśli poduszeczki silikonowe, o których Zamawiający pisze wcześniej w punkcie 19 tj. „Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L”.

Odp. Tak.

Pytanie 93 - zadanie nr 7 pkt. 23 – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wymienne silikonowe poduszeczki rozmiar L – 1 sztuka i S – 1 sztuka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 – zadanie nr 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 10, Wózek reanimacyjny – wózek wyposażony w kółka o średnicy 100 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 95 – zadanie nr 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 10, Wózek reanimacyjny – wózek posiadający deklaracje zgodności CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w formularzu ofertowym - zadanie 10 punkt 9.

Zmodyfikowany formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie 96 – Czy Zamawiający może określić co powinna zawierać „pełna dokumentacja techniczna”?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej urządzenia w dniu dostawy,

  - udokumentowania szkolenia, o którym mowa w ppkt 2.2 niniejszego ustępu,

  - aby urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich pełną dokumentację techniczną tj. instrukcje użytkowania, dane techniczne i gwarancje producenta pisane w języku polskim.

Pytanie 97 -  wzór umowy -  § 9  ust. 1 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9  ust. 1, 2.

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

1.1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

1.2. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy w § 9 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

1.1.	odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

1.2.	odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Pytanie 98 – wzór umowy - § 9  ust. 2 - W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy w § 9 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz ofertowy został  zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-03-21, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-03-21, godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVII B „Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków” który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioneg przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionegoprzedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- Certyfikat CE – zadanie nr 1,3,4,5,7,9,11,12.

- Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności – zadanie nr 2(na łóżko, szafkę przyłóżkową i materac przeciwodleżynowy).

- Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z wpisem do Rejestrów Wyrobów Medycznych– zadanie nr 10.

- Wizualizacja wielobarwna konsoli ze strony zewnętrznej (min. 3 ujęcia),wizualizacja wielobarwna konsoli ze strony wewnętrznej (min. 3 ujęcia) – zadanie nr 6

- Karta produktu na system ścianek aluminiowych– zadanie nr 6

- Atest higieniczny- profile aluminiowe– zadanie nr 6

- Atest higieniczny- laminat HPL– zadanie nr 6

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie III, XVIII i XIX, które otrzymują następujące brzmienie:

#### Termin wykonania zamówienia.

W zadaniu nr 2 do 16.05.2016r.

W zadaniu nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do 30.04.2016r.

#### XVIII. Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-39-2016

- Nazwa postępowania: Dostawa aparatury  medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii. Zadanie nr …

- Nie otwierać przed: 2016-03-21 godz. 10:30

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2016-03-21 do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2016-03-21 o godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje również zapis w §2 wzoru umowy(załącznik nr 5 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w zadaniu nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 w  terminie do 30.04.2016, a w zadaniu nr 2 zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 16.05.2016r.

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-39-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii.

Zadanie nr 1 – Stacja do pomiarów hemodynamicznych (monitor do pomiarów

hemodynamicznych  - 1 szt.

1. Producent: ……………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………………

3. Model /typ/ nazwa: ………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej |
| --- |
| Lp. | Nazwa i opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, | TAK |  |
| 2. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: bez użycia cewnika Swan-Ganza, drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną. | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modulem optycznym i możliwością kalibracji e-vivo i e-vitro, lub ceniwnika Swan-Ganza z modułem optycznym | TAK |  |
| 5. | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: rzut serca (CO); objętość wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI); indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI); całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); indeks funkcji serca (CFI); wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV); ciągły pomiar saturacja krwi żylnej (SCVO2 i SVO2)); | TAK |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: dla CCO co min. 20 sek dla ScvO2 co min 2 sek. | TAK |  |
| 7. | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: kokpit; interwencyjny; fizjologiczny; drzewa decyzyjnego; graficzny; tabelaryczny; wartości cyfrowych; GPS; | TAK |  |
| 8. | Ekran typu „kokpit”: definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | TAK |  |
| 9. | Ekran interwencyjny: możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | TAK |  |
| 10. | Ekran fizjologiczny: możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu ewnętrzny (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV) – krzywa Franka-Starlinga; możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2 lub SvO2); dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 11. | Ekran zależności danych: wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; parametry wyświetlane w postaci cyfrowej dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 12. | Ekran trendów graficznych: możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 13. | Ekran trendów tabelarycznych: możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bierzącej wartości; dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 14. | Ekran wartości cyfrowych: duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 15. | Ekran GPS: pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami; możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie; duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | TAK |  |
| 16. | Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcja płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej. | TAK |  |
| 17. | Zaoferowane urządzenie ma być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego akcesoriami do pomiaru rzutu serca wykorzystywanymi w połączeniu z modułem APCO Nihon Kohden. | TAK |  |
| 18. | Pamięć trendów monitora min. 72 godz. | TAK |  |
| 19. | Monitor dotykowy, przekątna ekranu min 10 cali, rozdzielczość minimum 800x600 | TAK |  |
| 20. | Możliwość transferu danych przez porty USB (min 3) w postaci pliku excel lub jpg. | TAK |  |
| 21. | Zrzut danych do zewnętrznych urządzeń poprzez protokół HL7. | TAK |  |
| 22. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 23. | Waga aparatu nie więcej niż 3 kg | TAK |  |
| 24. | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | TAK |  |
| 25. | Do monitora należy dołączyć: -5 zestawów jednorazowych do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej; | TAK |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 27. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 28. | Dostępność części zamiennych przez 8 lat | TAK |  |
| 29. | Okres gwarancji min 24 m-ce. | TAK |  |

Wartość netto zadania:……………………….………………………..………….zł

Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...zł

Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 2 - Łóżko z szafką przyłóżkową i  materacem przeciwodleżynowym (łóżko intensywnego nadzoru z szafką przyłóżkową  i materacem  przeciwodleżynowym)- 7 kpl.

1. Producent: ……………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………………

3. Model /typ/ nazwa: ………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres parametru wymaganego | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne – 7 szt. | x |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża | 218cm± 2cm |  |
|  | Długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża | 236cm± 2cm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach | 98cm± 1cm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach | 102cm± 2cm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 43cm± 2cm |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 82cm± 2cm |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | Prześwit pod ramą: min 15cm |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | min. 0 - 660 |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża | min. 0 - 350 |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża | min. 0 - 230 |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia i uda | TAK |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Możliwość wsunięcia kasety RTG w obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | 0 - 160 |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania na elastycznym ramieniu | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria zasilająca | TAK |  |
|  | Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania. | TAK |  |
|  | 4 Kółka pojedyncze, antystatyczne o średnicy 150 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma IEC 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym | TAK |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Przedłużenie leża | TAK |  |
|  | Półka na pościel | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. Wskaźnik stanowi integralną część łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki | TAK |  |
|  | Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze | 220kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa – 7szt | x |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. Bezstopniowa regulacja w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm) Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60° | TAK |  |
|  | Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu | TAK |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki | TAK |  |
|  | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |  |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy – 7 szt. | x |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy zaawansowany | TAK |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | TAK |  |
|  | Rozmiar materaca 90x203cm +/- 2cm | TAK |  |
|  | Wysokość 17 cm +/- 1cm | TAK |  |
|  | Materac 3 strefowy. 1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. Materac min. 26 komorowy. | TAK |  |
|  | Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem min. 5˚, zwiększająca redystrybucję nacisku. | TAK |  |
|  | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznym i grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | TAK |  |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | TAK |  |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | TAK |  |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu terapeutycznego. | TAK |  |
|  | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po min. 5min. nieużywania panelu sterowania, w celu zapobiegania niezamierzonym zmianom w funkcjonowaniu materaca. | TAK |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | TAK |  |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej min. 140kg | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 8 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |

1. Wartość netto łóżek:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto łóżek:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Wartość netto szafek przyłóżkowych:……………………….………………………..…………...zł

8. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

9. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

10. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

11. Wartość brutto szafek przyłóżkowych:…………………….…………………….…………...…zł

12. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

13. Wartość netto materacy przeciwodleżynowych: ……………………….………………………..zł

14. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

15. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

16. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

17. Wartość brutto materacy przeciwodleżynowych:…………………….…………………….…zł

18. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

19. Wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

20. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

23. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

24. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

25. Wartość brutto zadania :…………………….…………………….…………...……zł

26. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 3 – Pompa Infuzyjna strzykawkowa  (pompa strzykawkowa)– 22 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 2. | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
| 3. | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 4. | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
|  | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 8 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 4 – Stacja dokująca dla pomp infuzyjnych (stacja dokująca)– 7 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość mocowania do 6 pomp infuzyjnych | Tak |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | Tak |  |
|  | Waga stacji do 3 kg | Tak |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz | Tak |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | Tak |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak |  |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak |  |
|  | Możliwość przyłączenia stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet | Tak |  |
|  | Dostępność do części zapasowych przez 8 lat | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 5 – Ssak elektryczny – 2 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Zbiornik z metalową pokrywą. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 2 lub 4 litrowe | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywą metalową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych 8 lat | TAK |  |
| 21 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 6 – Meble do sali chorych wraz z konsolą pielęgniarską (boks medyczny)– 1 kpl.

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji ……………….

Zadanie nr 7 – Maski do wentylacji nieinwazyjnej (maska ustno nosowa -2 szt,, maska pełnotwarzowa -1 szt.) – 3 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | MASKA PEŁNOTWARZOWA DO WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ Rozmiar L- 1 szt. | x |  |
| 1 | Maska pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy pacjenta). | TAK |  |
| 2 | Część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji. | TAK |  |
| 3 | Maska bakteriologicznie czysta | TAK |  |
| 4 | Wyposażona w materiałową uprząż z dwoma klipsami ułatwiającymi dopasowanie maski do twarzy chorego. | TAK |  |
| 5 | Przeznaczona do min. 5 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej oraz plazmowej i autoklawu) | TAK |  |
| 6 | Maska z możliwością regulacji stopnia przecieku | TAK |  |
| 7 | Dostępna w rozmiarach: XXS, XS, S, L, XL | TAK |  |
| 8 | Maska w zestawie z 5 sztukami uprzęży oraz min. dwoma portami wydechowymi z różnym stopniem przecieku | TAK |  |
| II | MASKA USTNO-NOSOWA DO WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ Rozmiar M – 1 szt. | x |  |
| 9 | Obrotowe, bezprzeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku | TAK |  |
| 10 | Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta | TAK |  |
| 11 | Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta | TAK |  |
| 12 | Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej chemicznej ) | TAK |  |
| 13 | Maska z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach P, S, M, L. | TAK |  |
| 14 | Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy | TAK |  |
| 15 | Wymienne żelowe poduszeczki rozmiar L -1 szt., rozmiar S- 1 szt. | TAK |  |
| III | MASKA USTNO-NOSOWA DO WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ Rozmiar M – 1 szt. | x |  |
| 16 | Maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa | TAK |  |
| 17 | Maska bez podpory czołowej | TAK |  |
| 18 | Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy | TAK |  |
| 19 | Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L | TAK |  |
| 20 | Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej | TAK |  |
| 21 | Port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej | TAK |  |
| 22 | Przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 168 ml | TAK |  |
| 23 | Wymienne żelowe poduszeczki rozmiar L -1 szt., rozmiar S- 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Okres gwarancji poz. I, II, III min. 24 m-ce | TAK |  |
| 25 | Certyfikat CE dla poz. I, II, II | TAK |  |

1. Wartość netto poz. I:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto poz. I:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Wartość netto poz. II:……………………….………………………..…………...zł

8. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

9. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

10. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

11. Wartość brutto poz. II:…………………….…………………….…………...……zł

12. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

13. Wartość netto poz. III:……………………….………………………..…………...zł

14. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

15. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

16. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

17. Wartość brutto poz. III:…………………….…………………….…………...……zł

18. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

19. Wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

20. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

21. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

22. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

23. Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

24. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 8 – Sejf elektroniczny – 1 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sejf elektroniczny wolnostojący | TAK |  |
| 2 | Wymiary: 350 mm x 360 mm x 520 mm ( -50 mm/+100 mm) | TAK |  |
| 3 | Sposób montażu: przygotowane otwory do przytwierdzenia do podłoża lub do ściany; kotwy przytwierdzające w komplecie | TAK |  |
| 4 | Typ zamka: elektroniczny (+ 2 klucze do awaryjnego otwierania) | TAK |  |
| 5 | Materiał wykonania : stal | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie: półka wewnętrzna | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 9 – Pompa do żywienia pozajelitowego (infuzyjna pompa objętościowa) – 1 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego | TAK |  |
| 2. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 3. | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
| 4. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. |  |  |
| 5. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 6. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
|  | Masa pompy ok. 1,4 kg | TAK |  |
|  | Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Pigwy - Back; Wzrost-utrzymanie -spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | Zużycie energii przez jedną pompę / dzień/ miesiąc/rok: przy założeniu, że pompa pracuje 12 godzin/dobę 1 / 30,24 / 367,92 kWh | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych do 8 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m- ce | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 10 – Wózek reanimacyjny (wózek anestezjologiczny) – 1 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek opatrunkowy anestezjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej. Wózek medyczny z 4 szuflady skrzynkowymi poruszającymi się na prowadnicach kulkowych z samodociągiem oraz amortyzatorem domykania, 2 szyny sprzętowe. | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony jest w: zestaw 9 dozowników/pojemników w 2 rzędach (4+5) nad blatem, wykonanych z tworzywa sztucznego, uchwyt z miską na odpady, stelaż z pokrywą do worka na odpady 0raz wieszak kroplówki. | TAK |  |
|  | Fronty szuflad wykonane są z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. Uchwyt do przetaczania znajduje się po prawej stronie. Blat jest zagłębiony z burtą z 3 stron. | TAK |  |
|  | Wózek posiada 4 obrotowe, antystatyczne koła jezdne o średnicy 130 mm z czego 2 z hamulcem; oraz 4 krążki odbojowe, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru frontu szuflad wg tabeli RAL. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 820-870 mm x 630-680mm x 890-940 mm | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 8 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m - ce | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 11 – Waga łóżkowa (waga z wózkiem transportowym) – 1 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczna waga łóżkowa i dializowa do zastosowania w ośrodkach dializowania i intensywnej opieki, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III. | TAK |  |
| 2 | Precyzyjne ważenie pacjentów leżących na łóżku dzięki 4 podnośnikom z wbudowaną wagą | TAK |  |
| 3 | Proste i szybkie instalowanie ogniw obciążnikowych dzięki opatentowanej technice podnoszenia – ustawienie rolek łóżka w pozycji wychylonej nie jest konieczne. | TAK |  |
| 4 | Bezpieczny przebieg kontroli wagi dzięki dźwiękowi, który wydaje waga po przekroczeniu granicy dopuszczalnego obciążenia | TAK |  |
| 5 | Bezpieczne i pewne zasilanie poprzez zasilacz oraz akumulatorki w razie awarii prądu | TAK |  |
| 6 | Blokada podnośnika dla zapewnienia bezpieczeństwa podnoszenia łóżka. | TAK |  |
| 7 | Łatwa w transporcie dzięki stabilnemu wózkowi na sprzęt | TAK |  |
| 8 | Kółka wózka z hamulcami bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 9 | Kolory kabli oznaczone odpowiednim kolorem do prawidłowego podłączenia z przetwornikiem elektronicznym. | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie min. 450 kg | TAK |  |
| 11 | Maksymalna waga pacjenta 250kg | TAK |  |
| 12 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 13 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | TAK |  |
| 14 | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 12 – Macerator odpadów medycznych (macerator) – 2 szt.

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | TAK |  |
| 2 | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
| 3 | Górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem | TAK |  |
| 4 | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia | TAK |  |
| 5 | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | TAK |  |
| 7 | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | TAK |  |
| 8 | Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977mm wys. x445mm głęb. x 360 mm szer. (+/- 5mm | TAK |  |
| 9 | Odpływ kanalizacyjny – rura 38-50mm | TAK |  |
| 10 | Waga urządzenia : bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody- do 50 kg | TAK |  |
| 11 | Zużycie wody na jeden cykl : max 11 litrów | TAK |  |
| 12 | Wydajność max.1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl | TAK |  |
| 13 | Czas jednego cyklu maceratora max. 53 sekundy | TAK |  |
| 14 | Napięcie zasilania: 230V | TAK |  |
| 15 | Moc silnika 485 W | TAK |  |
| 16 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - CE | TAK |  |
| 17 | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów | TAK |  |
| 18 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 19 | Dostępność części zamiennych – minimum 8 lat | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Certyfikat CE – zadanie nr 1,2 (na łóżko, szafkę przyłóżkową i materac przeciwodleżynowy) 3,4,5,7,9,10,11,12.

  - Wizualizacja wielobarwna konsoli ze strony zewnętrznej (min. 3 ujęcia),wizualizacja wielobarwna konsoli ze strony wewnętrznej (min. 3 ujęcia) – zadanie nr 6

  - Karta produktu na system ścianek aluminiowych– zadanie nr 6

  - Atest higieniczny- profile aluminiowe– zadanie nr 6

  - Atest higieniczny- laminat HPL– zadanie nr 6

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

………………………………..………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)