Chęciny, dnia 2016-03-08

Znak sprawy:

DZ-39-2016-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 2

Pytanie 11 – zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w całości bez wybiórczego traktowania poszczególnych parametrów łóżko szpitalne ENTERPRISE 8000 oraz materac przeciwodleżynowy AUTO LOGIC 175 firmy Arjohuntleigh (Wielka Brytania) o następujących parametrach?

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres parametru wymaganego | Odp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne – 7 szt. | X | X |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża | 215cm |  |
|  | Długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża | 235cm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach | 103cm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach | 103cm |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 34cm |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 78cm |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na stalowych prowadnicach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | Prześwit pod ramą: 15cm |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | 0 - 620 |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża | 0 - 300 |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża | 0 - 200 |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia | TAK |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Możliwość wsunięcia kasety RTG od strony głowy pacjenta | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | 0 - 120 |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | TAK |  |
|  | Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania sterownikiem przewodowym | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria zasilająca | TAK |  |
|  | Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania | TAK |  |
|  | 4 Kółka pojedyncze, antystatyczne o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma IEC 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 10º,20º, 30º, 40º, 50º, 60º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 2 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem pionowym | TAK |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Przedłużenie całego leża wraz z wypełnieniem segmentu w celu eliminacji luki powstałej po przedłużeniu samej ramy leża | TAK |  |
|  | Półka na pościel | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. Wskaźnik stanowi integralną część łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki | TAK |  |
|  | Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 250kg | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych min 10 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji 24 m-ce | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa – 7szt | X |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 520 x 450 mm, -Wymiary blatu bocznego: 630 x 430 mm, -Wysokość: 910 mm, -Szerokość: 520 mm, -Głębokość: 450 mm, | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. Bezstopniowa regulacja w zakresie od 800 do 1100 mm Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60° | TAK |  |
|  | Blat boczny z tworzywa ABS wyposażony w ranty z płyty ABS o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu | TAK |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki | TAK |  |
|  | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty ABS odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |  |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne podwójne o średnicy 65 mm w tym 4 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z 12 kolorów | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy – 7 szt. | x |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy zaawansowany | TAK |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy | TAK |  |
|  | Rozmiar materaca 90x203cm +/- 2cm | TAK |  |
|  | Wysokość 17 cm +/- 1cm | TAK |  |
|  | Materac 3 strefowy. 1 strefa: głowy – 5 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 10 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt – 5 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. Materac 20 komorowy z wizualnym kolorystycznym oznaczeniem stref | TAK |  |
|  | Strefa pięt – 5 komór powietrznych | TAK |  |
|  | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznym i grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach | TAK |  |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję | TAK |  |
|  | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta | TAK |  |
|  | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia | TAK |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu terapeutycznego – 10 minut dla trybu zmiennociśnieniowego i 20 minut dla stałego niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Brak blokady funkcji – pompa zostaje zawsze aktywna z możliwością natychmiastowego programowania funkcji | TAK |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia | TAK |  |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej 200kg | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 10 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce | TAK |  |

Odp. Nie dopuszcza, w wielu punktach niezgodne z zapisem SIWZ.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół