Chęciny, dnia 2016-09-22

Znak sprawy: DZ-1081-2016-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Pytanie - Co Państwo rozumieją pod pojęciem autoryzowanego serwisu wykonawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

W odpowiedzi na pytanie 44 do zadania nr 4 (Czy zamawiający wprowadzi wymóg autoryzowanego serwisu wykonawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?), napisali Państwo: "Tak, zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu wykonawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. "

Odp. Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na Pytanie nr 44 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1081-2016-2 z dnia 14-09-2016r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie 44 – zadanie nr 4 - Czy zamawiający wprowadzi wymóg autoryzowanego serwisu wykonawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Zmodyfikowany Formularz ofertowy dotyczący zadania nr 4 został zamieszczony poniżej.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-10-10, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-10-10, godz. 10:30.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz ofertowy dotyczący zadania nr 4 został  zamieszczony poniżej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1081-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatury medycznej

Zadanie nr 4 - Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej)  wentylacji mechanicznej - 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej inwazyjnej wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 4 | Tryby Pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control) | TAK |  |
| 5 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
| 6. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/ min | TAK |  |
| 7. | Zakres ciśnień: IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdech w zakresie od 0.1s do 4 s | TAK |  |
| 9 | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 10 | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 11 | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 12 | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
| 13 | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niska poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30L/min | TAK |  |
| 15 | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
| 16 | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 17. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Możliwość zasilania ok. 12 godzin z baterii zewnętrznych | TAK |  |
| 19. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia nawilżacza | TAK |  |
| 22 | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 24. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 25 | Nie wymagane przeglądy prewerencyjne, pierwszy przegląd po 5 latach pracy | TAK |  |
| 26 | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 28 | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku | TAK |  |
| 29 | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 30 | Torba podróżna | TAK |  |

Respiratory – 10 sztuk:

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Nawilżacz do zaoferowanego respiratora | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Warunek dodatkowy: wymagane karty gwarancyjne na zaoferowane nawilżacze – dostarczone wraz z nawilżaczami.

Nawilżacze – 10 sztuk:

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

Całkowita wartość zamówienia:

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowane respiratory wynosi …… miesięcy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)