PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia

„Remont instalacji sanitarnych ( kanalizacyjna, zimnej wody, c.c.w. wraz z cyrkulacją ) w segmencie E oraz   w segmencie A,   Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego    im. św. Rafała     w Czerwonej Górze

Adres  obiektu.

ul. Czerwona Góra 10,  26-060 Chęciny.

Nazwa przedmiotu zamówienia według CPV.

Roboty remontowe

Kody przedmiotu zamówienia według CPV

45330000-9       Hydraulika i roboty sanitarne

Nazwa zamawiającego:          Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św.Rafała w Czerwonej Górze.

Adres zamawiającego:            ul. Czerwona Góra 10,  26-060 Chęciny.

Adres do korespondencji:       ul. Czerwona Góra 10,  26-060 Chęciny.

Autor opracowania:                Robert Orłowski

Zatwierdził                             Grzegorz Stokowiec

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Część opisowa.

- Zakres zamówienia.

- Część Informacyjna.

- Wytyczne wykonania robót.

- Część finansowa.

- Ogólne warunki wykonania robót.

- Uwagi końcowe.

Grudzień 2016r.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji sanitarnych ( kanalizacja sanitarna,

instalacja  zimnej  wody,   inst.  c.w.u. wraz z cyrkulacją )  w  segmencie  E  oraz

w segmencie A,  Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego im. św. Rafała

w  Czerwonej Górze.

2 ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.1  Zakres objęty przedmiotem zamówienia to:

Zakres objęty przedmiotem zamówienia stanowi zadanie remontowe składające się z dwóch etapów:

Etap I – 4 piony w segm. A

a) pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 1( Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny IV piętro)  i izolatkę nr 6 ( Oddział IV Pulmonologii,  I piętro )

b)  pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 2( Oddział VII Urologiczny IV piętro )

c) pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 3(Oddział V Chorób Wewnętrznych

i Kardiologii III piętro )

- segment E:

d) pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr.4 ( Oddział TCH  III piętro )

Etap II –  12 pionów  w segmencie E

a) 12 pionów instalacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna, ciepła woda wraz z cyrkulacją, woda zimna ) w tym pion przechodzący przez budowaną izolatkę

Uwaga:

- pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 7 (Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej   II piętro ) należy wykonać w pierwszej kolejności.

- wymianie nie podlegają podłączenia instalacji sanitarnych do przyborów sanitarnych, na Oddziale Intensywnej Terapii

Remont instalacji polega na całkowitej wymianie pionów sanitarnych .Należy wymienić piony instalacyjne od punktu włączenia w istniejące poziomy, łącznie z zaworami podpionowymi, aż do istniejących wywiewek ( na pionach kanalizacji sanitarnej, bez tych wywiewek)

W przebudowie pionów należy uwzględnić demontaż i montaż zamontowanych na ścianach  w  miejscach przebudowywanych pionów urządzeń takich jak np. zlewy, szafki itp ) oraz ponownego ich montażu.

Wymianie nie podlegają podejścia do punktów czerpalnych na nowym Oddziale OIT ( segment E ).

W zakres robót wchodzi odtworzenie stanu pierwotnego ścian, podłóg i stropów w segmencie E.

W zakres remontu wchodzi:

-  inwentaryzacja  instalacji sanitarnych

- demontaż instalacji sanitarnych ( piony, poziomy, podłączenia przyborów )

- wykonanie  otworów montażowych w ścianach i stropach.

- montaż instalacji sanitarnych ( piony, poziomy, podłączenia przyborów  )

- badanie szczelności instalacji

- demontaż i montaż urządzeń zamontowanych na ścianach w miejscach przebudowy

pionów sanitarnych

- roboty budowlane polegające na przywróceniu do stanu pierwotnego ścian,

stropów i podłóg.

- dokumentacja powykonawcza

2.2  Zakres robót

- inwentaryzacja  instalacji sanitarnych.

- demontaż instalacji sanitarnych ( piony, poziomy, przyłączenia ).

- wykonanie  otworów montażowych w ścianach i stropach

- montaż instalacji sanitarnych ( piony, poziomy, przyłączenia ).

- próba szczelności instalacji zgodnie z wymaganiami technicznymi  Cobrti Instal, zeszyt

7 „Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych” i

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- roboty budowlane polegające na przywróceniu do stanu pierwotnego ścian, stropów

i podłóg.

3.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- ilość pionów  -  16  w tym:

4 piony – segment A

12 pionów – segment E

Oferta może dotyczyć: I etapu,  lub II etapu,  lub I i II etapu .

W przypadku składania oferty na I i  II etap, należy w ofercie zamieścić  wycenę każdego etapu.

W przypadku etapu I wszelkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego ścian, podłóg i stropów  w zakresie własnym, przez pracowników szpitala.

W przypadku etapu II wszelkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego ścian, podłóg i stropów są w zakresie robót wykonawcy.

4.  WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

Należy użyć m/in  materiałów:

- instalacja ciepłej wody – rury PP stabilizowane  wkładką aluminiową

- instalacja wody zimnej -  rury PP

- kanalizacja sanitarna – rury PCW

- izolować termicznie instalację  ciepłej wody użytkowej otulinami poliuretanowymi

- izolować termicznie instalacje zimnej wody

- na instalacji c.c.w montować regulacyjne zawory podpionowe

- wykonać zabezpieczenia instalacji przy przejściach rur przez ściany i stropy.

- średnice wewnętrzne rur instalacji sanitarnych nie mniejsze niż istniejące .

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – cz. II, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

5.1 Termin realizacji.

- określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego

harmonogram realizacji zadania.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych,

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- Ochrony środowiska,

- Warunków bezpieczeństwa pracy,

- Wywóz gruzu,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

5.2 Rodzaje odbiorów

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy,

- Odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

- odbiór robót zanikających ( podlegających zakryciu )

do odbioru należy przystąpić w ciągu jednego dnia roboczego od daty zgłoszenia

zakończenia robót objętych umową

- odbiór częściowy: potwierdzający prawidłowe wykonanie etapu robót wynikający

z harmonogramu robót.

do odbioru należy przystąpić najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty

zgłoszenia  zakończenia robót objętych harmonogramem

- odbiór końcowy:

do odbioru należy przystąpić w ciągu 9 dni od daty zgłoszenia

zakończenia robót objętych umową ) Do  dnia zgłoszenia zakończenia robót

dostarczyć do przeglądu kompletną dokumentację związaną z realizacją budowy.

6 ODBBIORY,  ZGŁOSZENIE ZKOŃCZENIA ROBÓT

Datę zakończenia robót stanowi data określona w zawartej umowie.

Odbiory

- odbiór końcowy:

do odbioru należy przystąpić w ciągu 9 dni od daty zgłoszenia

zakończenia robót objętych umową  Do  dnia zgłoszenia zakończenia robót  należy

dostarczyć do przeglądu kompletną dokumentację związaną z realizacją budowy.

- odbiór częściowy: potwierdzający prawidłowe wykonanie etapu robót wynikający

z harmonogramu robót.

do odbioru należy przystąpić najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty

zgłoszenia  zakończenia robót objętych harmonogramem

- odbiór robót zanikających ( podlegających zakryciu )

do odbioru należy przystąpić w ciągu jednego dnia roboczego od daty zgłoszenia

zakończenia robót objętych umową

Warunkiem ustalenia daty odbioru końcowego robót będzie złożenie pisma informującego o zakończeniu robót, z   adnotacjami osób nadzorujących roboty ze strony Zamawiącego, potwierdzającymi zakończenie robót. Nie zakończenie robót w terminie określonym w umowie będzie wiązało się z nałożeniem kar na wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy.

- na 5 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru  Wykonawca  dostarczy

dokumentację  powykonawczą.

- zatrudnienie podwykonawców przez Wykonawcę tylko za zgodą Zamawiającego

i na  warunkach  jak we wskazanym  punkcie.

- roboty należy wykonywać zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi

przepisami i  sztuką budowlaną.

- całość robót wykonać zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano-Montażu  cz. II Instalacje

sanitarne i przemysłowe.

7  UWAGI  KOŃCOWE

-  Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

- warunkiem ustalenia daty odbioru końcowego będzie powiadomienie zamawiającego

o zakończeniu wszelkich robót związanych z remontem instalacji sanitarnych,

potwierdzone  przez osobę nadzorującą roboty.

- przed przystąpieniem do odbioru technicznego robót Wykonawca  dostarczy

dokumentację  powykonawczą

- zatrudnienie podwykonawców przez Wykonawcę tylko za zgodą Zamawiającego

i na  warunkach  jak we wskazanym  punkcie.

- zamawiający wymaga aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przekazał

Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia wraz z

potwierdzeniem zatrudnienia ich w firmie Wykonawcy.  Pracownicy winni posiadać

jednolite ubrania z logo Wykonawcy   wykonującego  przedmiot zamówienia .

Pracownicy  spoza listy będą usuwani z terenu szpitala.

- roboty należy wykonywać zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami

i  sztuką budowlaną.

- faktura za  wykonane  roboty  musi jako  załącznik  posiadać  Protokół  Końcowy Odbioru

Robót.

Opracował:

Robert  Orłowski                                                                                      Zatwierdził

Grzegorz Stokowiec