Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-369-2017

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

### UWAGA: Formularz ofertowy w punkcie II należy wypełnić tylko w tych częściach, w których Wykonawca składa ofertę.

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawę respiratorów i akcesoriów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej,  z podziałem na części

| Część nr 1- Dostawa respiratorów przenośnych do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji mechanicznej - 15 szt. |
| --- |
|  | Wartość netto: |  |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Cena jednostkowa: |  |

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Okres gwarancji na zaoferowane respiratory wynosi …… miesięcy.

Liczba bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji: ……

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 4 | Tryby Pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control) | TAK |  |
| 5 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
| 6. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/ min | TAK |  |
| 7. | Zakres ciśnień: IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie od 0.1s do 4 s | TAK |  |
| 9 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 10 | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 11 | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 12 | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
| 13 | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niski poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 14. | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ 30L/min | TAK |  |
| 15. | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
| 16. | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 17. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 19. | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 20. | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 22. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 23. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta, ostatni przegląd w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 24. | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 25. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 26. | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku | TAK |  |
| 27. | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 28. | Torba podróżna | TAK |  |
| 29. | Zestaw do podłączenia baterii zewnętrznej wraz z baterią podtrzymującą zasilanie respiratora co najmniej 4 godziny | TAK |  |
| 30. | Nawilżacz do zaoferowanego respiratora, wymagane karty gwarancyjne | TAK |  |
| 31. | Układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych o średnicy 22 mm – 3 szt/1 respirator | TAK |  |
| 32. | Komplet masek twarzowych i nosowych – 3 szt./1 respirator. Do wyboru przez Zamawiającego. Maska twarzowa, nosowa wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji. Maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą Kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm Dostępna w 4 rozmiarach: XS, S, M, L Kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewniające dowolność położenia obwodu Uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania Odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli | TAK |  |

| Część nr 2- Dostawa akcesoriów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla dorosłych |
| --- |
|  | Wartość netto: |  |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Okres gwarancji na zaoferowane akcesoria wynosi …… miesięcy.

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rura szara standardowa, wielorazowa dla dorosłych o średnicy 22 mm | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska twarzowa, wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji z podporą czołową: -Kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm -Dostępna w 4 rozmiarach: XS, S, M, L -Maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą -Kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewniające dowolność położenia obwodu -Uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania -Odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli Rozmiary zaoferowanych masek do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska twarzowa, wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji bez podpory czołowej: -Kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm -Dostępna w 4 rozmiarach: XS, S, M, L -Maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą -Kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewniające dowolność położenia obwodu -Uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania -Odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli Rozmiary zaoferowanych masek do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska nosowa wentylowana do nieinwazyjnej wentylacji bez podpory czołowej: -Kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm -Dostępna w rozmiarach: Small i Standard -Maska silikonowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą -Obrotowy łącznik do podłączenia obwodu oddechowego -Uprzęż regulowana za pomocą zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania -Odporna na dezynfekcję chemiczną wysokiego poziomu oraz możliwość sterylizacji minimum 10 cykli Rozmiary zaoferowanych masek do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uprzęż do masek twarzowych, nosowych, regulowana za pomocą :zatrzasków, rzepów lub magnesów, pozwalająca na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania, dostępna w rozmiarach: S, M, L, z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą. Rozmiary zaoferowanych uprzęży do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych

  - Termin zapłaty faktury wynosi:

- dla części I: 30 dni;

- dla części II: 30 dni;

licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi we wzorze umowy dokumentami.

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania                     u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić