Załącznik nr 9

Czerwona Góra 07.12.2017 r.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej dokumentacji na:

„ Zaprojektowanie nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie  Centrum Chorób Płuc  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego   im. św. Rafała w Czerwonej Górze  oraz przystosowanie I  piętra segmentu A „

Przedmiotem  zamówienia jest zaprojektowanie nowego pięciokondygnacyjnego obiektu na działce 238/44   połączonego  z istniejącym segmentem A od strony wschodniej wraz z przystosowaniem  I piętra  segmentu A  z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ze Starostwa Powiatowego  dla

projektowanych obiektów  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

I. Wymogi  Zamawiającego

1.  Na  działce nr 238/44 należy zaprojektować nowy obiekt /segment połączony z częścią A

szpitala  dla 130  łóżek oraz wykonać projekt przystosowania piętra I pod potrzeby

Oddziału Pulmonologiczno-Alergologicznego   dla  50 łóżek .  Całe zadanie będzie

przeznaczone na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc. Segment ma mieć połączenie

z istniejącymi drogami chodniki.

1.1.Segment ma być pięciokondygnacyjny , posiadać cztery  szyby windowe i dwie klatki

ewakuacyjne, umiejscowione   przy segmencie A( jedna) i  na końcowej części obiektu

(druga)

1.2.Projektowany obiekt ma spełniać  wszystkie wymagania objęte wytycznymi  ,normami

i przepisami prawa w zakresie prac projektowych dla służby zdrowia m.in.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r oraz wytycznymi  Narodowego

Funduszu Zdrowia.

1.3.Nowy obiekt ma  gwarantować  poprawne  funkcjonowanie Centrum Chorób Płuc

1.4.Projekt ma uwzględniać ogrzewanie   obiektu  i cwu  z  kotłowni szpitalnej ,wodę pitną

z ujęcia :Dobrzączka  dla  nowego obiektu//media te muszą być opomiarowane ( posiadać

liczniki odrębne  )

1.5.Dla  segmentu należy poprowadzić nowe zasilanie w energię elektryczną z  odrębnym

opomiarowaniem

2. Powierzchnia użytkować ma uwzględniać opisane niżej wymagania:

2.1.Parter przeznaczony na dział Diagnostyki Laboratoryjnej  i Pulmonologiczną  Izbę  
     Przyjęć  -    zadaszone wejście z dojazdem dla karetki ( wjazd –wyjazd)

*Pulmonologiczna Izba Przyjęć

ma zawierać 4 stanowiska ,przestrzeń pod rejestrację pacjenta, poczekalnię, izolatkę , pokój badań ,pomieszczenie. higieniczno-sanitarne z prysznicem dla pacjentów   z  możliwością wjazdu leżanką, obok  depozyt ubrań pacjent , pokój. lekarski z łazienką, pokój  socjalny pielęgniarek ,szatnia dla 30  pracowników, pokój pielęgniarki koordynującej, magazyn na odpady medyczne  , brudownik , WC pacjentów, łazienka z prysznicem dla personelu .

*Laboratorium prątka gruźlicy i bakteriologii

Powierzchnia przeznaczona  na tą działalność musi posiadać  część „ czystą” tj: szatnia, pomieszczenie. socjalne, pokój kierownika, pomieszczenie. magazynowe, pomieszczenie. na lodówki, zmywalnia,  śluza -natomiast część  „brudna” to: śluza. Część „brudna to: rejestracja, 4 pracownie, pomieszczenie cieplarki , pomieszczenie do preparatów, zmywalnia brudna, magazyn brudny, brudownik ,szatnia dla pracowników wraz z łazienkami, pomieszczenie techniczne.

2.2 Piętro I /kondygnacja II

*Oddział na 50 łóżek

Sale chorych : 5 pokoi 3 osobowych z łazienkami ,  6 pokoi 2 osobowych z łazienkami,

3 pokoje 4 osobowe z łazienkami, pracownia bezdechu sennego ( nww) 4 łóżkowa przedzielona „nie pełną ścianą” w układzie 2 łóżka po prawej 2 po lewej z łazienkami,  sala CPAP (nieinwazyjne wspieranie wentylacji) 2 łóżkowa na początku oddziału z łazienką, sala 2 łóżkowa przy dyżurce pielęgniarek z łazienką, 2 sale jednoosobowe z łazienkami i  izolatka z łazienką ze wszystkimi obowiązującymi wymogami.

Ponadto  należy zaprojektować pokój kierownika oddziału , 2 pokoje  lekarskie dla 10  lekarzy z łazienkami,  pokój pielęgniarki koordynującej ,  pokój sekretarki medycznej,  pokój

pielęgniarek (dyżurka)  z pokojem przygotowawczym, 2 pokoje  socjalne po jednym dla pielęgniarek i lekarzy  oraz  szatnię dla 35 pielęgniarek, pokój diagnostyczno -zabiegowy, pokój badań ,  brudownik, pomieszczenia higieniczno- sanitarne wyposażone w natrysk oraz dodatkowo łazienka dla niepełnosprawnych, łazienka dla personelu,  magazyn na leki oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów

2.3.Piętro II/kondygnacja III

*Oddział  na 30 łóżek

Będzie się składał   z  dwóch  pododdziałów zakaźnych  z 2 windami wewnętrznymi pośrodku budynku łącząc  wszystkie kondygnacje .

Każdy pododdział  będzie posiadał po 3pokoje 4 osobowe z łazienkami + 3 izolatki z łazienkami z dodatkową umywalką  w sali izolatki, śluza ze wszystkimi obowiązującymi wymogami  oraz dla każdego pododdziału  pokój  badań,  pokój  zabiegowy, dyżurka pielęgniarek, pokój lekarski  z łazienką, pokój socjalny odrębny dla lekarzy i pielęgniarek , pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudownik, łazienki   a  w części środkowej świetlica.

Na tej kondygnacji będzie pomieszczenie  promorte  dla całego segmentu wraz ze wszystkimi obowiązującymi wymogami. Obok pomieszczeń wymienionych należy zaprojektować inne które są wymagane obowiązującymi przepisami zarówno NFZ jak i Ministerstwa Zdrowia a Zamawiający nie  wskazał

2.4.Piętro III / kondygnacja IV.

*Oddział na 50 łóżek

Sale chorych : 5 pokoi 3 osobowych z łazienkami ,  6 pokoi 2 osobowych z łazienkami,

3 pokoje 4 osobowe z łazienkami, pracownia bezdechu sennego ( nww) 4 łóżkowa przedzielona „nie pełną ścianą” w układzie 2 łóżka po prawej 2 po lewej z łazienkami,  sala CPAP (nieinwazyjne wspieranie wentylacji) 2 łóżkowa na początku oddziału z łazienką, sala 2 łóżkowa przy dyżurce pielęgniarek z łazienką, 2 sale jednoosobowe z łazienkami i  izolatka z łazienką ze wszystkimi obowiązującymi wymogami.

Ponadto  należy zaprojektować pokój kierownika oddziału , 2 pokoje  lekarskie dla 10  lekarzy z łazienkami,  pokój pielęgniarki koordynującej ,  pokój sekretarki medycznej,  pokój

pielęgniarek (dyżurka)  z pokojem przygotowawczym, 2 pokoje  socjalne po jednym dla pielęgniarek i lekarzy  oraz  szatnię dla 35 pielęgniarek, pokój diagnostyczno -zabiegowy, pokój badań ,  brudownik, pomieszczenia higieniczno- sanitarne wyposażone w natrysk oraz dodatkowo łazienka dla niepełnosprawnych, łazienka dla personelu,  magazyn na leki oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów

2.5.Piętro IV/kondygnacja V

*Część techniczna

Na tej kondygnacji Zamawiający planuje  pomieszczenia techniczne obsługujące obiekt oraz podręczne magazynki  dla  oddziałów i pomieszczenia na podręczne archiwum

2.6.Projekt  w  opracowaniu nowego segmentu  ma uwzględniać  sieć tlenu  medycznego

(z nowym zbiornikiem lub ze zbiornika  istniejącego)  , zawierać  w salach chorych i izolatkach  panele medyczne  (tlen, próżnia, sprężone powietrze medyczne), instalacja pod sieć telefoniczną i  komputerową w pomieszczeniach  personelu medycznego (po 4 gniazda  informatyczne ),  kamery do monitorowania sal jednoosobowych  oraz kamery na kondygnacjach w ciągach pieszych.  Wszystkie wyłączniki  w salach chorych przystosowane  dla niepełnosprawnych.  Obiekt musi spełniać wymogi p.poż.

2.7 Segment A –I piętro

*Oddział na 50 łóżek

Na tej kondygnacji docelowo będzie funkcjonował  istniejący Oddział  IV Pulmonologiczno-Alergologiczny. Obecnie jest tam Oddział I Pulmonologiczny.

Zamawiający wymaga aby na tej powierzchni (około 850 m.kw.) znalazły się: sale  chorych

1 osobowe, sale chorych  dwuosobowe , sale chorych trzyosobowe ,sale chorych czteroosobowe (wszystkie z łazienkami) oraz izolatki. Oddział ma posiadać wszystkie pomieszczenia określone wymogami NFZ oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  .

3. Opracowanie  dokumentacji projektowo-wykonawczej obejmuje:

3.1. Opracowanie projektu we wszystkich branżach dla wskazanego przedmiotu zamówienia- każdy etap prac projektowych winien  być konsultowany , uzgadniany   i akceptowany pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca uzgodni zakres prac projektowych podczas spotkań roboczych i uwzględni oczekiwania Zamawiającego/spotkania będą protokółowane

3.2.Zapoznanie się z przedmiotem zamówienia w trakcie wizji lokalnej

3.3.Wykonanie inwentaryzacji w zakresie wystarczającym na sporządzenie dokumentacji

(zakres I piętro –segment A oraz infrastruktura zewnętrzna/podziemna)

Po sporządzeniu dokumentacji / przed złożeniem wniosku do Starostwa/ projekty mają

być przekazane Zamawiającemu do sprawdzenia a po pisemnej akceptacji przez

Zamawiającego, Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży dokumentację do

Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający  dokona

sprawdzenia  dokumentacji w okresie 7 dni roboczych.

3.4 Sporządzenie  projektów w branżach wg aktualnie obowiązujących przepisów  i uzyskanie

w imieniu Zamawiającego  wszelkich niezbędnych uzgodnień wynikających z

obowiązujących przepisów umożliwiających realizację inwestycji- pozwolenia na

budowę w Starostwie Powiatowym.

Wykonawca  dokona przekazania dokumentacji   w ilości  5 kpl. w wersji papierowej

oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej  w postaci plików   PDF  w wersji

edytowanej wraz z dokumentacją projektową

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół  odbioru do podpisu - Zamawiający

sprawdzi   kompletność dokumentacji  i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze

protokół.

3.5.Wszelkie koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji ponosi

Wykonawca. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej (po uzgodnieniu

terminu z Zamawiającym)

3.5.1. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń  Wykonawcy będący

skutkiem zaniechania oględzin

3.6. Sporządzenie  kosztorysów  inwestorskich w branżach łącznie z przedmiarem robót

odrębnie dla nowego segmentu, odrębnie dla segmentu A –I piętro

3.7 Opracowanie  specyfikacji  technicznego wykonania i odbioru robót.

3.8 Wykonanie dokumentacji  z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej w której

projekty wykonawcze muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, rozwiązania

technologiczne i materiałowe zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane (Dz.U

2016,poz.290), Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego,(Dz.U. nr 1133 ze zmianami),

Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. Nr 202 poz 2072 ze zm),Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 w sprawie określenia metod i podstaw  sporządzania  kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 ,poz.

1389)

3.9.Wykonawca  gwarantuje i oświadcza ,że przedmiot zamówienia będzie wolny od

jakichkolwiek praw osób trzecich , zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania

przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone  w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006

nr  90, poz.631 ze zm.)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- Sprawowania nadzoru autorskiego we wszystkich branżach  w ramach opracowanej    dokumentacji i potrzeb wynikających  w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z art. 20 pkt 8 Prawa Budowlanego .Zamawiający wymaga aby nadzór autorski  obejmował cały etap  tj od chwili rozpoczęcia do czasu uzyskania  pozwolenia na użytkowanie i rozwiązywał problemy wynikające z opracowanej dokumentacji.

- Przeniesienia prawa własności i  praw autorskich do przedmiotu zamówienia  na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego  protokołu odbioru dokumentacji

- Odpowiedzialności i poniesienia kosztów  za szkody spowodowane  jakimikolwiek wadami przedmiotu zamówienia ,uniemożliwiającymi  realizację przez  Zamawiającego planowanych prac lub powodujących  konieczność wykonania dodatkowych projektów robót a także ponoszenia dodatkowych  wydatków

- Wykonawca poniesie koszty finansowe za prace konieczne do wykonania w wyniku błędu projektowego ,które nie zostały uwzględnione w projekcie lub przedmiarze robót a są konieczne do wykonania

- Pracownicy upoważnieni do kontaktów z Wykonawcą: Paweł Wójcik  telefon 41-346-44-46 wew 193

- Przekazanie protokólarnie Zamawiającemu dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na   budowę   będzie  terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku  wystąpienia opóźnienia  w oddaniu przedmiotu zamówienia wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych

- Wykonawca wystawi   fakturę i złoży w sekretariacie. Do faktury  należy załączyć protokół odbioru dokumentacji  podpisany przez Zamawiającego

- Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi pełną odpowiedzialność za cały przedmiot zamówienia (również za podwykonawców).

- Za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca  w ofercie wskaże cenę netto i brutto  w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

- Szczegółowy zakres praw i obowiązków ciążących na obu stronach wskaże umowa .

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia  Zamawiający ustala  120 dni od podpisania Umowy

19. Do przedmiotu zamówienia  załączono

*   rzut  kondygnacji I segmentu A

Chęciny  2017.12.07

opracował

inż. Paweł Wójcik