Opis techniczny dot.

PEŁNEJ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji dostawy wyposażenia socjalno- biurowego, zobowiązany będzie do dokonania ponownego pomiaru pomieszczeń, aby dokonać dokładnego zwymiarowania mebli. Meble muszą posiadać niezbędne atesty higieniczne pozwalające na ich użytkowanie w Zakładach Ochrony Zdrowia, a w szczególności potwierdzające zastosowanie na powierzchnie preparatów myjących i dezynfekcyjnych przeznaczonych na obszar medyczny.

Wytyczne ogólne dot. szaf biurowych:

- Po wyborze oferty zamawiający określi ilość szaf otwieranych na prawo i otwieranych na lewo.

- Szafy powinny zostać dostarczone na miejsce dostawy w całości (sklejone i ściśnięte na prasie w fabryce).

- Konstrukcja wieńcowa.

- Korpus sklejany fabrycznie na prasie, z uwagi na gwarancję dużej sztywności całej konstrukcji, oraz eliminację dodatkowego złącza np. za pomocą wkrętów meblowych.

- Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów.

- Szafy w standardzie wyposażone w zamki z kompletem dwóch numerowanych kluczy (w tym jeden łamany).

- Drzwi jedno i dwuskrzydłowe wyposażone w samo domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’), kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°

Pomieszczenie szatnie (0.03, 0.06, 0.07)

Szafki BHP

- szafa bhp- 28 szt.;

- Wymiary 50 x 30 x 180 [cm] [szer. x gł. x wys.],

- Metalowa szafa ubraniowa,

- Ilość segmentów- 2,

- W każdej komorze: półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki,

- Zgrzewana konstrukcja blachy stalowej  gr.  0,6 mm, pokryta farbą proszkową,

- Drzwi na szer. 30 cm, wyposażone w wywietrzniki,

- Profil wzmacniający drzwi,

- Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master z jednopunktowym ryglowaniem,

- Otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz do ściany,

- Norma jakości ISO 9001:2008,

- Szafa posiadająca atest higieniczny.

Pomieszczenie komunikacja (1.01, 1.08)

- ławka ISO 5 os. (1 szt.):

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie typu skaj, kolor beż, posiadające atest higieniczny;

- stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor czarny;

- szer. 2960 mm x gł. 600 mm x wys. 810 mm;

- siedzisko o wymiarach: szer. 475 mm x gł. 415 mm

- ławka ISO 4 os. (1 szt.):

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie typu skaj, kolor beż, posiadające atest higieniczny;

- stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor czarny;

- szer. 2345 mm x gł. 600 mm x wys. 810 mm;

- siedzisko o wymiarach: szer. 475 mm x gł. 415 mm

- ławka ISO 3 os. (1 szt.):

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie typu skaj, kolor beż, posiadające atest higieniczny;

- stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor czarny;

- szer. 1580 mm x gł. 560 mm x wys. 860 mm;

- siedzisko o wymiarach: szer. 480 mm x gł. 420 mm

- ławka ISO 2 os. (1 szt.):

- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie typu skaj, kolor beż, posiadające atest higieniczny;

- stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor czarny;

- szer. 1020 mm x gł. 560 mm x wys. 860 mm;

- siedzisko o wymiarach: szer. 480 mm x gł. 420 mm

Pomieszczenie rejestracja (1.02)

- blat roboczy:

- wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 27-28 mm,

- wymiary blatu: 230 cm x 60 cm [dł. x. szer.];

- blat zamontowany na trzech nogach, okrągłych fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- kontenerki podblatowe- 2 szt.:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- regały katalogowe- 3 szt.:

- wymiary: szerokość  800 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1300 mm, w każdej po 10 szuflad;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Każdy słupek szuflad zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie w słupku. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- słupek z szufladami na karty- 1 szt.:

- wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1300 mm, 5 szuflad;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie w słupku. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 2 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm.

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

Pomieszczenie Poradnia Chorób wewnętrznych (1.03)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie spirometrii, EKG (1.04)

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- szafka pod spirometr:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie OiT (1.06)

- Szafka pod zlew:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlew, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

Pomieszczenie komunikacja (1.08)

- Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz;

- wym. 130 x 20 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.],

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 6 półek, wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

Pomieszczenie tlenoterapii (1.09)

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 3 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie tlenoterapii (1.11)

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

Pomieszczenie magazyn (1.10 i 1.12)

- Regał magazynowy- 4 szt.:

- Wymiary: 180 cm x 120 cm x 60 cm [wys. x szer. x gł.],

- 5 półek,

- Nośność każdej półki- 175 kg,

- Półka wykonana z płyty MDF, gr. 6 mm, wzmocniona stalową belką pod spodem,

- Grubość blachy półki 0,9 mm,

- Grubość nogi 0,9 mm,

- Konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej, skręcana, z półkami na zaczepy,

- Montaż wciskowy- zatrzaskowy,

- Konstrukcja posiada otwory pod śruby po bokach i z tyłu, przeznaczone do mocowania regałów ze sobą i do mocowania do ściany,

Pomieszczenie pokój socjalny (1.15)

- Aneks kuchenny powinien być wykonany według dołączonych projektów oraz następujących wytycznych:

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak, dwudrzwiowa; szafka pod zlew powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu,

- szafka pod umywalkę, jednodrzwiowa, wymiar dopasowany w trakcie montażu;

- lodówka podblatowa 82 x 60 x  55 [+/- 5 mm] [cm] [ wys.x szer. x gł.], waga netto: 30 kg [+/- 1 kg], pojemność całkowita: 130 l, pojemność chłodziarki netto: 128 l, klasa A+++, możliwość przełożenia drzwi, uszczelka antybakteryjna, pojemnik na warzywa i owoce, 2x półka, 2x półka na drzwiach, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, kolor biały.

- 2 x szafka o wymiarach: szer. 60 cm x gł. 50 cm, dwudrzwiowa, 2 półki regulowane,

- 1 x szafka o wymiarach: szer. 60 cm x gł. 50 cm, z 5 szufladami, dolna szuflada głęboka 20 cm, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych,

Zabudowa górna (wisząca) specyfikacja ogólna:

- wysokość szafek 72 cm,

- głębokość całkowita szafek 32 cm,

- korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowe aluminiowy mat.,

W skład zabudowy górnej wchodzi:

- 7 szafek o szerokości 60 cm, dwudrzwiowe, wewnątrz 2 półki,

Blat:

- wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 27-28 mm,

- wymiary blatu: 440 x 60 cm [dł. x. szer.];

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Stolik socjalny:

- 120 x 60 [cm],

- wysokość 75 [cm],

- blat z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, o gr. 27-28 mm,

- wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym fi 40 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym (40x30 mm), (Zamawiający dopuszcza tolerancję średnicy nóg w zakresie +/- 20 mm. W celu poprawienia jakości lakierowania stelaża, jego odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne Zamawiający wymaga aby stelaż był dwukrotnie lakierowany (pierwsza warstwa w kolorze metalik RAL 9006, druga warstwa lakier bezbarwny).

- krzesło- 4 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- kanapa dwuosobowa:

- obicie z ekoskóry,

- wysokość całkowita: 770 mm

- szerokość całkowita: 1200 mm

- głębokość całkowita: 650 mm

- wysokość siedziska: 410 mm

- głębokość siedziska: 470 mm

- wysokość oparcia: 450 mm

- Kanapa dwuosobowa z oparciem. Siedziska i oparcia wykonane z pianki tapicerowanej tkaniną o wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości tj. materiał 100% poliester, odporność na ścieranie 100 000 cykli,  waga min 300 g/m² +/-5%,

- Stelaż metalowy wykonany z rury o wymiarach min. Ø 32x2 mm w kolorze metalik RAL 9006.

KOLOR do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

Pomieszczenie porządkowe + bielizna brudna  (1.16)

- Regał magazynowy- 1 szt.:

- Wymiary: 180 cm x 120 cm x 60 cm [wys. x szer. x gł.],

- 5 półek,

- Nośność każdej półki- 175 kg,

- Półka wykonana z płyty MDF, gr. 6 mm, wzmocniona stalową belką pod spodem,

- Grubość blachy półki 0,9 mm,

- Grubość nogi 0,9 mm,

- Konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej, skręcana, z półkami na zaczepy,

- Montaż wciskowy- zatrzaskowy,

- Konstrukcja posiada otwory pod śruby po bokach i z tyłu, przeznaczone do mocowania regałów ze sobą i do mocowania do ściany,

- Lodówka: 82 x 60 x  55 [+/- 5 mm] [cm] [ wys.x szer. x gł.], waga netto: 30 kg [+/- 1 kg], pojemność całkowita: 130 l, pojemność chłodziarki netto: 128 l, klasa A+++, możliwość przełożenia drzwi, uszczelka antybakteryjna, pojemnik na warzywa i owoce, 2x półka, 2x półka na drzwiach, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, kolor biały.

Pomieszczenie bielizny czystej  (1.18)

- Regał magazynowy- 2 szt.:

- Wymiary: 180 cm x 100 cm x 50 cm [wys. x szer. x gł.],

- 5 półek,

- Nośność każdej półki- 200 kg,

- Półka wykonana z płyty MDF, gr. 6 mm, wzmocniona stalową belką pod spodem,

- Grubość blachy półki 0,8 mm,

- Grubość nogi 0,8 mm,

- Konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej, skręcana, z półkami na zaczepy,

- Montaż wciskowy- zatrzaskowy,

- Konstrukcja posiada otwory pod śruby po bokach i z tyłu, przeznaczone do mocowania regałów ze sobą i do mocowania do ściany,

Pomieszczenie punkt pielęgniarski z pokojem przygotowań  (1.19)

- blat roboczy:

- wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 27-28 mm,

- wymiary blatu: 100 cm x 60 cm [dł. x. szer.];

- blat zamontowany na dwóch nogach, okrągłych fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz;

- wym. 80 x 40 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.],

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 6 półek, wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie pulmonologii  (1.20)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie gabinet ortopedyczny  (1.21)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie gabinet zabiegowy  (1.22)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Blat roboczy dł. 300 cm x szer. 60 cm, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, gładki, klasa higieniczności E1, o grubości 27-28 mm,

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- 2 x szafka o wymiarach: szer. 60 cm x gł. 50 cm, dwudrzwiowa, 2 półki regulowane,

- 1 x szafka o wymiarach: szer. 60 cm x gł. 50 cm, z 5 szufladami, dolna szuflada głęboka 20 cm, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Wnętrze szafy podzielone na pół,

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Każde z drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Szafa w środku przedzielona płytą na dwie równe części; każda część szafy zamykana oddzielnymi drzwiami na klucz,

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny,

- Lodówka, 82 x 60 x  55 [+/- 5 mm] [cm] [ wys.x szer. x gł.], waga netto: 30 kg [+/- 1 kg], pojemność całkowita: 130 l, pojemność chłodziarki netto: 128 l, klasa A+++, możliwość przełożenia drzwi, uszczelka antybakteryjna, pojemnik na warzywa i owoce, 2x półka, 2x półka na drzwiach, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, kolor biały.

- Przejezdna szafka ze stali nierdzewnej:

- Wymiary: dł. 74 cm x szer. 42 cm x wys. 83 cm,

- 2 blaty zabiegowe,

- 2 miski na odpady o pojemności 3000 ml każda,

- 4 kółka kierunkowe, w tym dwa z blokadą,

- Całość ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

- Wymiary blatów zabiegowych: dł. 74 cm x szer. 40 cm

- Obciążenie blatu min. 10 kg.,

Pomieszczenie gabinet terakochirurgii  (1.23)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie urologii (1.24)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie archiwum (1.25)

- regały katalogowe- 4 szt.:

- wymiary: szerokość  1100 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1300 mm, w każdej po 10 szuflad;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Każdy słupek szuflad zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie w słupku. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

Pomieszczenie gabinet zabiegowy  (1.26)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Blat roboczy dł. 210 cm x szer. 60 cm, wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, gładki, klasa higieniczności E1, o grubości 27-28 mm,

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- 1 x szafka o wymiarach: szer. 60 cm x gł. 50 cm, dwudrzwiowa, 2 półki regulowane,

- 1 x szafka o wymiarach: szer. 60 cm x gł. 50 cm, z 5 szufladami, dolna szuflada głęboka 20 cm, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Wnętrze szafy podzielone na pół,

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Każde z drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Szafa w środku przedzielona płytą na dwie równe części; każda część szafy zamykana oddzielnymi drzwiami na klucz,

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny,

- Lodówka, 82 x 60 x  55 [+/- 5 mm] [cm] [ wys.x szer. x gł.], waga netto: 30 kg [+/- 1 kg], pojemność całkowita: 130 l, pojemność chłodziarki netto: 128 l, klasa A+++, możliwość przełożenia drzwi, uszczelka antybakteryjna, pojemnik na warzywa i owoce, 2x półka, 2x półka na drzwiach, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, kolor biały.

- Przejezdna szafka ze stali nierdzewnej:

- Wymiary: dł. 74 cm x szer. 42 cm x wys. 83 cm,

- 2 blaty zabiegowe,

- 2 miski na odpady o pojemności 3000 ml każda,

- 4 kółka kierunkowe, w tym dwa z blokadą,

- Całość ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

- Wymiary blatów zabiegowych: dł. 74 cm x szer. 40 cm

- Obciążenie blatu min. 10 kg.,

Pomieszczenie chirurgia (1.27)

- Szafka pod zlew i umywalkę:

- wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- wymiary blatu: 1900 cm x 60 cm [dł. x. szer.], wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, gr. 27-28 mm;

Zabudowa dolna (stojąca):

- wysokość  frontów szafek 75 cm,

- wysokość nóżek 10 cm,

- korpusy, fronty, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1, o grubości 18 mm,

- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm, pokrytej jednostronnie melaminą,

- uchwyty drzwiowy aluminiowy mat.,

- zawiasy puszkowe,

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka pod zlewozmywak i umywalkę, dwudrzwiowa; szafka powinna zostać dopasowana do montowanego zlewu i umywalki,

Dodatkowo listwa przyblatowa typu Lapus lub równoważna w kolorze blatu.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- szafka lekarska- 1 szt.:

- wymiary zewn.: wys. 180 cm x szer. 90 cm x gł. 40 cm,

- drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, boki przeszklone, ze szkła hartowanego,

- stopki z regulacją wysokości,

- 4 szklane półki o udźwigu 25 kg;

- Konstrukcja z blachy o grubości 0,9 mm, pokryta trwałą powłoką lakierowaną wykonaną w technologii proszkowej;

- Drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodna klamką

- Szafa aktowa zamykana na klucz;

- Wymiary 80 x 50 x 210 [cm] [szer. x gł. x wys.], dwudrzwiowa;

- wszystkie elementy płytowe szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, klasa higieniczności E1;

- Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- 4 półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, wąskie, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Półki mocowane do korpusu systemem  zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja półek, co 3 cm na całej wysokości boku szafy;

- Wieniec dolny i górny wykonane z płyt o grubości 25 mm (+/-5%), wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe nóżki wys. 10 cm, wykonane ze stali nierdzewnej zakończone stopkami wykonanymi z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm;

- Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, grubości min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 8-10 mm;

- Uchwyt drzwiowy aluminiowy mat.;

- Biurko komputerowe:

- Blat o wymiarach 120 cm x 70 cm x 76 cm [dł. x szer. x wys]

- blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą  ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, potwierdzoną odpowiednim dokumentem od producenta płyty wiórowej i badaniem na odporność  na ścieranie,  zarysowanie i żar papierosa powierzchni roboczej pokrytej warstwą o podwyższonej ścieralności. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

- Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

- Noga po prawej stronie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty,

- po lewej stronie dwie nogi okrągłe fi 50 mm ze stali nierdzewnej lub odlewów aluminiowych, Montaż blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (metalowe mufy osadzone od spodu w blacie) dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia,

- Fronty, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty,

- Pod blatem po prawej stronie półka z płyty trzywarstwowej o grubości 10 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm w kolorze płyty, przez całą długość nogi biurka, szerokość 30 cm, podparta na nóżkach, z cokolikiem uniemożliwiającym zsunięcie się jednostki centralnej komputera,

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Kontenerek podbiurkowy:

- Wymiary: szerokość  400 mm, głębokość 600 mm, wysokość 700 mm.

- Opis: Konstrukcja wieńcowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów. Boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Wieniec górny o grubości 25 mm wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w plastikowe stopki.

- Kontener wyposażony jest w pięć szuflad. Pierwsza szuflada zawiera piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym, jako górna szuflada kontenera. Pozostałe cztery szuflady dokumentowe z wysuwem ¾ głębokości, w oparciu o wkłady metalowe na prowadnicach kulkowych. Zabezpieczenie przed jednoczesnym wysunięciem więcej niż jednej szuflady. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Fronty z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

KOLOR: do uzgodnienia w trakcie realizacji z Zamawiającym.

- Fotel obrotowy- 1 szt.:

- Wymiary (+/- 20 mm): wys. siedziska 400-520 mm, głęb. siedziska 460 mm, szer. siedziska 490 mm, szer. oparcia 440 mm, wys. oparcia 590-660, wys. całkowita 990-1180 mm, głęb. całkowita 680 mm, szer. całkowita 680 mm, obicie ze skaji w kolorze czarnym;

- Opis:
Podstawa - kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.68 cm. Kółka – czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm. Mechanizm – krzesło wyposażone w mechanizm, który umożliwia jednoczesną zmianę kąta siedziska i oparcia, z możliwością dostosowania sprężystości odchylania oparcia do ciężaru siedzącego oraz możliwością blokowania oparcia, co najmniej w 6 położeniach. Płynne ustawienie przeciw presji ze strony mechanizmu w zakresie ok. 50 kg – 135 kg masy ciała. Siedzisko – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki  sposób poduszkę siedziska można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, pokryte elastyczną pianką PU, z regulacją wysokości z możliwością w zakresie 7 cm, tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie  powinno podążać za ruchem ciała użytkownika w zakresie 86-125 stopni. Podłokietniki - z miękką, elastyczną nakładką polipropylenową, z możliwością regulacji góra – dół w zakresie min. 7 cm.

- krzesło dla pacjenta ISO- 1 szt.:

- wymiary: szer. 54 cm x gł. 42 cm x wys. 80 cm

- wysokość siedziska 44 cm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych, owalnych kształtowników, lakierowanych proszkowo,

- taboret lekarski- 1 szt.:

- wymiary: wysokość- 57-69 cm, średnica podstawy- 56 cm, średnica siedziska- 35 cm.

- podstawa- kształt pięcioramiennej gwiazdy, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o średnicy min.56 cm, kółka– czarne twarde rolki o średnicy min. 65 mm,

- możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej;

- tapicerka- skaj, kolor czarny

- Leżanka – szt.1:

- Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową

- Szeroki blat z regulowanym podgłówkiem

- Wykręcana stopka z jednej z nóg leżanki

- Blat obity materiałem skóropodobnym

- Wymiary leżanki: 195 x 70 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60o do +45o

- Waga max. 30 kg

- Gwarancja min. 5 lat

- Zestaw zawiera: wieszak na prześcieradło jednorazowe/ ręcznik celulozowy w rolce

Pomieszczenie bielizny czystej  (1.28)

- Regał magazynowy- 2 szt.:

- Wymiary: 180 cm x 120 cm x 60 cm [wys. x szer. x gł.],

- 5 półek,

- Nośność każdej półki- 175 kg,

- Półka wykonana z płyty MDF, gr. 6 mm, wzmocniona stalową belką pod spodem,

- Grubość blachy półki 0,9 mm,

- Grubość nogi 0,9 mm,

- Konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej, skręcana, z półkami na zaczepy,

- Montaż wciskowy- zatrzaskowy,

- Konstrukcja posiada otwory pod śruby po bokach i z tyłu, przeznaczone do mocowania regałów ze sobą i do mocowania do ściany,