Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

I. Obsługa kotłowni:

Kompleksowa, całoroczna obsługa urządzeń:

- kotłowni olejowo – gazowej, parowo – wodnej,

- instalacji solarnej wraz węzłem cieplnym wymiennikowym

- wymiennikowych węzłów cieplnych przygotowujących ciepło do celów c.w.u,  c.t,

- podgrzewu instalacji solarnej

- rozdzielni ciepła c.o.

- Obsłudze podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi kotłowni parowo- wodnej znajdujące się w budynku kotłowni, wraz z urządzeniami zapewniającymi jej prawidłową prace, w zakresie branż: technologicznej, elektrycznej oraz automatycznej regulacji.

- Obsłudze podlegać będzie sieć ciepłownicza znajdująca się w budynku kotłowni: wodna - 2 x Dn 200, parowa - 2 x Dn 80, kondensat - 1 x Dn 65. Granicę eksploatacji sieci ciepłowniczej wodnej, parowej i kondensatu stanowić będzie przejście rur przez ścianę zewnętrzną budynku kotłowni, wraz z tym przejściem i zabezpieczeniem przejścia rur przez ścianę, od strony zewnętrznej ściany.

- Obsłudze podlegać będą kominy do kotłów o wysokości 32m każdy - sztuk 4 wraz  z czopuchami i konstrukcją wsporczą kominów.

- Obsłudze podlegać będą dwa zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60000 dcm3  – 2 szt.

- Granicą odpowiedzialności Wykonawcy jest budynek kotłowni z kominami, zbiorniki na olej opałowy oraz rurociągi łączące zbiorniki oleju z kotłownią, nowo wybudowana sieć gazowa ze stacją gazową należącą do Szpitala, instalacja elektryczna w obrębie kotłowni i placu manewrowego, plac przy kotłowni wydzielony ogrodzeniem.

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie eksploatacja i konserwacja urządzeń kotłowni,  między innymi

6.1. kocioł wodny Viessmann typ Paromat Triplex o mocy 1400 kW - 1 szt.

6.2. kocioł wodny Viessmann typ Vitoplex 300 o mocy 2000 kW - 1 szt.

6.3. kocioł parowy Viessmann typ Turbomat RN o mocy 980 kW - 1 szt.

6.4. kocioł parowy Viessmann typ Vitomax 200 HS o mocy 980 kW – 1 szt.

6.5. stacja uzdatniania wody.

6.6. zbiorniki kondensatu.

6.7. pompy cyrkulacyjne, regulatory, odgazowywacze, mieszacze, zasobnik  ciepłej wody.

6.8. zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60000 dm3 – 2 szt..

- W trakcie eksploatacji mają być wykonane następujące czynności:

7.1. Prowadzenie książki obsługi kotłowni.

7.2. Wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Kotłowni Gazowo –

Olejowej i Wymiennikowi.

7.3. Wykonywanie wszelkich czynności określonych Instrukcjami Eksploatacji dla urządzeń

kotłowni, m.in. stosowanie etaminy w stacji uzdatniania wody.

7.4. Bieżąca kontrola i utrzymanie właściwych parametrów wody oraz pary,

7.5. Zapewnienie ciągłego, przez 24h/dobę, bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń przez

własny personel posiadający aktualne uprawnienia elektroenergetyczne G1, G2 (wszyscy

pracownicy typ E, jedna osoba typ D)

7.6. Zapewnienie przeglądu okresowego urządzeń kotłowni m.in. przed i po sezonie grzewczym,

zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, przez upoważnioną firmę, zakończonego

stosownym protokołem spisanym w  obecności przedstawiciela Zamawiającego.

7.7. Dostosowanie parametrów (ciśnienia, temperatury, przepływów) do wartości

zapewniających prawidłowe warunki dla funkcjonowania Szpitala.

7.8. Wprowadzanie, w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego modyfikacji i  usprawnień

mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni, podniesienia jej sprawności

technicznej oraz dostosowywanie do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

7.9. Kontrola i regulacja palników.

7.10. Kontrola i wymiana filtrów paliwa i dysz spalinowych.

7.11. Pomiary i regulacja spalin.

7.12. Przegląd i konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody, pomiary i badania parametrów

wody  uzdatnionej, obiegu c.o.  pary  i kondensatu.

7.13. Konserwacja, kontrola i regulacja pracy: pomp cyrkulacyjnych, pomp kondensatu, regulatorów  ciśnienia, temperatury przepływów, liczników ciepła i pary, liczników ilości oleju opałowego, mieszaczy, regulatorów odsalania i odmulania, odgazowywacza, szczelności zbiorników  paliwa.

7.14. Usuwanie usterek stwierdzonych podczas eksploatacji kotłowni oraz  planowych przeglądów.

7.15. Comiesięczny pomiar ilości oleju opałowego w obecności pracownika Zamawiającego.

7.16. Zgłaszanie Wyznaczonej przez Zamawiającego osobie zapotrzebowania na olej opałowy.

7.17. Dostarczanie materiałów niezbędnych do napraw urządzeń, zgodnie  z   wymogami

producenta  urządzeń.

7.18. Wykonywanie n/w badań i pomiarów na własny koszt w terminach zgodnie z  przepisami

i zaleceniami oraz przekazanie protokołów Zamawiajacemu:

7.18.1.  instalacji i urządzeń elektrycznych (1x w roku).

7.18.2. instalacji kominowych i wentylacyjnych (1x w roku).

7.19. Przygotowanie do rewizji oraz czynny udział przy badaniach wykonywanych przez Urząd

Dozoru Technicznego.

7.20. W przypadku awarii urządzeń kotłowni, w celu zapewnienia ciągłości dostawy mediów,

prace  naprawcze należy wykonać niezwłocznie po akceptacji Zamawiającego.

7.21. Dostarczać Zamawiającemu kopie protokołów z wszystkich wymaganych przeglądów, oraz

kontroli i zaleceń wynikających z realizacji Umowy.

7.22. Utrzymywanie pomieszczeń kotłowni, placu przy kotłowni, kominie i zbiornikach oleju

(granicą odpowiedzialności jest ogrodzenie) w należytym stanie sanitarno-higienicznym

(czyszczenie terenu ze śmieci i innych zanieczyszczeń, odśnieżanie dojścia do pomieszczeń

socjalnych).

7.23 Wykonawca zabezpieczy obsługę techniczna (serwis) urządzeń kotłowni w ciągu 2 godzin od chwili
            telefonicznego zgłoszenia.

7.24 Przekazanie Zamawiającemu protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej.

7.25 Przekazanie zamawiającemu protokołu ze sprawdzenia przewodów kominowych.

II. Obsługa instalacji solarnej.

Obsłudze i konserwacji podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi wymiennikowi solarnej

w zakresie branż: technologicznej, elektrycznej oraz automatycznej regulacji.

- Obsłudze podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi instalacji solarnej, łącznie z instalacją    przeciwzamrożeniową dla układu solarnego.

- Obsłudze podlegać będzie instalacja solarna począwszy od kolektorów słonecznych znajdujących się na dachu budynku, poprzez zbiorniki buforowe, wymiennik ciepła, doprowadzenie wody zimnej, kończąc na zaworze odcinającym (w pomieszczeniu wymiennikowi w bud. C) na przewodzie wody wstępnie podgrzanej, włączonym w układ zasilania wymienników ciepłej wody użytkowej.

- Eksploatacja urządzeń instalacji solarnej, układ solarny składającej się między innymi z:

3.1 kolektorów wakum -rurowych firmy PARADIGMA CPC Star azzurro w ilości:

3.1.1 kolektory typ CPC 30 – 12 szt.

3.1.2 kolektory CPC 45 – 48 szt.

3.2 Układu buforowego zasilanego ciepłem technologicznym (c. t.) składającym się z:

3.2.1 zbiorników buforowych typ PS 3002, V=2863dm – 3 szt.

3.2.2 zbiornika warstwowego V=748 dm3

3.3 Baterii naczyń przeponowych typ Reflex N1000 – 3 szt.

3.4 Zbiornika schładzającego Reflex V350 – 1 szt.

3.5 Układu pompowego składającego się z:

3.5.1 pompy typu Grudfos

3.5.2 instalacji elektrycznej i sterowniczej

3.5.3 automatyki.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

4.1  Prowadzenie książki obsługi instalacji solarnej.

4.2  Zapewnienie ciągłego przez 24 godziny na dobę bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń

przez własny personel.

4.3 Usuwanie usterek i awarii bieżących oraz stwierdzonych podczas przeglądów instalacji

solarnej, (przeglądy minimum 2x w roku) z udziałem Zamawiającego.

4.4 Zgłaszanie urządzeń ciśnieniowych, ich przygotowanie do badania oraz czynny udział

w badaniach prowadzonych przez UDT.

4.5 Utrzymywanie wszystkich pomieszczeń w należytym stanie sanitarno- technicznym.

4.6 W przypadku awarii urządzeń, która zakłóciłaby dostawy ciepłej wody użytkowej, prace

remontowe winny być wykonywane niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez
        Zamawiającego.

4.7 Opracowywanie w okresach miesięcznych i przekazywanie Zamawiającemu bilansu zysków

i strat pracy układu solarnego.

4.8 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wymagane czynności w sposób

zapewniający prawidłową pracę układu solarnego.

4.9 Wykonawca zobowiązuje się do eksploatacji całego systemu instalacji solarnej w sposób

określony w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami

producenta.

III. Obsługa wymiennikowych węzłów cieplnych dla potrzeb, c.w.u.,  c.t. oraz rozdzielni ciepła do celów c.o.

Obsłudze i konserwacji podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące w pomieszczeniach węzłów cieplnych :

– w pomieszczeniu zwanym  „wymiennikownią” ( I kondygnacja  seg. C)

– w pomieszczeniu zwanym „wentylatornią” ( I kondygnacja  seg. C )

– w pomieszczeniu E1.1/34 ( I kondygnacja seg.E1)

- Obsłudze podlega rozdzielacz główny pary, stacja redukcji pary, rozdzielacze wody grzewczej dla c.o. i nagrzewnic wentylacyjnych, węzeł wymiennikowy para-woda dla potrzeb c.w.u. zasilenie węzła cieplnego dla budynku E1, rozdzielacze pary niskoprężnej, węzły wymiennikowe dla potrzeb ciepła technologicznego.

- Obsłudze podlegają wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące się w pomieszczeniach    wymiennikowego węzła cieplnego i wentylatorni (budynek C) oraz w pomieszczeniu rozdzielni ciepła w budynku E1.

- Granice eksploatacji - obsłudze podlegają wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące między:    pierwszymi zaworami odcinającymi na sieci ciepłowniczej wodnej i parowej wraz z kondensatem, znajdującymi się w pomieszczeniu wezła cieplnego w bud.C, patrząc od strony węzłów  cieplnych, wraz z tymi zaworami a:

3.1 - ostatnimi zaworami odcinającymi, w rozdzielni ciepła technologicznego w pomieszczeniu

E1.1/34 w budynku  E1,  urządzenia rozdzielni ciepła od instalacji technologicznej, patrząc

od strony rozdzielni  ciepła  technologicznego budynku E1, wraz z  tymi zaworami.

3.2 - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi rozdzielnie ciepła  c.o, od instalacji c.o

w pomieszczeniu E1.1/34 w budynku E1, patrząc od strony rozdzielni ciepła , wraz z tymi

zaworami.

3.3 - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi instalację wewnętrzną c.o. Szpitala,

w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku C, od rozdzielaczy c.o. patrząc od  strony

rozdzielaczy c.o. wraz z tymi zaworami.

3.4 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego c.w.u.

od instalacji c.w.u. w pomieszczeniu wymiennikowego węzła cieplnego w budynku C,

patrząc od strony węzła, wraz z tymi zaworami.

3.5 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła

technologicznego od instalacji technologicznej, w pomieszczeniu węzła cieplnego w

budynku C szpitala, patrząc od strony węzła, wraz z tymi zaworami,

3.6 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła

technologicznego w pomieszczeniu wentylatorni w budynku C, od instalacji  c.t. wraz z tymi

zaworami patrząc od strony węzła.

3.7 - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła

technologicznego w pomieszczeniu wentylatorni w budynku C, pracującego dla potrzeb

układu solarnego od instalcji, patrząc od strony węzła wraz z tym zaworem.

- Obsłudze podlegają urządzenia podstawowe węzłów cieplnych, w  których skład wchodzą:

4.1 wymienniki przeciwprądowe JAD,

4.2 zasobniki ciepłej wody Galmet,

4.3 zawory regulacyjne Bielmo,

4.4 filtry, odwadniacze, zawory, zawory zwrotne,

4.5 pompy,

4.6 liczniki ciepła,

4.7 zbiorniki kondensatu, pompy kondensatu,

4.8 zawory bezpieczeństwa

5.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

5.1. Zapewnienie, ciągłego, przez 24 godziny na dobę bezpośredniego nadzoru nad pracą

urządzeń,  przez własny personel.

5.2 Dostosowywanie parametrów ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, ciepła

technologicznego, do aktualnych potrzeb oraz do wymogów zapewniających  warunki dla

prawidłowego  funkcjonowania  szpitala.

5.3 Wprowadzanie modyfikacji i usprawnień mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji.

5.4 Usuwanie bieżących usterek, awarii i usterek stwierdzonych podczas przeglądów, (przeglądy

minimum 2 x w roku )  z udziałem Zamawiającego.

5.5 Kontrola i dbałość o instalacje i urządzenia elektryczne.

5.6 Zgłaszanie urządzeń ciśnieniowych, ich przygotowanie do badania oraz czynny udział

w badaniach prowadzonych przez UDT.

5.7 Utrzymywanie pomieszczeń w należytym stanie sanitarno-technicznym.

5.8 W przypadku awarii zakłócających prawidłowe funkcjonowanie szpitala (brak dostawy

ciepłej wody, ciepła do celów c.o.  i c.t.) do naprawy należy  przystąpić niezwłocznie – najpóźniej 
        w ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

5.9 O wszelkich awariach i usterkach Wykonawca natychmiast winien  powiadamiać

przedstawiciela Zamawiającego.

5.10 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wymagane czynności w sposób

zapewniający prawidłową pracę układów wymiennikowych  węzłów cieplnych c.w.u., c.t

i rozdzielni ciepła do celów c.o.

5.11 Wykonawca zobowiązuje się do eksploatacji całego systemu instalacji solarnej w sposób

określony w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami

producenta.

IV.     Pozostałe warunki:

1.  Wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne, których wartość nie przekroczy kwoty

500,00 zł (miesięcznie) w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Będą to m.in.:

1.1 wkłady filtrów paliwa,

1.2 odczynniki chemiczne do badania wody oraz środki chemiczne do uzdatniania wody  (cetamina)

1.3 inne drobne elementy i materiały.

2. Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić upoważnionym pracownikom Zamawiającego

przeprowadzenie kontroli dotrzymania warunków umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostawy mediów niezbędnych do eksploatacji

urządzeń t.j. energia elektryczna, woda, olej opałowy, gaz oraz połączenie telefoniczne z

centralą telefoniczną w Szpitalu.

4. Za połączenia telefoniczne Wykonawca będzie obciążany wg wydruków + opłata stała

miesięczna w wysokości 15,00 zł.

5. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące Umowę posiadały jednolite ubrania ochronne,

identyfikatory oraz aktualne Uprawnienia Elektroenergetyczne.

6. Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy niezbędne pomieszczenia socjalne na podstawie

odrębnej umowy najmu.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane

z  powstaniem szkody w mieniu lub zdrowiu tych osób, a których przyczyną było nienależyte

wykonywanie usług przez Wykonawcę.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód powstałych na

skutek działania lub braku działania Wykonawcy oraz jego pracowników, które mogą zaistnieć

w związku z wykonywaniem prac objętych umową.

V. Przekazanie pomieszczeń i instalacji będących przedmiotem zamówienia:

- Przekazanie pomieszczeń, urządzeń i instalacji kotłowni i układu solarnego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego podpisanego przez:

  - Wykonawcę,

  - dotychczasowego Wykonawcę,

  - Zamawiającego.

2. Przekazanie pomieszczeń, urządzeń i instalacji wymiennikowych węzłów cieplnych, wentylatorni i rozprężalni pary nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

3.  Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie dołączony wykaz urządzeń, instalacji i pomieszczeń będących przedmiotem umowy z określeniem ich stanu.

4.  Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie dołączony wykaz dokumentów w tym dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy.

5.  Termin przekazania pomieszczeń, urządzeń i instalacji zostanie ustalony przez Zamawiającego.

- Wszystkie przekazane do obsługi urządzenia, instalacje i pomieszczenia są własnością Zamawiającego i po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże je Zamawiającemu protokolarnie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji.