Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: ZP-1358-2018

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa sprzętu medycznego na wyposażenie poradni ”

Zadanie nr 1 – Defibrylator – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne | TAK |  |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. | TAK |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK PODAĆ |  |
| III. | Wymiary i waga | x |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max.8,0 kg | TAK PODAĆ |  |
| III. | Ekran | x |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej ekranu min. 5,7 ". | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlenia minimum 2 krzywych dynamicznych | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlania instrukcji urządzenia i podpowiedzi | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ekranu wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG | TAK |  |
| IV. | Zasilanie | x |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora < 4 godzin | TAK PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| V. | Defibrylacja | x |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie AED | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 360 J | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyzwalania defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i z panelu czołowego | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [J] mniej niż 6 sekund | TAK PODAĆ |  |
| VI. | Monitorowanie parametrów życiowych |  |  |
|  | EKG Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 Pomiar SpO2 Pomiar przy użyciu wodoszczelnego czujnika typu klips. Zakres pomiarowy od 0 – 100%. Dokładność pomiaru min. : +/-2%SpO2. Zakres pomiaru pulsu min. od 25 do 300 uderz/min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp./min | TAK PODAĆ |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA | TAK |  |
| VII. | Drukowanie | x |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym | TAK |  |
|  | Wydruki na żądanie | TAK |  |
|  | Wydruki automatyczne | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania ciągłego zapisu wyświetlanych informacji o pacjencie | TAK |  |
| VIII. | Wyposażenie | x |  |
|  | - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne Przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta, zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 2 – Spirometr - 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr diagnostyczny przenośny z możliwością podłączenia do komputera | Tak |  |
| 2 | Możliwość podglądu i wydruku wielkości spirometrycznych | Tak |  |
| 3 | Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, VT, MV, BF | Tak |  |
| 4 | Krzywa przepływ-objętość FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT | Tak |  |
| 5 | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR | Tak |  |
| 6 | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych | Tak |  |
| 7 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta takich jak: imię, nazwisko, kod, data urodzenia, wzrost, waga, płeć | Tak |  |
| 8 | Podłączenie z komputerem za pomocą USB | Tak |  |
| 9 | Zakresy pomiarowe: Głowica pneumotachograficzna Zakres pomiaru objętości: 0-10l Dokładnośc pomiaru objętości: < 2% Dokładność pomiaru przepływu: < 2% Rozdzielczość użytkowa: 10 ml Zakres pomiaru przepływu: 0-18 l/s | Tak |  |
| 10 | Możliwość cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy | Tak |  |
| 11 | Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS | Tak |  |
| 12 | Ocena jakości badania w skali A-F | Tak |  |
| 13 | Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania | Tak |  |
| 14 | Automatyczna ocena próby rozkurczowej | Tak |  |
| 15 | Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania | Tak |  |
| 16 | Możliwość podłączenia modułu pulsoksymetru | Tak |  |
| 17 | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a) wartości należne z informacją o ich autorze b) liczbę odchyleń standardowych c) porównania d) zapisane krzywe-wykresy e) trendy zmian wartości mierzonych wielkości f) definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność | Tak |  |
|  | Wyposażenie: | x |  |
| 18 | Dołączony moduł stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność) | Tak |  |
| 19 | Komputer stacjonarny o Procesorze klasy x86 wielordzeniowym osiągającym w teście PassMark CPV Mark wynik min. 5474 punktów | Tak |  |
| 20 | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym i aplikacyjnym funkcjonującym u zamawiającego | Tak |  |
| 21 | Dysk twardy min 500 GB | Tak |  |
| 22 | Pamięć RAM 4 GB | Tak |  |
| 23 | Monitor LCD min 24” | Tak |  |
| 24 | Klawiatura, mysz | Tak |  |
| 25 | UPS 600 VA | Tak |  |
| 26 | Głowice pneumotachograficzne min 10 szt | Tak |  |
| 27 | Ustniki dla dorosłych min. 20 szt | Tak |  |
| 28 | Klipsy na nos min. 2 szt | Tak |  |
| 29 | Futerał na spirometr z akcesoriami | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie do komputera na nośniku CD/DVD lub USB | Tak |  |
| 31 | Kabel USB | Tak |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 33 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 34 | Bezpłatne nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji I po jej zakończeniu | Tak |  |
| 35 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 36 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | Tak |  |
| 37 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 38 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 39 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego | Tak |  |
| 40 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |
| 41 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 3 – Ssak – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Pokrywa metalowa lub poliwęglanowa. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywą metalową lub poliwęglanową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – min. 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 22 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 23 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienie transportu powrotnego | TAK |  |
| 24 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
| 25 | Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczający 2 dni | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 4 – Wózek leżący do przewożenia chorych- 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przystosowany do intensywnego użytkowania oraz przewożenia pacjentów w ciężkim stanie | TAK |  |
|  | Wykonany z materiałów przystosowanych do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Minimalne obciążenie robocze 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie co najmniej 600-900 mm | TAK podać |  |
|  | Odchylane / podnoszone oparcie pleców do minimum 70° | TAK podać |  |
|  | Duże koła – minimum 130 mm | TAK, podać |  |
|  | Pozycja trendelenburga (min. 20°) oraz anty-trendelenburga (min. 10°) | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Wózek przezierny - przystosowany do wykonywania zdjęć RTG, wyposażony w uchwyt kaset RTG | TAK |  |
|  | Kosz lub miejsce na butlę tlenową | TAK |  |
|  | Minimum 2 mocowania na wieszak z kroplówką – wieszak w zestawie | TAK |  |
|  | Zdejmowany materac wodoodporny, przystosowany do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | Hamulec centralny | TAK |  |
|  | Barierki / poręcze boczne składane wzdłuż leża | TAK |  |
|  | Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | TAK |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

Zadanie nr 5  – Stół zabiegowy – 2 szt.

5.1. Stół zabiegowy – 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy o czterosegmentowej powierzchni roboczej (plecy, siedzenie, część nożna prawa i część nożna lewa) | Tak |  |
| 2 | Część siedząca z wycięciem ginekologicznym | Tak |  |
| 3 | Obicie z materiału skóropodobnego, zmywalnego odpornego na dezynfekcję | Tak |  |
| 4 | Obicie w kolorze ciemno niebieskim | Tak |  |
| 5 | Udźwig stołu min 150 kg | Tak, podać |  |
| 6 | Regulacja przechyłów Trendelenburga w zakresie min 0-10º i anty-Trendelenburga w zakresie min 0-10º | Tak (podać) |  |
| 7 | Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową | Tak |  |
| 8 | Obudowa (maskownica) ramy dolnej | Tak |  |
| 9 | Podwozie jezdne opuszczane | Tak |  |
| 10 | Regulacja wysokości oraz pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga sterowana elektrycznie za pomocą pilota nożnego podłogowego | Tak |  |
| 11 | Szerokość stołu min 550mm | Tak |  |
| 12 | Długość stołu min 1850 mm | Tak |  |
| 13 | Wysokość stołu regulowana elektrycznie w zakresie min 720-1020 mm | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie: Listwy boczne na segmencie oparcia pleców, siedziska oraz części nożnej służące do mocowania wyposażenia dodatkowego Podajnik papieru podkładowego umiejscowiony za segmentem pleców Dwa podparcia wielopozycyjne pod udo Dwa podparcia wielopozycyjne pod rękę Zaciski do mocowania podparć pod rękę i udo szt. 4 Miska ginekologiczna Pilot nożny do sterowania | Tak |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 17 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 18 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | Tak |  |
| 19 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 20 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 21 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienie transportu powrotnego | Tak |  |
| 22 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

5.2. Stół zabiegowy– 1 szt.

Producent, typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: 2018

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy o czterosegmentowej powierzchni roboczej (plecy, siedzenie, część nożna prawa i część nożna lewa) | Tak |  |
| 2 | Część siedząca prosta | Tak |  |
| 3 | Obicie z materiału skóropodobnego, zmywalnego odpornego na dezynfekcję | Tak |  |
| 4 | Obicie w kolorze ciemno niebieskim | Tak |  |
| 5 | Udźwig stołu min 150 kg | Tak (podać) |  |
| 6 | Regulacja przechyłów Trendelenburga w zakresie min 0-10º i anty-Trendelenburga w zakresie min 0-10º | Tak (podać) |  |
| 7 | Regulacja oparcia pleców sprężyną gazową | Tak |  |
| 8 | Obudowa (maskownica) ramy dolnej | Tak |  |
| 9 | Podwozie jezdne opuszczane | Tak |  |
| 10 | Regulacja wysokości oraz pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga sterowana elektrycznie za pomocą pilota nożnego podłogowego | Tak |  |
| 11 | Szerokość stołu min 550mm | Tak |  |
| 12 | Długość stołu min 1850 mm | Tak |  |
| 13 | Wysokość stołu regulowana elektrycznie w zakresie min 720-1020 mm | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie: Listwy boczne na segmencie oparcia pleców, siedziska oraz części nożnej służące do mocowania wyposażenia dodatkowego Podajnik papieru podkładowego umiejscowiony za segmentem pleców Pilot nożny do sterowania | Tak |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| 17 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych / zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 18 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat | Tak |  |
| 19 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | Tak |  |
| 20 | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | Tak |  |
| 21 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienie transportu powrotnego | Tak |  |
| 22 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

| 1 | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

| 1 1 | Wartość netto zadania: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie zadania: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto zadania: |  |
| 6 | Wartość brutto zadania słownie: |  |
| Okres gwarancji wynosi … miesięcy. |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE( prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu    i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

*(niepotrzebne skreślić)

**Proszę zaznaczyć właściwe pole.

W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)