| ZP-0066-2019 Opis przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość usług w ciągu 12 m - cy |
| 1 | Przegląd techniczny - czynności konserwacyjne gaśnic (140 szt.) | 1 |
| 2 | Przegląd techniczny - czynności konserwacyjne hydrantów (62 szt.) | 1 |
| 3 | Monitoring ppoż. instalacji sygnalizacji pożaru SSP - 3 centrale SSP | 12 |
| 4 | System sygnalizacji pożaru SSP - budynek A, C, D, E, E1, BKP przegląd techniczny - czynności konserwacyjne, składające się z: | 4 |
|  | - Centrala Schrack z panelem obsługi i drukarką (2 szt.), centrala Schrack bez panela obsługi i drukarki (1 szt.) |  |
|  | - Wyniesiony panel obsługi z drukarką (1 szt.) |  |
|  | - Moduł We/Wy (70 szt.) |  |
|  | - Czujka dymu i temperatury (1077 szt.) |  |
|  | - Wskaźnik zadziałania czujki (111 szt.) |  |
|  | - Przycisk ROP (125 szt.) |  |
|  | - Sygnalizator akustyczny (63 szt.) |  |
|  | - Akumulator (6 szt.) |  |
| 5 | Instalacja elektrotrzymaczy drzwi ppoż. - budynek E1, BKP, A-Parter Ortopedia, A-II Piętro Oddział II Chorób Płuc, klatka główna w budynku A, Budynek C-D parter do IV piętra - przegląd techniczny - czynności konserwacyjne, składające się z: | 4 |
|  | - Centrala zamknięć ogniowych BAZ (6 szt.) |  |
|  | - Zasilacz 24VDC (1 szt.) |  |
|  | - Zwora elektromagnetyczna (1 szt.) |  |
|  | - Przycisk wyjścia (4 szt.) |  |
|  | - Elektrotrzymacz drzwi ppoż. (35 szt.) |  |
|  | - Akumulator (2 szt.) |  |
| 6 | Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO - budynek A - przegląd techniczny - czynności konserwacyjne, składające się z: | 4 |
|  | - Szafa DSO (2 szt.) |  |
|  | - Mikrofon strażaka z zasilaczem - Dyżurka Elektryków (1 szt.), Portiernia (1 szt.) |  |
|  | - Głośnik DSO (217 szt.) |  |
|  | - Akumulator (8 szt. szafy DSO + 2 szt w mikr. strażaka) |  |
| 7 | Instalacja napowietrzania szybów wind - budnek E1 - przegląd techniczny -czynności konserwacyjne, składające się z: | 4 |
|  | - Centrala OMEGA (1 szt.) |  |
|  | - Wentylator napowietrzający (1 szt.) |  |
|  | - Żaluzja z siłownikiem (3 szt.) |  |
| 8 | Instalacja oddymiania klatek schodowych - przegląd techniczny - czynności konserwacyjne, składające się z: | 4 |
|  | - Centrala oddymiania (8 szt.) |  |
|  | - Czujka dymu (20 szt.) |  |
|  | - Przycisk przewietrzania, wyjścia (10 szt.) |  |
|  | - Przycisk oddymiania (30 szt.) |  |
|  | - Zwora elektromagnetyczna (3 szt.) |  |
|  | - Siłownik - klap, okna, drzwi (21 szt.) |  |
|  | - Czujka pogodowa wiatr-deszcz (3 szt.) |  |
|  | - Akumulator (18 szt.) |  |
| 9 | Instalacja sterowania klap ppoż. - budynek E1 - przegląd techniczny -czynności konserwacyjne, składające się z: | 4 |
|  | - Zasilacz klap ppoż. (5 szt.) |  |
|  | - Klapa ppoż. (86 szt.) |  |
|  | - Przycisk kontrolny klapy (42 szt.) |  |
|  | - Akumulator (10 szt.) |  |
| 10 | Instalacja lamp ewakuacyjnych - budynek E1, BKP - przegląd techniczny -czynności konserwacyjne, składające się z: | 1 |
|  | - Centralka Hybryd (1 szt.) |  |
|  | - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego (148 szt.) |  |
| 11 | Instalacja lamp ewakuacyjnych - pozostałe budynki | 1 |
|  | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego (135 szt.) |  |
| 12 | Konserwacja drzwi ppoż. | 1 |
|  | Drzwi ppoż. (20 szt.) |  |
| 13 | Próba ciśnieniowa węży tłoczonych (18 szt.) | 1 |
|  | Razem: |  |