Załącznik nr 9 SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:  Budowa parkingu przy WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji przedmiotu zamówienia

Adres: Chęciny, ul. Czerwona Góra 10

- Część 1A:  projekt i budowa parkingu przy WSS im. św. Rafała (w tym ewentualny projekt zieleni)

- Część 1B:  projekt i budowa kanalizacji deszczowej w parkingu przy WSS im. św. Rafała (w tym ewentualna przebudowa kolizyjnego uzbrojenia)

- Część 1C: projekt i budowa oświetlenia parkingu przy WSS im. św. Rafała (w tym ewentualna przebudowa kolizyjnego uzbrojenia)

- Wymagania szczegółowe

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):

- Nazwa: Usługi pomiarowe,  kod: 71355000-1

- Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7

- Nazwa: Roboty budowlane w zakresie parkingów, kod: 45223300-9

- Nazwa: Roboty w zakresie budowy dróg, kod: 45233120-6

- Nazwa: Roboty budowlane w zakresie układania chodników, kod: 45233222-1

- Nazwa: Roboty w zakresie różnych nawierzchni, kod: 45233200-1

- Nazwa: Instalowanie znaków drogowych, kod: 45233290-8

- Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, kod: 45232130-2

- Nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, kod: 45232400-6

- Nazwa: roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, kod: 45231000-5

- Nazwa: roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, kod: 45231400-9

- Nazwa: usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych, kod: 71321000-4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Ul. Czerwona Góra 10

26-060 Chęciny

Część 1A:   projekt i budowa parkingu przy WSS im. św. Rafała

- Część opisowa

- Opis ogólny:

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego), a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych z budową parkingu przy WSS im. św. Rafała w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10.

1.2.    W ramach zadania należy:

- dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,

-   wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,

-   opracować dokumentację projektową (projekt budowlano – wykonawczy) oraz kosztorysową (kosztorys inwestorski i przedmiar robót w wersji PDF i edytowalnej DWG),

- opracować wymagane materiały do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń oraz innych niezbędnych dokumentów do właściwych organów lub instytucji,

-   opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej organizacji ruchu na potrzeby przyszłego użytkowania parkingu,

-  uzyskać stosowną decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),

-  wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem budowlano – wykonawczym,

- sporządzić stosowną dokumentację powykonawczą (w tym powykonawczą inwentaryzację geodezyjną) i przekazać ją Inwestorowi,

- uzyskać stosowne zgody i pozwolenia na potrzeby przyszłego użytkowania parkingu (jeżeli przepisy tego wymagają).

1.3.    Stan istniejący

Na działce, na której ma powstać parking obecnie funkcjonuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10. Nie jest obecnie zagospodarowana – tereny zielone.

1.4. Opis rozwiązania projektowego

1.4.1    Pożądane parametry techniczne parkingu:

- szerokość pasa jezdni projektowanego wjazdu: min. 5 m,

- ilość stanowisk parkingowych min. 56 szt.

    - Zakres robót obejmujący przedmiot zamówienia (wewnętrzny wjazd i parking):

- roboty przygotowawcze – w tym m.in.: zdjęcie humusu, wykonanie nasypu,

- ustawienie krawężnika na chudym betonie,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie wjazdu na parking z drogi wewnętrznej dojazdowej do istniejącego parkingu,

- przebudowa istniejącego parkingu w niezbędnym zakresie celem połączenia go z projektowanym parkingiem (wewnętrzna komunikacja przejazdowa),

- wykonanie przebudowy istniejącego ciągu pieszego komunikacji wewnętrznej w miejscu projektowanego wjazdu na parking,

- ułożenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej,

- wydzielenie z przestrzeni parkingu stanowisk postojowych za pomocą linii wykonanych z kostki betonowej BEHATON gr. 8 cm w innym kolorze,

- każde stanowisko postojowe musi być trwale oznaczone farbą w kolorze białym, odporną na warunki atmosferyczne (dotyczy naniesienia kolejnego numeru stanowiska parkingowego),

-  projektowane stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych muszą być oznaczone stosownymi oznaczeniami poziomymi i pionowymi (niebieski kolor, biała koperta, symbol „osoby niepełnosprawnej”, tablica z oznaczeniem pionowym w/w stanowiska).

1.5.    Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów

- roboty muszą być realizowane przy zachowaniu możliwości korzystania z istniejącego parkingu (z wyjątkiem miejsc w bezpośrednim łączeniu przejazdu)

1.6    Rodzaje robót występujących w części zamówienia

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (ewentualny demontaż/ponowny montaż istniejących elementów oznakowania, kolidujący ciąg pieszy i miejsca włączenia do istniejącego parkingu, itd.) oraz budowa nasypu,

- właściwe zabezpieczenie lub ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,

- wykonanie badań polowych w miejscu budowy parkingu,

- wykonanie robót nawierzchniowych,

- oznakowanie tymczasowe i docelowe organizacji ruchu,

- roboty wykończeniowe, w tym również zagospodarowanie otoczenia parkingu w formie humusowania i wysiania nasion traw.

- Opis szczegółowy

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

  - Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (do celów projektowych), umożliwiających realizację zadania,

  - Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez Zamawiającego,

  - Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony z Zamawiającym i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

  - Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów,

  - Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,

  - Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:

-	zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu docelowego 
oraz tymczasowego (na czas prowadzenia robót). Projekt stałej organizacji ruchu należy również przedłożyć w formie cyfrowej w formacie DWG,

-	w zależności od sytuacji, skutecznego zgłoszenia robót budowlanych albo uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę,

-	zawiadomienia stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,

- zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne.

  - Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,

  - Prowadzenie dziennika budowy (jeżeli jest wymagany),

  - Przygotowanie rozliczenia końcowego robót,

  - Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

  - Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i DWG).

  - Przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3.       Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1.    Wymagania techniczne

3.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe, nasypowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego.

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 
i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

W projekcie ująć roboty nawierzchniowe na obszarze opracowania parkingu. Kraty ściekowe nowe winny być typu krawężnikowo-jezdniowego klasy min. C 
i należy je zlokalizować w miejscach, które wymagają tego warunki techniczne, jak i będą konieczne z punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody z terenu parkingu. Przy realizacji stosować krawężniki drogowe szer. 15cm na ławie betonowej. Jako nawierzchnię parkingu przyjąć kostkę betonową brukową typu BEHATON koloru szarego (uwaga: linie rozgraniczające z innego koloru).

Istnieje możliwość, że nastąpi konieczność wymiany zwieńczeń sieci infrastruktury na nowe, co może wynikać z uzgodnień na etapie projektowania.

3.1.4. Oznakowanie poziome i pionowe

Ewentualne oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkości znaków średnie (ulica kl. G) i małe (ulica kl. L) z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego  zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny być ocynkowane ogniowo. Dolną cześć konstrukcji do wysokości 40cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie może powodować uszkodzeń powierzchni.

3.1.5.  Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw.

3.1.6. Założenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie.

3.2.    Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3.3.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty

3.3.1. Część techniczna

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny 
z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów.

3.3.2. Część ekonomiczna

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.1. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki decyzji pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć 
w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.

4.2. Konstrukcja

Parking winien posiadać konstrukcję, spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa.

4.3. Architektura

nie dotyczy

4.4. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

4.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót kanalizacyjnych Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki zostaną odbudowane.

B. Część informacyjna

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

3.       Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą wszystkie branże, wchodzące w skład przedmiotowej budowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:

3.1.    Projekty budowlano – wykonawcze

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania budowy, wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

- analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia,

- projekt zagospodarowania terenu,

- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powiązane 
z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

  - Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót 
i docelowy. Dokument musi być zatwierdzony przez Zamawiającego

3.3.  Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska ostateczne pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy Prawo budowlane.

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a także obowiązkowo zlecić nadzory branżowe, jeżeli takie wynikają z wcześniejszych uzgodnień na etapie projektowania.

3.4.    Ustalenia wyjściowe

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

3.5.    Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Grunt pochodzący z prac budowanych oraz inne odpady przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

4.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976 r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno-prawny

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach

- Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.09.1999 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne

- Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska ,ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

- Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

5.            Wytyczne i Instrukcje

- Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

Cześć 1B:   projekt i budowa kanalizacji deszczowej w parkingu przy WSS im. św. Rafała

A. Część opisowa

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na wykonaniu:

1.A. Pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektu.

1.B. Opracowania projektu kanalizacji deszczowej z wymaganymi uzgodnieniami 
i Decyzjami. (Przed przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu, należy otrzymać jego pisemną akceptację przedstawionych rozwiązań projektowych )

1.C. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót.

1.D. Wykonania robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji wod – kan. w zakresie kanalizacji deszczowej (określonych w pkt. 3 - Ogólne i Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe).

Roboty polegać będą na wykonaniu nowego odcinka kanalizacji deszczowej w projektowanym parkingu z odprowadzeniem do projektowanej w ramach „budową parkingu przy WSS im. św. Rafała w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10 kanalizacji deszczowej. Projektując nową sieć kanalizacyjną należy mieć na uwadze wszystkie zmiany, które wynikną z niniejszego opracowania projektowego części 1A i 1C. Dokumentacja winna zawierać wszelkie obliczenia dotyczące sprawdzenia przepustowości istniejącej kanalizacji deszczowej uwzględniającej dodatkowe przepływy wód deszczowych.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości istniejących cieków oraz zakres robót przewidziany do wykonania

1.1.1. Opis stanu istniejącego

Projektowana w ramach „budową parkingu przy WSS im. św. Rafała w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10” kanalizacja deszczowa przebiega w istniejącym parkingu, który przylega bezpośrednio do nowo projektowanego parkingu. Właścicielem kanalizacji jest WSS im. św. Rafała w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10, a o warunki przyłączenia do sieci należy wystąpić do Wydziału Eksploatacyjno-Inwestycyjnego w WSS im. św. Rafała w Chęcinach.

1.1.2. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i  robót budowlano – montażowych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, tzn. wykonanie robót określonych w przedmiocie robót oraz robót, które po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy należy wykonać, a nie zostały one ujęte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Roboty polegać będą na wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi.

Nowe układy należy włączyć do studni zabudowanej na projektowanej sieci kd w ciągu komunikacyjnym istniejącego parkingu WSS im. św. Rafała w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10. Przy wykonywaniu robót wodno-kanalizacyjnych, należy dokonać odbudowy uszkodzonej nawierzchni i innych koniecznych robót.

2. Wymagania Zamawiającego

Jeżeli urządzenia obce ( wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) będą kolidować z robotami budowlanymi to roboty te należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem administratorów tych urządzeń. Koszty ewentualnego przełożenia, zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Dokumentacja winna zawierać szczegółowe rozwiązania wykonania ewentualnych przekładek uzbrojenia podziemnego istniejącego.

3. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wymagania ogólne

Materiały:

Kanalizację przewidziano z:

rur do kanalizacji zewnętrznej z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U 
o sztywności obwodowej SN 8, w drogach SN 12 - typ ciężki „S” (SDR 34), produkowanych wg PN-EN 1401:2009; (systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej), przykanaliki z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U o sztywności obwodowej SN 8, a w drogach SN12 - typ ciężki „S” (SDR 34), produkowanych wg PN-EN 1401:2009.

Posadowienie:

Rurociągi deszczowe układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 tzn. głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie Hz. było większe od głębokości przemarzania gruntu. Dla III strefy klimatycznej: hz= 1,2m;

h przykrycia = 1,2 + 0,4 = 1,6m

Posadowienie rurociągów na zagęszczonej podsypce.

Uzbrojenie rurociągów:

Studnie kanalizacyjne.

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okrągłe Ø 1,2m, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.oraz klamrami złazowymi.

Studnie przełazowe średnicy Dw 1,2 m wykonane jako żelbetowe z kręgów prefabrykowanych z przyłączami i przejściami przez ścianę (tuleje) dla rur PCV. Regulację wysokości studzienek należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównawczych.

Kręgi betonowe C-35/45 wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004, produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1

Jako zwieńczenia studzienek stosować włazy kanałowe żeliwne klasy: D 400 w jezdniach dróg, klasy B125 w chodnikach, A15 w terenach zielonych (wg PN-93/H-74124).

Konieczne roboty

-roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,

-roboty rozbiórkowe i demontażowe,

-wykonanie robót budowlano-montażowych,

-prace renowacyjne.

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.1. Przygotowanie terenu budowy

-Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę oraz przepisami.

-W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.

4.2. Konstrukcja

Kanalizacja winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w instalacjach sanitarnych – sieci zewnętrzne, sieć kanalizacji deszczowej.

4.3. Architektura

nie dotyczy

4.4. Instalacje

Wykonawca zabezpieczy lub przełoży wszelkich istniejące urządzenia obce w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

4.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót kanalizacyjnych Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki zostaną odbudowane.

B. Część informacyjna

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001-Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1944-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.1118 2006 
ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz.627 wraz 
ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i STWiOR, oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. nr 202 poz.2072),

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnej,

- Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej przeprowadzeniem

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego zakresie robót w instalacjach kanalizacji zewnętrznej – kanalizacja deszczowa oraz robót w zakresie drogownictwa.

Część 1C: projekt i budowa oświetlenia parkingu przy WSS im. św. Rafała

A. Część opisowa

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na wykonaniu:

1.A. Pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektu.

1.B. Opracowania projektu sieci oświetlenia z wymaganymi uzgodnieniami i Decyzjami.

1.C. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót.

1.D. Wykonania robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Roboty polegać będą na wykonaniu oświetlenia projektowanego parkingu przy WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Projektując nową sieć oświetleniową należy mieć na uwadze wszystkie zmiany, które wynikną z niniejszego opracowania projektowego części 1A i 1B.

1.1. Opis stanu istniejącego

Projektowane w ramach „Budowa parkingu przy WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze” oświetlenie oraz linia elektroenergetyczna przebiega w projektowanym ciągu pieszo – parkingowym. Właścicielem w/w sieci jest, WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze w związku z powyższym warunki przyłączenia do oświetlenia parku należy uzgodnić z Zamawiającym.

1.2. Opis rozwiązania projektowego

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i robót budowlano – montażowych w zakresie wydzielonego oświetlenia, tzn. wykonanie robót określonych w przedmiocie robót oraz robót, które po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy należy wykonać, a nie zostały one ujęte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Roboty polegać będą na wykonaniu :

- linii kablowej wykonanej kablem ziemnym typu YKY 5x16 zgodnie z projektem  ramach „Budowa parkingu przy WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze”, branża oświetleniowa (szacunkowa długość linii – ok. 200 m)

- słupów aluminiowych walcowanych, posadowionych na fundamencie betonowym (ok. 10 szt.), z uwzględnieniem istniejącego projektu budowy oświetlenia  dla parkingu (rodzaj opraw i słupów musi być dostosowany do obiektu istniejącego parkingu, przy czym musi nawiązywać do zastosowanych elementów w w/w projekcie),

- zasilanie: zaprojektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej sieci oświetlenia dróg i parkingów, będącej własnością Szpitala (po sporządzeniu bilansu mocy); w przypadku koniecznym, należy zabudować nową tablicę zasilającą w rozdzielni , lub przedstawić inne rozwiązanie po zaakceptowaniu Zamawiającego,

- opraw oświetleniowych energooszczędnych z układem redukcji mocy, szacunkowa ilość lamp – ok. 10 szt. LED.

Nowe układy należy włączyć do istniejącej  sieci elektroenergetycznej oświetlenia zewnętrznego. Przy wykonywaniu robót, należy dokonać odbudowy uszkodzonej nawierzchni i innych koniecznych robót.

2. Wymagania Zamawiającego

Jeżeli urządzenia obce (wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) będą kolidować z robotami budowlanymi to roboty te należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem administratorów tych urządzeń. Koszty ewentualnego przełożenia, zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.

3. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe

3.1 Charakterystyczne parametry urządzeń

3.1.1 Oprawy oświetleniowe

  - energooszczędne z układem redukcji mocy LED z barwą światła zbliżoną do lamp sodowych (2000 K), dostosowane do kategorii oświetlanych dróg i parkingów,

  - budowy modułowej o stopniu ochrony minimum IP 65,

  - II klasy ochronności,

  - korpus wykonany z aluminium lub tworzyw sztucznych odpornych na działanie promieniowania UV,

  - klosz odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV.

    - Słupy oświetleniowe

  - aluminiowe walcowane o przekroju okrągłym, z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące stopę słupa do fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych,

  - ewentualny wysięgnik jako oddzielny element z mocowaniem umożliwiającym jego regulację w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia względem osi drogi, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia dostosować do kategorii oświetlanej drogi i parkingu, wygląd słupa oraz kształt wysięgnika uzgodnić z Zamawiającym

  - do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK.

    - Szafy oświetleniowe zabudować w istniejących rozdzielniach energetycznych.  Do sterowania zastosować programator cyfrowy dedykowany dla oświetlenia z wbudowanym kalendarzem astronomicznym i samoczynną aktualizacją bieżącej godziny zegara. W szafach przewidzieć odpływy rezerwowe.

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

    - Oświetlenie zaprojektować zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 odpowiednio do kategorii drogi (ilości opraw, szaf oświetleniowych) podane w powyższym opisie zakresu robót są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi przez Zamawiającego do oszacowania wartości zamówienia i nie mogą być podstawą do zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkości wynikające z projektu będą się różniły od przyjętych przez Zamawiającego.

    - Przy lokalizacji słupów w pasie drogowym zachować wymaganą skrajnię drogową zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. W obrębie wjazdów do posesji oraz na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi kabel należy zabezpieczyć rurą ochronną, w miejscach prowadzenia robót teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzać 
z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymienić na nowe. Trawniki i zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą.

    - Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji oświetleniowych muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

    - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.05.240.2027) oraz dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez podanie nr roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK oraz wg wymogów właścicieli urządzeń obcych na podstawie wydanych warunków ich przebudowy bądź warunków przyłączenia do sieci.

3.3 Konieczne roboty

- roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- wykonanie robót budowlano-montażowych,

- prace renowacyjne.

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.1 Wymagania szczegółowe

- Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej projektowanego oświetlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bilans mocy wraz z koncepcją zasilania projektowanego oświetlenia.

- Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów, oraz właściciela sieci energetycznej w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.

- W przypadkach wymagających usunięcia drzew kolidujących z projektowanymi liniami oświetleniowymi, do zadań wykonawcy należy uzyskanie decyzji zezwalającej na ich usunięcie.

- Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do utrzymania i konserwacji wybudowanego oświetlenia. Usuwanie drobnych usterek (np. wymiana źródła światła, wkładki bezpiecznikowej, korekta ustawienia odbłyśnika lub położenia lampy itp.) będzie następowało w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia, natomiast usterki wymagające wymiany całych elementów (konieczność zamówienia i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia z właścicielem sieci energetycznej oraz ewentualne dodatkowe opłaty z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

4.2. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę oraz przepisami.

- W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.

4.2. Konstrukcja

Konstrukcja ma spełniać wymogi obowiązującego prawa.

4.3. Architektura

Lampy oświetleniowe powinny nawiązywać do lamp zastosowanych na istniejącym parkingu.

4.4. Instalacje

Wykonawca zabezpieczy lub przełoży wszelkich istniejące urządzenia obce w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

4.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki zostaną odbudowane.

B. Część informacyjna

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 4014), tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. Nr 19, poz. 177).  tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) tekst jednolity z dnia 14 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163) tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1287).

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54, poz. 348), tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2027).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej przeprowadzeniem

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego zakresie robót elektrycznych.