| L.p | Typ filtra | Wymiary mm | Strumień objętości m3/h | Początkowy spadek ciśnienia Pa | Końcowy spadek ciśnienia Pa | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr workowy F7 | 592x592x600 | 3400 | 100 | 300 | 6 |
| 2 | Filtr workowy F7 | 592x287x600 | 1700 | 100 | 300 | 6 |
| 3 | Filtr workowy F7 | 287x592x600 | 1700 | 100 | 300 | 6 |
| 4 | Filtr workowy F7 | 287x287x600 | 800 | 100 | 300 | 6 |
| 5 | Filtr kasetowy F9 | 592x592x80 | 3300 | 100 | 300 | 12 |
| 6 | Filtr kasetowy F7 | 592x592x80 | 3000 | 100 | 300 | 6 |
| 7 | Filtr kasetowy F7 | 592x287x80 | 1400 | 100 | 300 | 6 |

Załącznik nr 4								Załącznik nr 4

Załącznik nr 2 do umowy

Filtry kasetowe:

Filtry wykonane w technologii minipleat, pakiet filtracyjny wklejony i uszczelniony w ramie na całym obwodzie, sztywna rama, uszczelka płaska po stronie czystej.

-Filtry kasetowe 592x592x80 klasa filtracji F9 wg PN - EN779:2012-materiał filtracyjny włókno szklane, rama 80mm MDF, przepływ powietrza 3040m3/h, początkowy spadek ciśnienia 100Pa,końcowy spadek ciśnienia 300Pa-sztuk 12

-Filtr kasetowy 592x592x80 klasa filtracji F7 wg PN EN 779:2012,materiał filtracyjny włókno szklane, rama 80mm-MDF, przepływ powietrza 3040 m3/h, początkowy spadek ciśnienia 100 Pa, końcowy spadek ciśnienia 300 Pa-sztuk 6

-Filtr kasetowy 592x287x80 klasa filtracji F7 wg PN EN779:2012, materiał filtracyjny włókno szklane, rama 80mm-MDF, przepływ powietrza 1460 m3/h, początkowy spadek ciśnienia 100Pa,końcowy spadek ciśnienia 300 Pa-sztuk 6.

Filtry kieszeniowe:

Rama główna bez ostrych krawędzi, indywidualna stalowa ramka wewnętrzna dla każdej kieszeni (nie dopuszczalne poprzeczki z drutu lub drewna), każda kieszeń powinna posiadać system wewnętrznych włókien stabilizujących-  zapewniających optymalne wypełnienie kieszeni powietrzem i odpowiednią odległość między kieszeniami podczas pracy, uszczelka płaska po stronie brudnej. Początkowy spadek ciśnienia 100 [Pa].Zalecany maksymalny końcowy spadek ciśnienia 450 [Pa]. Rama 25mm- stal ocynkowana, wkład filtracyjny włókno szklane, klasa filtracji F7 wg PN-EN779:2012:

Kieszeniowy/ 592x592x600/ 8 kieszeni, przepływ powietrza 3400  [m3/h] szt 6  Kieszeniowy/ 592x287x600/ 8 kieszeni, przepływ powietrza 1700  [m3/h] szt 6 Kieszeniowy/ 287x592x600/ 4 kieszeni, przepływ powietrza 1700  [m3/h] szt Kieszeniowy/ 287x287x600/ 4 kieszeni, przepływ powietrza 800  [m3/h] szt 6