Chęciny, dnia 2008-12-30

Znak sprawy:

# DZ-396-2008-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 4, 5, 6 Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 oraz Dz. U. z 23 września Nr 171, poz.1058r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Modyfikacja treści SIWZ

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1)   zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)  przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie

dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne  dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

6.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Informuje:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt XXVI Kryteria oceny ofert - jakość w  zadaniu nr 2 będzie oceniana wg poniższej tabeli:

APARAT ESWL .

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Punktacja (małe punkty) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | INFORMACJE O PRODUKCIE | X | X |
| 1. | Rok produkcji | fabrycznie nowy, rok produkcji 2009, nie rekondycjonowany | bez punktacji |
| 2. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat CE. Podać numer i stronę w ofercie na której załączono kopię | Tak | bez punktacji |
| II. | LITOTRYPTOR | X | X |
| 1. | System stacjonarny | Tak, podać | bez punktacji |
| 2. | Typ źródła fali uderzeniowej | Elektromagnetyczna Piezoelektryczna | bez punktacji |
| 3. | Konstrukcja źródła fali umożliwiająca lokalizację z wykorzystaniem RTG oraz USG | Tak | bez punktacji |
| 4. | Konstrukcja źródła fali umożliwiająca obrazowanie z wykorzystaniem RTG oraz USG w trakcie rozbijania kamieni (bez konieczności odsuwania głowicy terapeutycznej) | Tak | bez punktacji |
| 5. | Konstrukcja źródła fali umożliwiająca lokalizację z wykorzystaniem USG w trybie In-Line | Tak | bez punktacji |
| 6. | Największa wartość szczytowa ciśnienia w ognisku [MPa] | ≥ 75 | ≥ 110 MPa – do 20 pkt. proporcjonalnie. Oczekiwana wartość jak największa. < 110MPa – 0 pkt. |
| 7. | Głębokość penetracji fali uderzeniowej (mierzona od czoła cewki do środka ogniska) lub (mierzona od wewnątrz generatora do środka ogniska) [mm] | ≥ 145 | ≥ 150 mm – do 10 pkt. proporcjonalnie Oczekiwana wartość jak największa < 150mm – 0 pkt. |
| 8. | Wielość ogniska (-6dB) w osi x/y [mm] | ≤ 6 | ≤ 4 mm – do 10 pkt. proporcjonalnie Oczekiwana wartość jak mniejsza. > 4mm – 0 pkt. |
| 9. | Wielość ogniska (-6dB) w osi z lub średnica przetwornika [mm] | ≤ 60 | ≤ 50 mm – do 10 pkt. proporcjonalnie Oczekiwana wartość jak mniejsza. > 50mm – 0 pkt. |
| 10. | Średnica reflektora [mm] | ≥ 160 | ≥ 175 mm – do 10 pkt. proporcjonalnie. Oczekiwana wartość jak największa. < 175mm – 0pkt. |
| 11. | Maksymalna częstotliwość generowanych impulsów fali uderzeniowej [impulsy/s] | ≥ 3 | ≥ 4 impulsy/s – do 10 pkt. proporcjonalnie. Oczekiwana wartość jak największa. < 4 impulsy/s – 0pkt |
| III. | RENTGENOWSKI SYSTEM LOKALIZACJI | X | X |
| 1. | Typu Ramie C | Tak | bez punktacji |
| 2. | Lampa RTG dwu ogniskowa | Tak | bez punktacji |
|  | małe ognisko [mm] | ≤ 0,6 podać | bez punktacji |
|  | duże ognisko [mm] | ≤ 1,5 podać | bez punktacji |
| 3. | Prąd skopi ciągłej [mA] | ≥ 4 podać | bez punktacji |
| 4. | Średnica wzmacniacza obrazu [cal] | ≥ 9 podać | bez punktacji |
| 5. | Ilość pól wzmacniacza obrazu | ≥ 3 podać | bez punktacji |
| 6. | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) [0] | ≥ ± 1800 podać | bez punktacji |
| 7. | Ruch orbitalny – obrót wokół osi poprzecznej [0] | ≥ 1100 podać | bez punktacji |
| 8. | Obrót wokół osi statywu [0] | ± 100 podać | bez punktacji |
| 9. | Przesuw pionowy [cm] | ≥ 43 podać | bez punktacji |
| 10 | Przesuw poziomy [cm] | ≥ 20 podać | bez punktacji |
| 11. | Wolna przestrzeń odl. wzmacniacz obrazu-lampa RTG „C” [cm] | ≥ 75 podać | bez punktacji |
| 12. | Monitory LCD: ≥ 17” 1280 x 1024 [mm] -2szt | Tak | bez punktacji |
| 13. | Pomiar dawki rentgenowskiej (DAP) | Tak | bez punktacji |
|  | Umożliwiający użytkowanie systemu do innych procedur z wykorzystaniem fluoroskopii | Tak | bez punktacji |
| IV. | ULTRASONOGRAFICZNY SYSTEM LOKALIZACJI | X | X |
| 1. | System lokalizacji ultrasonograficznej w technologii cyfrowej umożliwiający sprzęgnięcie z litotryptorem w trybie In-Line | Tak | bez punktacji |
| 2. | Tryby obrazowani ultrasonografu | 2D, M | bez punktacji |
| 3. | Głowica convex [MHz] | 3.5 | bez punktacji |
| 4. | Zakres regulacji i możliwości ustawienia głowicy USG | Do 1800 | bez punktacji |
| V. | STÓŁ ZABIEGOWY | X | X |
| 1. | Stół wielofunkcyjny z opcją Endourologii | Tak | Bez punktacji |
| 2. | Stół wielofunkcyjny z opcją Endurologii plus opcja ułożenia ginekologicznego, plus akcesoria miska z odpływem, podnóżki, statyw do płynu płuczącego | Tak | Bez punktacji |
| 3. | Wysoka przenikalność promieniowania RTG | Tak | Bez punktacji |
| 4. | Dopuszczalna waga pacjenta [kg] | ≥ 180 | ≥ 225 kg – do 10 pkt. proporcjonalnie. Oczekiwana wartość jak największa. < 225 kg – 0 pkt. |
| 5. | Zmotoryzowane ruchy w osiach x, y dla bezpiecznego pozycjonowania otyłych pacjentów. Możliwość regulacji wysokości stołu. | Tak | bez punktacji |
| 6. | Szerokość blatu stołu [cm] | ≥ 50 podać | bez punktacji |
| 7. | Dostęp do stołu ze wszystkich stron | Tak | bez punktacji |
| 8. | Zakres pochylenia Trendelenburga [0] | ≥ 15 | ≥ +/-300 – do 10 pkt. proporcjonalnie. Oczekiwana wartość jak największa. < +/-300 – 0 pkt. |
| 9. | Ruch wzdłużny stołu [mm] | ≥ 120 | ≥ 500mm – do 10 pkt. proporcjonalnie. Oczekiwana wartość jak największa. < 500mm – 0 pkt. |
| VI. | INNE | X | X |
| 1. | Przechwytywanie i zapis obrazów na zewnętrznej stacji komputerowej posiadającej oprogramowanie z Bazą Danych Pacjentów | Tak | bez punktacji |
| 2. | Materiały zużywalne pozwalające na wykonanie minimum 700 procedur ESWL | Tak | bez punktacji |
| VII. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | X | X |
| 1. | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania [miesiące] | ≥ 36 | 36 m-cy – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Inne proporcjonalnie mniej |
| 2. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń potwierdzone protokolarnie | Tak | bez punktacji |
| 3. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak, dostawa z aparatem | bez punktacji |
| 4. | W cenie oferty przeglądy okresowe (min. 2 w każdym roku gwarancji) niezbędne do prawidłowej pracy aparatu w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Tak | bez punktacji |
| 5. | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | Tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |

Oraz w druku oferta w zadaniu nr 2 wg poniższej tabeli:

Zadanie nr 2 - APARAT ESWL -1 SZTUKA z kompletem narzędzi do zabiegów uzupełniających (PCNL - URS-L)

2.1.- APARAT ESWL -1 SZT.

1. Producent …………………………………………………………………………………………

2. Model, typ aparatu……………………………………………………………………………….

3. Kraj pochodzenia…………………………………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych bezwzględnie wymaganych.

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać, opisać) lub Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | INFORMACJE O PRODUKCIE |
| 1. | Rok produkcji | fabrycznie nowy, rok produkcji 2009, nie rekondycjonowany |  |
| 2. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat CE. Podać numer i stronę w ofercie na której załączono kopię | Tak |  |
| II. | LITOTRYPTOR |
| 1. | System stacjonarny | Tak, podać |  |
| 2. | Typ źródła fali uderzeniowej | Elektromagnetyczna Piezoelektryczna |  |
| 3. | Konstrukcja źródła fali umożliwiająca lokalizację z wykorzystaniem RTG oraz USG | Tak |  |
| 4. | Konstrukcja źródła fali umożliwiająca obrazowanie z wykorzystaniem RTG oraz USG w trakcie rozbijania kamieni (bez konieczności odsuwania głowicy terapeutycznej) | Tak |  |
| 5. | Konstrukcja źródła fali umożliwiająca lokalizację z wykorzystaniem USG w trybie In-Line | Tak |  |
| 6. | Największa wartość szczytowa ciśnienia w ognisku [MPa] | ≥ 75 |  |
| 7. | Głębokość penetracji fali uderzeniowej (mierzona od czoła cewki do środka ogniska) lub (mierzona od wewnątrz generatora do środka ogniska) [mm] | ≥ 145 |  |
| 8. | Wielość ogniska (-6dB) w osi x/y [mm] | ≤ 6 |  |
| 9. | Wielość ogniska (-6dB) w osi z lub średnica przetwornika [mm] | ≤ 60 |  |
| 10. | Średnica reflektora [mm] | ≥ 160 |  |
| 11. | Maksymalna częstotliwość generowanych impulsów fali uderzeniowej [impulsy/s] | ≥ 3 |  |
| III. | RENTGENOWSKI SYSTEM LOKALIZACJI |
| 1. | Typu Ramie C | Tak |  |
| 2. | Lampa RTG dwu ogniskowa | Tak |  |
|  | małe ognisko [mm] | ≤ 0,6 podać |  |
|  | duże ognisko [mm] | ≤ 1,5 podać |  |
| 3. | Prąd skopi ciągłej [mA] | ≥ 4 podać |  |
| 4. | Średnica wzmacniacza obrazu [cal] | ≥ 9 podać |  |
| 5. | Ilość pól wzmacniacza obrazu | ≥ 3 podać |  |
| 6. | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) [0] | ≥ ± 1800 podać |  |
| 7. | Ruch orbitalny – obrót wokół osi poprzecznej [0] | ≥ 1100 podać |  |
| 8. | Obrót wokół osi statywu [0] | ± 100 podać |  |
| 9. | Przesuw pionowy [cm] | ≥ 43 podać |  |
| 10 | Przesuw poziomy [cm] | ≥ 20 podać |  |
| 11. | Wolna przestrzeń odl. wzmacniacz obrazu-lampa RTG „C” [cm] | ≥ 75 podać |  |
| 12. | Monitory LCD: ≥ 17” 1280 x 1024 [mm] -2 szt | Tak |  |
| 13. | Pomiar dawki rentgenowskiej (DAP) | Tak |  |
| 14. | Umożliwiający użytkowanie systemu do innych procedur z wykorzystaniem fluoroskopii | Tak |  |
| IV. | ULTRASONOGRAFICZNY SYSTEM LOKALIZACJI |
| 1. | System lokalizacji ultrasonograficznej w technologii cyfrowej umożliwiający sprzęgnięcie z litotryptorem w trybie In-Line | Tak |  |
| 2. | Tryby obrazowania ultrasonografu | 2D, M |  |
| 3. | Głowica convex [MHz] | 3.5 |  |
| 4. | Zakres regulacji i możliwości ustawienia głowicy USG | Do 1800 |  |
| V. | STÓŁ ZABIEGOWY |
| 1. | Stół wielofunkcyjny z opcją Endourologii | Tak |  |
| 2. | Stół wielofunkcyjny z opcją Endurologii plus opcja ułożenia ginekologicznego | Tak |  |
| 3. | Wysoka przenikalność promieniowania RTG | Tak |  |
| 4. | Dopuszczalna waga pacjenta [kg] | ≥ 180 |  |
| 5. | Zmotoryzowane ruchy w osiach x, y dla bezpiecznego pozycjonowania otyłych pacjentów. Możliwość regulacji wysokości stołu. | Tak |  |
| 6. | Szerokość blatu stołu [cm] | ≥ 50 podać |  |
| 7. | Dostęp do stołu ze wszystkich stron | Tak |  |
| 8. | Zakres pochylenia Trendelenburga [0] | ≥ 15 |  |
| 9. | Ruch wzdłużny stołu [mm] | ≥ 120 |  |
| VI. | INNE |
| 1. | Przechwytywanie i zapis obrazów na zewnętrznej stacji komputerowej posiadającej oprogramowanie z Bazą Danych Pacjentów | Tak |  |
| 2. | Materiały zużywalne pozwalające na wykonanie minimum 700 procedur ESWL | Tak |  |
| VII. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania [miesiące] | ≥ 36 |  |
| 2. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń potwierdzone protokolarnie | Tak |  |
| 3. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak, dostawa z aparatem |  |
| 4. | W cenie oferty przeglądy okresowe (min. 2 w każdym roku gwarancji) niezbędne do prawidłowej pracy aparatu w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Tak |  |
| 5. | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | Tak, podać nr tel. i nr faks |  |

    - Wartość netto:.........................................................................................................zł

    - Wartość netto słownie:..............................................................................................zł

    - VAT..........%, tj:.........................................zł

    - VAT słownie:............................................................................................................zł

    - Wartość brutto:.........................................................................................................zł

    - Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………..zł

#### 2.2.- ZESTAW DO PCNL

Urządzenie / wersja: ..............................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ...............................................................

Rok produkcji / wymagany fabrycznie nowy /:.......................................

Rok wprowadzenia modelu do produkcji: .............................................

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych bezwzględnie wymaganych.

| L.p | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymogów (TAK) oraz opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbijanie kamieni w nerkach (PCNL) |
| NEFROSKOP |
| 1. | Zestaw min 7 szt. rozszerzadeł zakres od min 9 Charr do min 27 Charr, komplet typ. teleskopowy wraz z prowadnicą 5 - 6 Charr. | Tak |  |
| 2. | Skalpel przezskórny tzw. „Fasciotom” - z podziałką na części roboczej oraz regulowanym ogranicznikiem wkłucia/cięcia. | Tak |  |
| 3. | Płaszcz operacyjny do oferowanej optyki operacyjnej 26,5 -27,5 Charr., z kranikiem odpływ/dopływ długość robocza w zakresie 170-180 mm | Tak |  |
| 4. | Optyka operacyjna nefroskopowa 25º-30°, długość robocza 190-200 mm, kanał roboczy dla instrumentarium średnicy minimum 4 mm wprowadzanych na wprost, optyka przepływowa z kranikiem odpływ/dopływ.Typ optyki tzw krzesełko - łamana podwójnie pod kątem 90º | Tak |  |
| 5. | Kleszczyki do kamieni typ „aligator”, obie części rozwierane, z delikatnymi rowkowaniami, średnica min 4,0 mm, długość min 340 mm - do kanału roboczego optyki nefroskopowej | Tak |  |
| 6. | Kleszczyki podgięte do kamieni, rozwierane obie części z zębami przytrzymującymi, średnica min 3,0 mm długość min 340 mm - do kanału roboczego optyki nefroskopowej | Tak |  |
| 7. | Chwytak trójramienny, samozamykający się średnica min 3,5 mm, długość min 340 mm - do kanału roboczego optyki nefroskopowej | Tak |  |
| 8. | Zapasowa końcówka do oferowanego chwytaka trójramiennego | Tak |  |
| 9. | Kleszczyki do kamieni, rozwierane obie części z delikatnym rokowaniami oraz z tzw okienkiem, średnica min 4,0 mm, długość min 340 mm - do kanału roboczego optyki nefroskopowej | Tak |  |
| 10. | Skalpel tzw strukturalny do cięcia na zimno, średnica min. 3,5 mm - do kanału roboczego optyki nefroskopowej | Tak |  |
| 11. | Pojemnik do sterylizacji światłowodów, optyk i narzędzi, zamykany z wykładziną typ jeż, mocowaną do spodu pojemnika jak i pokrywy, uniemożliwiającą przemieszczanie instrumentarium podczas transportu wymiary wewnętrzne min 200 x 500 mm wys. min 60 mm | Tak |  |
| 12. | Ewakuator Elika wraz z adapterem pośredniczącym do ewakuatora | Tak |  |

    - Wartość netto:.........................................................................................................zł

    - Wartość netto słownie:..............................................................................................zł

    - VAT..........%, tj:.........................................zł

    - VAT słownie:............................................................................................................zł

    - Wartość brutto:.........................................................................................................zł

    - Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………..zł

2.3. -URETERORENOSKOP Z TOREM WIZYJNYM

Producent………………………….

Kraj pochodzenia…………………

Oferowany model ………………..

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych bezwzględnie wymaganych.

| L.p. | Parametry urządzenia | Parametry wymagane | Parametr oferowany lub Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Ureterorenoskop sztywny 7,5 Fr - 2 szt. |
| 1 | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
| 2 | Autoklawowany ureterorenoskop z fibroskopowym układem optycznym | Tak |  |
| 3 | Długość robocza | min 425 mm |  |
| 4 | Wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr, początkowy mniejszy o min 1,5 Charr | Tak |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego 5 Charr | Tak |  |
| 6 | Odchylenie kąta patrzenia od osi głównej układu optycznego | min. 8 0 |  |
| 7 | Pole widzenia 850 | Tak |  |
| 8 | Kontener do sterylizacji ureterorenoskopu w zestawie | Tak |  |
| Ureterorenoskop sztywny 6 Fr - 1 szt. |
| 1 | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
| 2 | Autoklawowany ureterorenoskop z fibroskopowym układem optycznym | Tak |  |
| 3 | Długość robocza | min. 425 mm |  |
| 4 | Średnica wierzchołka dystalnego 6 Charr, pierwszy skok do 7,5 Charr | Tak |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego | min. 4 Charr |  |
| 6 | Odchylenie kąta patrzenia od osi głównej układu optycznego | min. 5 0 |  |
| 7 | Pole widzenia 1000 | Tak |  |
| 8 | Kontener do sterylizacji ureterorenoskopu w zestawie | Tak |  |
| Tor wizyjny - 1 szt |
| 1 | Kamera cyfrowa z potrójnym przetwornikiem obrazu typu CCD | Tak |  |
| 2 | Czułość kamery | min 1,5 Lux |  |
| 3 | Rozdzielczość kamery | min 1280x1024 pixeli |  |
| 4 | Stosunek sygnał/szum | min 60 dB |  |
| 5 | Wyjścia video | min 1 x Composit Video; 1 x S-Video (Y/C); 1 x HD-RGB; 1 x DVI; 1 x DV |  |
| 6 | Automatyczna równowaga bieli | Tak |  |
| 7. | Przyciski sterujące pracą kamery | min 2 |  |
| 8. | Kamera wyposażona w zintegrowany z głowicą min. dwukrotny zoom cyfrowy | Tak |  |
| 9. | Kamera wyposażona w filtr cyfrowy do cienkiej, giętkiej endoskopii (tzw. anty-moire) | Tak |  |
| 10. | Możliwość zaprogramowania min. 10 indywidualnych nastaw użytkownika | Tak |  |
| 11. | Tor wizyjny wyposażony w niezbędne kable podłączeniowe | Tak |  |
| 12. | Monitor kolorowy z matryca LCD/TFT o przekątnej min. 19 cali; rozdzielczość obrazu min. 1280 x 1024; kontraście min. 500:1 oraz o kacie widzenia min. 160 x 160 stopni | Tak |  |
| 13. | Źródło światła typu ksenon o mocy | min 300 W |  |
| 14. | Światłowód o długości min 3 m oraz średnicy min 3,5 mm | Tak |  |
| 15. | Pompa urologiczna do ureterorenoskopii wyposażona w panel sterujący z wyświetlaczami parametrów pracy w tym minimalnego ciśnienia i zadanego przepływu wraz z kompletem drenów wielorazowych | Tak |  |
| 16. | Wózek endoskopowy wyposażony w min 3 półki wraz z wysięgnikiem do płynów infuzyjnych; uchwytem do światłowodu; uchwytem do kamery oraz uchwytem do przemieszczania wózka | Tak |  |
| WYMAGANIA INNE |
| 1 | Oferowane urządzenia fabrycznie nowe 2009 r | Tak |  |
| 2 | Deklaracja zgodności , CE, wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 3 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Gwarancja min 24 miesiące, obejmująca wady materiałowe i wykonawcze, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania, zalanie i zawilgocenie | Tak |  |
| 5 | Max. dopuszczalna liczba napraw w okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy | Tak |  |
| 6 | Bezpłatna instalacja urządzenia | Tak |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 8 | Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach. | Tak |  |

    - Wartość netto:..........................................................................................................zł

    - Wartość netto słownie:...............................................................................................zł

    - VAT..........%, tj:.........................................zł

    - VAT słownie:..............................................................................................................zł

    - Wartość brutto:..........................................................................................................zł

    - Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………zł

    - Wartość netto zadania:............................................................................................zł

    - Wartość netto słownie:...............................................................................................zł

    - VAT..........%, tj:.........................................zł

    - VAT słownie:..............................................................................................................zł

    - Wartość brutto zadania:.............................................................................................zł

    - Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………zł

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół