Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: 
„Dostawę aparatury medycznej”

Zadanie nr 1 – Napęd do chirurgii urazowej – 1 zestaw

1. Producent: ……………………………………………………...

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka napędowa + pojemnik (osłona) na akumulator (autoklawialna) – szt. 1 |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów wiercenie 0-1440 obr./min.; rozwiertak 0-384 obr./min.; frezowanie 0-3840 obr./min. | TAK |  |
|  | Moc 85 W | TAK |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy /wiercenie, frezowanie/ 2,2 Nm i rozwiercanie 6 Nm. | TAK |  |
|  | Napięcie robocze 14,4 V. Kaniulacja płynna , w zakresie od 0,6 mm do 3,2 mm. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK |  |
|  | Komora na akumulator zamykana zatrzaskowo, uszczelniona, dołączana do napędu | TAK |  |
|  | System wielofunkcyjny współpracujący z wieloma przyłączami. ( min. 10 złączek, a ponadto uchwyt typ bezkluczowy 7,3 mm, uchwyt typu AO/ASIF z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 6 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO/ASIF, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 0,6-3,2 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym. | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia do konsoli i zasilania elektrycznego. | TAK |  |
|  | Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła docisku 1,5 i 4Nm) | TAK |  |
| Akumulator – 1 szt. |
|  | Akumulator - baterie akumulatorowe litowo-jonowe o napięciu 14,4V, nieautoklawalne | TAK |  |
|  | 1000 cykli ładowania | TAK |  |
|  | Pojemność baterii min 1,2Ah | TAK |  |
|  | Czas ładowania < 60 min. | TAK |  |
| Uchwyt wiertarski –1 szt. |
|  | Z kluczem do 7,3 mm – do każdego rodzaju wierteł (oraz drutów Kirschnera i śrub Schanza) | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa: max: 1440 obr./min. | TAK |  |
|  | Moment obrotowy: 2,2 Nm | TAK |  |
| Szybkozłączka AO/ASIF do rozwiercania –1 szt. |
|  | Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher | TAK |  |
|  | Max. prędkość: 384 obr./min.; | TAK |  |
|  | Moment obrotowy: 6 Nm | TAK |  |
| Inne |
|  | Adapter Hudson do szybkozłączki AO/ASIF do rozwiercania – min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter Trinkle zmodyfikowany do szybkozłączki AO/ASIF do rozwiercania – min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do drutów Kirschnera – min. 1 szt.: - do drutów o średnicy od 0,6 – 3,2 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji) - prędkość obrotowa: max: 960 obr./min. - moment obrotowy: 2,2 Nm | TAK |  |
|  | Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni – min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis/zgłoszenie do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze | TAK |  |

|  | Wartość netto zadania nr 1: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto zadania nr 1: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Okres gwarancji wynosi ......... miesiące (wymagane minimum - 12 miesięcy) |

Zadanie nr 2 – Opisowa stacja lekarska do tomografu komputerowego GE Bright Speed Elite – 1 zestaw

1. Producent: ……………………………………………………...

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputer – 1 sztuka |
|  | Osiem rdzeni fizycznych | TAK |  |
|  | Pamięć RAM ECC min. 32GB (8x4GB) z możliwością rozbudowy do 64GB | TAK |  |
|  | Karta graficzna dedykowana z pamięcią min. 1024MB | TAK |  |
|  | Dysk twardy min. 256GB SSD dla systemu operacyjnego i aplikacji | TAK |  |
|  | Dwa dyski twarde min. 512GB SSD na dane obrazowe | TAK |  |
|  | Wewnętrzna nagrywarka DVD do zapisu/odczytu DICOM CD/DVD | TAK |  |
|  | Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s | TAK |  |
|  | Klawiatura | TAK |  |
|  | Myszka | TAK |  |
| Monitor referencyjny – 2 sztuki |
|  | Rozmiar min. 19″ | TAK |  |
|  | Rozdzielczość naturalna min. 1280x1024 | TAK |  |
|  | Wielkość piksela 0,264x0,264 mm | TAK |  |
|  | Paleta odcieni min. 16,77 miliona kolorów z palety 1,06 miliarda | TAK |  |
|  | Kąty widzenia (H, V) 178o , 178o | TAK |  |
|  | 1-megapikselowy monitor z kalibracją DICOM | TAK |  |
| Oprogramowania |
|  | Oprogramowanie (typu AutoLaunch) do wstępnego przetworzenia badań w tle tak, aby lekarz radiolog otrzymał już zrekonstruowane obrazy; opracowywanie min. 6 badań jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu Volume Viewer): - do przestrzennej analizy obrazów CT, MR, PET, umożliwiające wykonywanie pomiarów geometrycznych (długości, kątów, powierzchni, objętości) oraz pomiarów analitycznych (poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego). - pozwalające na manipulację obrazem (negatyw, obrót, odbicie lustrzane, powiększenie i pomniejszenie, nakładanie i subtrakcja obrazów, analiza statystyczna wskazanego obrazu), a także funkcje: MIP, MPR, MPVR, SSD, VRT. - umożliwiające wykonywanie wirtualnej endoskopii przestrzeni powietrznych (np. zatok)i płynowych (np. endoskopia śródnaczyniowa) z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach - automatyczne wykonywanie segmentacji zmian ogniskowych, mierzenie ich objętości oraz obliczanie trendów wzrostu | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu VassellQ Xpress) do badań naczyniowych z automatyczną identyfikacją i izolacją zakontrastowanego naczynia (wymagającą jedynie jednego zaznaczenia światła naczynia). Oprogramowanie umożliwia m. in. - w pełni automatyczne pomiary geometrii naczynia, automatyczne rozwinięcie aorty i tętnic biodrowych, pomiary liniowe i objętościowe tętniaka mózgowego oraz segmentację skrzepu - automatyczną identyfikację zmian miażdżycowych w naczyniach z barwnym mapowaniem ich wewnętrznej struktury oraz oceną stabilności blaszek. Funkcja „włącz/wyłącz” obraz blaszek. Tryb „strona po stronie” pozwalający na porównanie dwóch badań naczyniowych tego samego pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu AutoBone Xpress) do automatycznego usuwania struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu Lung VCAR) do diagnostyki zmian płucnych z możliwością wirtualnej bronchoskopii, pozwalające na: - automatyczną identyfikację oraz ekstrakcję zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych z tkanek otaczających, - automatyczną oceną wielkości i ewolucji zmian w czasie, - automatyczną klasyfikację zmian, a unikalna technika analizy guza niezależnie od rodzaju (lity, nielity, częściowo lity) podwyższa pewność rozpoznania i w konsekwencji ułatwia dobór dalszego postępowania terapeutycznego , - tworzenie raportów | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu Colon VCAR EC) do wirtualnej kolonoskopii pozwalające na: - automatyczne wyszukiwania zmian o charakterze polipów - prezentacje jelita w postaci jednego rozwiniętego pasa na płaszczyźnie (widok 3600) tzw. wirtualna dysekcja jelita grubego, z automatyczną segmentacją okrężnicy i ekstrakcją jelita cienkiego - automatyczną korelacje obrazów z wnętrza jelita z badania pacjenta ułożonego na brzuchu i na plecach. Program umożliwia nawigację obrazu w dowolnym kierunku i nie pozostawia obszarów niediagnostycznych - wirtualną biopsję wykrytych zmian ogniskowych umożliwiające barwną prezentację rozkładu gęstości np. przekroju polipa - automatyczne usuwanie obrazu resztek kałowych (Electronic Cleansing) z obrazu jelita | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu OncoQuant) przeznaczonego do oceny zmian onkologicznych w czasie. Ocena zmian odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami onkologicznymi: - „1D – 10 lesions” (1D – 10 zmian) używane z RECIST 1.0 - „1D – 5 lesions” (1D – 5 zmian) używane z RECIST 1.1 - „2D” używane z WHO | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie (typu CT Perfusion 4D Complete) do perfuzji całego ciała pozwalające na: - obliczanie parametrów perfuzji w obrębie mózgowia z obliczeniem i prezentacją graficzną w postaci barwnych map takich parametrów jak: CBF, CBV, MTT, TTP oraz PS (permeability surface) - analizę perfuzji guzów nowotworowych - analizę poszczególnych narządów poprzez dedykowane tkankowo protokoły do oceny perfuzji gruczołu krokowego, wątroby, trzustki, nerek, śledziony i guzów kości. Programy specyficzne tkankowo uwzględniają zróżnicowanie tkankowe przy ustalaniu punktów odniesienia oraz przy wykorzystaniu algorytmów obliczeniowych - segmentację tkanki mózgowej na podstawie analizy objętości i przepływu krwi w mózgu przy wykorzystaniu unikalnej funkcji Tissue Classification Index (TIC) | TAK, podać |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
|  | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany urządzenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. Przeglądy winny odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku konieczności dostarczenia urządzenia do serwisu, urządzenie zastępcze na czas przeglądu. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub mailową przez 24 h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
|  | W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 2 dni robocze. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Jednorazowa aktualizacja systemu w okresie trwania gwarancji | TAK |  |

|  | Wartość netto zadania nr 2: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto zadania nr 2: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Okres gwarancji wynosi ......... miesiące (wymagane minimum - 12 miesięcy) |

+

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,...…………………………………….………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………............................................................................................................………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia:

....................................................................................................................................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictw

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców