Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia na „Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej”

Zadanie nr 1 – Zakup, montaż i uruchomienie kamer kopułowych w segmencie D Szpitala.

- Kamera – nazwa producenta: ...........................................................................(podać)

- Kamera – typ, model: .......................................................................................(podać)

Wymagania techniczne głównych urządzeń:

Kamera systemu:

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard: IP | TAK |  |
|  | Kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 2688 x 1520 | TAK |  |
|  | Odświeżanie: 30 kl./s dla 2688 x 1520 | TAK |  |
|  | Ilość strumieni: 3 | TAK |  |
|  | Przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS | TAK |  |
|  | Czułość: 0,008 Lux bez IR 0 lx w trybie z IR | TAK |  |
|  | Ogniskowa: 2,8 mm, | TAK |  |
|  | Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak | TAK |  |
|  | Obszar ROI: Tak | TAK |  |
|  | Oświetlacz IR: 30 m | TAK |  |
|  | Regulacja jasności, ostrości, ROI: TAK | TAK |  |
|  | Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: Automatyczne/Stałe | TAK |  |
|  | Zdarzenia alarmowe: Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja usunięcia obiektu, detekcja bagażu bez nadzoru, detekcja twarzy | TAK |  |
|  | Intelig. analiza: Tak, L.wirt.: 1, Obsz.wykr.intr.: 1 Obsz.ROI: 1 | TAK |  |
|  | Slot na kartę pamięci: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC 128gb | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia : RJ-45 10/100Base-T, audio, wejście alarmowe 1, wyjście alarmowe 1 | TAK |  |
|  | Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | TAK |  |
|  | Wspierane standardy: Onvif, PSIA,CGI, ISAPI | TAK |  |
|  | Zasilanie: DC 48V PoE IEEE 802.3af | TAK |  |
|  | Zakres temperaturowy pracy ciągłej: -30...+60°C | TAK |  |
|  | IP67, IK10 | TAK |  |

Switch PoE :

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Porty: 8*10/100/1000 Base-T(PoE power supply) 2*100/1000 Base-X, 1*RS232, 2*RS485, 1*Input, 1*Output, 2xsfp | TAK |  |
|  | Wskaźniki LED: Power, Link/Act, 100M, PoE Status | TAK |  |
|  | Certyfikaty: CE | TAK |  |
|  | Środowisko pracy: Dopuszczalna temp. pracy: -40°C + 75°C | TAK |  |
|  | Inne: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | TAK |  |

Zasilacz UPS – wymagane parametry minimalne

| Lp. | Właściwości: Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa: 210W / 350VA | TAK |  |
| 2. | Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach): 210W / 350VA | TAK |  |
| 3. | Napięcie wejściowe: 230 V | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą): 47–63 Hz | TAK |  |
| 5. | Złącza wyjściowe (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle) | TAK |  |
| 6. | Czas przełączania: 6ms typical : 10ms maximum | TAK |  |
| 7. | Nominalne napięcie wejściowe: 230 V | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) | TAK |  |
| 9. | Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 inlet | TAK |  |
| 10. | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180–266 V | TAK |  |
| 11. | Maksymalny prąd wejściowy 7.0 A | TAK |  |
| 12. | Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 310 J | TAK |  |
| 13. | Ochrona linii danych: min. 1x analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 14. | Filtrowanie: Filtr przeciwzakłóceniowy, RFI/EMI, Tłumik warystorowy | TAK |  |
| 15. | Sygnalizacja optyczno akustyczna | TAK |  |
| 16. | Akumulator: Możliwość wymiany | TAK |  |
| 17. | Dodatkowe wymagania Sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy - rok produkcji 2019 | TAK |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera zgodna z wymaganymi parametrami | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Switch zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Puszka systemowa do kamery metalowa dedykowana przez producenta kamery | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Moduł SFP 1gps zgodny z istniejącymi urządzeniami zamawiającego | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zasilacz UPS zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewody, złącza, listwy PCV, uszczelnienia pożarowe wykonanych przejść, układanie wszelkiego rodzaju przewodów oraz wszelkie niezbędne i niewymienione materiały/prace potrzebne do instalacji systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Konfiguracja i uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Integracja z istniejącym systemem VMS | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X | X |  | X |  |  |

| 1 | Wartość netto zadania nr 1: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto zadania nr 1: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

Zadanie nr 2 – Zakup, montaż i uruchomienie kamer w 2 różnych lokalizacjach tj. na ujęciu wody „Dobrzączka” i na podczyszczalni ścieków.

- Kamera – nazwa producenta: ...........................................................................(podać)

- Kamera – typ, model: .......................................................................................(podać)

- Rejestrator – nazwa producenta: ...................................................................... (podać)

- Rejestrator – typ, model: .................................................................................. (podać)

Wymagania techniczne głównych urządzeń:

Kamera systemu:

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard: IP | TAK |  |
|  | Kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 688 x 1520 | TAK |  |
|  | Odświeżanie: 30 kl./s dla 2688 x 1520 | TAK |  |
|  | Ilość strumieni: 3 | TAK |  |
|  | Przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS | TAK |  |
|  | Czułość: 0,008 Lux bez IR 0 lx w trybie z IR | TAK |  |
|  | Ogniskowa: 2,8 mm | TAK |  |
|  | Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak | TAK |  |
|  | Obszar ROI: Tak | TAK |  |
|  | Oświetlacz IR: 50 m, | TAK |  |
|  | Regulacja jasności, ostrości, ROI: TAK | TAK |  |
|  | Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: Automatyczne/Stałe | TAK |  |
|  | Zdarzenia alarmowe: Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja usunięcia obiektu, detekcja bagażu bez nadzoru, detekcja twarzy | TAK |  |
|  | Intelig. analiza: Tak, L.wirt.: 1, Obsz.wykr.intr.: 1 Obsz.ROI: 1 | TAK |  |
|  | Slot na kartę pamięci: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC 128gb | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia : RJ-45 10/100Base-T, audio, wejście alarmowe 1, wyjście alarmowe 1 | TAK |  |
|  | Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | TAK |  |
|  | Wspierane standardy: Onvif, PSIA,CGI, ISAPI | TAK |  |
|  | Zasilanie: DC 48V PoE IEEE 802.3af | TAK |  |
|  | Zakres temperaturowy pracy ciągłej: -30...+60°C | TAK |  |
|  | IP67, IK10 | TAK |  |

Rejestrator monitoringu IP:

| L.P | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard: IP | TAK |  |
|  | Liczba kanałów: 4 PoE | TAK |  |
|  | Maksymalny strumień danych: wejściowych [Mb/s] 40 wyjściowych [Mb/s] 40 | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji.: HDD | TAK |  |
|  | Funkcja monit. stanu dysku S.M.A.R.T.: Tak | TAK |  |
|  | Monitor systemu: Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rej., awaria dysku, zapełn.dysku, awaria sieci IP, konflikt adr.IP, próba nieupraw. Logowania | TAK |  |
|  | Akcje alarm.: Uruch.rejestracji, powiad.dźwięk., wysł.kom. na adres e-mail, powiad.centr.monit., uruchom. presetu kam. | TAK |  |
|  | Obsług.marki kamer: ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA | TAK |  |
|  | Port Ethernet: RJ-45 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
|  | Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ | TAK |  |
|  | Nagrywanie: Ciągłe, harmonogramowe, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych | TAK |  |
|  | Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem. | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy: Powiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu | TAK |  |
|  | Protokoły: TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP | TAK |  |
|  | Backup: USB na pendrive lub dysk zewnętrzny, przez sieć LAN na komputerze PC lub dysku sieciowym | TAK |  |
|  | Możliwość użycia Aplikacji klienckiej na komputer i na smart fon | TAK |  |
|  | Wejścia / wyjścia: audio, alarmowe | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo HDMI, VGA (D-Sub) | TAK |  |
|  | Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych np.: Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry | TAK |  |
|  | Obsługa przeglądarek IE, Opera, Safari, itp | TAK |  |
|  | Montaż w szafie Rack 19" | TAK |  |
|  | Temperatura pracy -10...+55 °C | TAK |  |

Zasilacz UPS – wymagane parametry minimalne

| Lp. | Właściwości: Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa: 210W / 350VA | TAK |  |
| 2. | Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach): 210W / 350VA | TAK |  |
| 3. | Napięcie wejściowe: 230 V | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą): 47–63 Hz | TAK |  |
| 5. | Złącza wyjściowe (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle) | TAK |  |
| 6. | Czas przełączania: 6ms typical : 10ms maximum | TAK |  |
| 7. | Nominalne napięcie wejściowe: 230 V | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) | TAK |  |
| 9. | Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14 inlet | TAK |  |
| 10. | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180–266 V | TAK |  |
| 11. | Maksymalny prąd wejściowy 7.0 A | TAK |  |
| 12. | Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 310 J | TAK |  |
| 13. | Ochrona linii danych min. 1x analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 14. | Filtrowanie: Filtr przeciwzakłóceniowy, RFI/EMI, Tłumik warystorowy | TAK |  |
| 15. | Sygnalizacja optyczno akustyczna | TAK |  |
| 16. | Akumulator: Możliwość wymiany | TAK |  |
| 17. | Dodatkowe wymagania Sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy - rok produkcji 2019 | TAK |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera zgodna z wymaganymi parametrami | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestrator 4xPOE zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Puszka systemowa do kamery metalowa dedykowana przez producenta kamery | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dysk 4TB dedykowany do systemów cctv | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zasilacz UPS zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewody, złącza, listwy PCV, uszczelnienia pożarowe wykonanych przejść, układanie wszelkiego rodzaju przewodów oraz wszelkie niezbędne i niewymienione materiały/prace potrzebne do instalacji systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Konfiguracja i uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Integracja z istniejącym systemem VMS | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X | X |  | X |  |  |

| 1 | Wartość netto zadania nr 2: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto zadania nr 2: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

Zadanie nr 3 – Zakup, montaż i uruchomienie kamer w 2 osobnych budynkach tj. Kotłowni i budynku administracyjnym/archiwum.

- Kamera – nazwa producenta: ........................................................................... (podać)

- Kamera – typ, model: ....................................................................................... (podać)

- Rejestrator – nazwa producenta: ...................................................................... (podać)

- Rejestrator – typ, model: .................................................................................. (podać)

Wymagania techniczne głównych urządzeń:

Kamera systemu:

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard: IP | TAK |  |
|  | Kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 2688 x 1520 | TAK |  |
|  | Odświeżanie: 30 kl./s dla 2688 x 1520 | TAK |  |
|  | Ilość strumieni: 3 | TAK |  |
|  | Przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS | TAK |  |
|  | Czułość: 0,008 Lux bez IR 0 lx w trybie z IR | TAK |  |
|  | Ogniskowa: 2,8 mm | TAK |  |
|  | Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak | TAK |  |
|  | Obszar ROI: Tak | TAK |  |
|  | Oświetlacz IR: 50 m | TAK |  |
|  | Regulacja jasności, ostrości, ROI: TAK | TAK |  |
|  | Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: Automatyczne/Stałe | TAK |  |
|  | Zdarzenia alarmowe: Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja usunięcia obiektu, detekcja bagażu bez nadzoru, detekcja twarzy | TAK |  |
|  | Intelig. analiza: Tak, L.wirt.: 1, Obsz.wykr.intr.: 1 Obsz.ROI: 1 | TAK |  |
|  | Slot na kartę pamięci: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC 128gb | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia : RJ-45 10/100Base-T, audio, wejście alarmowe 1, wyjście alarmowe 1 | TAK |  |
|  | Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | TAK |  |
|  | Wspierane standardy: Onvif, PSIA,CGI, ISAPI | TAK |  |
|  | Zasilanie: DC 48V PoE IEEE 802.3af | TAK |  |
|  | Zakres temperaturowy pracy ciągłej: -30...+60°C | TAK |  |
|  | IP67, IK10 | TAK |  |

Rejestrator monitoringu IP:

| L.P | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard: IP | TAK |  |
|  | Liczba kanałów: 16 | TAK |  |
|  | Maksymalny strumień danych: wejściowych [Mb/s] 160 wyjściowych [Mb/s] 160 | TAK |  |
|  | Możliwiwość instalacji: 4x HDD | TAK |  |
|  | Funkcja monit. stanu dysku S.M.A.R.T.: Tak | TAK |  |
|  | Monitor systemu: Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rej., awaria dysku, zapełn.dysku, awaria sieci IP, konflikt adr.IP, próba nieupraw. Logowania | TAK |  |
|  | Akcje alarm.: Uruch.rejestracji, powiad.dźwięk., wysł.kom. na adres e-mail, powiad.centr.monit., uruchom. presetu kam. | TAK |  |
|  | Obsług.marki kamer: ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA | TAK |  |
|  | Złącza 1x USB3.0, 2x USB2.0, we/wy 16/4, RS-232, RS-485, 2x LAN Port Ethernet: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
|  | Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ | TAK |  |
|  | Nagrywanie: Ciągłe, harmonogramowe, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych | TAK |  |
|  | Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem. | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy: Powiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu | TAK |  |
|  | Protokoły: TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP | TAK |  |
|  | Backup: USB na pendrive lub dysk zewnętrzny, przez sieć LAN na komputerze PC lub dysku sieciowym | TAK |  |
|  | Możliwość użycia Aplikacji klienckiej na komputer i na smart fon | TAK |  |
|  | Wejścia / wyjścia: audio, alarmowe | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo HDMI, VGA (D-Sub) | TAK |  |
|  | Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych np.: Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry | TAK |  |
|  | Obsługa przeglądarek IE, Opera, Safari, itp | TAK |  |
|  | Montaż w szafie Rack 19" | TAK |  |
|  | Temperatura pracy -10...+55 °C | TAK |  |

Switch PoE :

| L.p. | Minimalny parametr wymagany | Parametr wymagany | Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Porty: 4*10/100/1000 Base-T(PoE power supply) 2*100/1000 Base-X, 1*RS232, 2*RS485, 1*Input, 1*Output, 2xsfp | TAK |  |
|  | Wskaźniki LED: Power, Link/Act, 100M, PoE Status | TAK |  |
|  | Certyfikaty: CE | TAK |  |
|  | Środowisko pracy: Dopuszczalna temp. pracy: -40°C + 75°C | TAK |  |
|  | Inne: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | TAK |  |

Zasilacz UPS – wymagane parametry minimalne

| Lp. | Właściwości: Wymagane parametry minimalne: | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa: 210W / 350VA | TAK |  |
| 2. | Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach): 210W / 350VA | TAK |  |
| 3. | Napięcie wejściowe: 230 V | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą): 47–63 Hz | TAK |  |
| 5. | Złącza wyjściowe (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle) | TAK |  |
| 6. | Czas przełączania 6ms typical : 10ms maximum | TAK |  |
| 7. | Nominalne napięcie wejściowe: 230 V | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) | TAK |  |
| 9. | Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14 inlet | TAK |  |
| 10. | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180–266 V | TAK |  |
| 11. | Maksymalny prąd wejściowy 7.0 A | TAK |  |
| 12. | Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 310 J | TAK |  |
| 13. | Ochrona linii danych min. 1x analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 14. | Filtrowanie: Filtr przeciwzakłóceniowy, RFI/EMI, Tłumik warystorowy | TAK |  |
| 15. | Sygnalizacja optyczno akustyczna | TAK |  |
| 16. | Akumulator: Możliwość wymiany | TAK |  |
| 17. | Dodatkowe wymagania Sprzęt nowy, nieużywany, niepowystawowy - rok produkcji 2019 | TAK |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.M. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera zgodna z wymaganymi parametrami | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Puszka systemowa do kamery metalowa dedykowana przez producenta kamery | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rejestrator 16xkan, zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dysk zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Switch 4p. PoE zgodny z wymaganymi parametrami | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Światłowód 8 włóknowy SM ziemny, odporny na gryzonie | mb | 250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaseta światłowodowa systemowa przeznaczona do montażu w szafie rack | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Konwerter światłowodowy SM 1gbps do szafy rack | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewody, złącza, listwy PCV, uszczelnienia pożarowe wykonanych przejść, układanie wszelkiego rodzaju przewodów oraz wszelkie niezbędne i niewymienione materiały/prace potrzebne do instalacji systemu | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Skrzynka hermetyczna zamykana na klucz IP67, IK10, metalowa o wymiarach 300X400X210 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Konfiguracja i uruchomienie systemu | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zasilacz UPS zgodny z parametrami podanymi poniżej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Integracja z istniejącym systemem VMS | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: | X | X | X |  | X |  |  |

| 1 | Wartość netto zadania nr 3: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Wartość brutto zadania nr 3: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |

| 1 | Całkowita wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wartość netto słownie: |  |
| 3 | VAT: | % - ….. | kwota - |
| 4 | VAT słownie: |  |
| 5 | Całkowita wartość brutto: |  |
| 6 | Wartość brutto słownie: |  |
| 7 | Okres gwarancji na zainstalowany sprzęt i wykonaną usługę montażu wynosi ...... miesiące (wymagane minimum - 24 miesiące) |

- Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 1, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- .....................................

- .....................................

- .........................................

- .........................................

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

………............................………….

Miejscowość i data

..............................………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).