Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy zmodyfikowany

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu: |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na:„Dostawa osprzętu do urządzeń medycznych wraz z dzierżawą  zestawów resektoskopów bipolarnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze„

- Dzierżawa  2 zestawów resektoskopów bipolarnych

1.    Producent: …………………………………………………………….……………….(podać)

- Kraj pochodzenia:……………………………………………….…….…………….. (podać)

- Urządzenie typ / model: ……………………………………………………………...(podać)

- Rok produkcji: …………………………………………….………………….(podać)

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych dla  resektoskopów

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W- 1 szt | TAK |  |
|  | Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu do resekcji bipolarnej- 1 szt | TAK |  |
|  | Możliwość resekcji monopolarnej w glicynie, sorbitolu, wodzie- 1 szt | TAK |  |
|  | Podłączenie przewodów monopolarnych różnych producentów bez konieczności używania przejściówek/adapterów- 1 szt | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur- 1 szt | TAK |  |
|  | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające- 1 szt | TAK |  |
|  | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego - 1szt | TAK |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max. 300 W- 1 szt | TAK |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej max. 200 W- 1 szt | TAK |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej max. 120W- 1 szt | TAK |  |
|  | Koagulacja typu spray max. 120W- 1 szt | TAK |  |
|  | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku- 1 szt | TAK |  |
|  | Włącznik nożny aktywujący pracę diatermii elektrochirurgicznej- 1 szt | TAK |  |
|  | Gniazdo do podłączenia jednorazowych elektrod biernych pacjenta-1 szt | TAK |  |
|  | Przewód do jednorazowych elektrod pacjenta- 1 szt | TAK |  |
|  | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej elektrody pacjenta-1 sztr | TAK |  |
|  | Diatermia wyposażona w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy-1 szt | TAK |  |
|  | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min. 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych,1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia- 1 szt | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń bloku operacyjnego 1szt | TAK |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, - 2 szt | TAK |  |
|  | Średnica wiązki w zakresie 2,5 – 3mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna światłowodu w zakresie 6,5 – 7mm – 2 szt | TAK |  |
|  | Długość światłowodu min. 3m. – 2 szt | TAK |  |
|  | Światłowód autoklawalny - 2 szt | TAK |  |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza w zakresie 280-300mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna.- 2 szt | TAK |  |
|  | Element pracujący bipolarny do resektoskopu, aktywny. Uchwyty na palce wykonane z tworzywa sztucznego. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty, obrotowy dla kciuka. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku . 2szt | TAK |  |
|  | Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do diatermii elektrochirurgicznej opisanej powyżej, o długości min. 4m-2szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny - obwód zewnętrzny 27 Fr, ilość zaworów 2, obrotowy, kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym – 2 szt | TAK |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr z obturatorem. Zakończenie płaszcza w postaci końcówki ceramicznej. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym. Możliwość pracy płaszcza jako resektoskopu 24 Fr z portem irygacyjnym - 2 szt | TAK |  |
|  | Urządzenia sprawne , wolne od wad | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | x |  |
| 32 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 33 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji | TAK |  |
| 34 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 2 dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 35 | Gwarantowany czas naprawy max. do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych w przypadku naprawy dłuższej aparat zastępczy, | TAK |  |
| 36 | Telefoniczna dostępność serwisu w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00 | TAK |  |
| 37 | Informacje dodatkowe | x |  |
| 38 | Urządzenia muszą być kompatybilne z zaoferowanymi elektrodami | TAK |  |
| 39 | W ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona instalacji wraz z wykonaniem testu instalacyjnego urządzenia | TAK |  |
| 40 | Kompleksowe szkolenie personelu w zakresie: obsługi resektoskopów (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |
| 41 | Instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
| 42 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |

- Wartość netto dzierżawy 2 zestawów resektoskopów: ……………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy 2 zestawów resektoskopów: …………..……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Dostawa elektrod

| L.p | NAZWA | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku | Szt | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% grzybkowa, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, | Szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda kulkowa do optyk 12° i 30°, wielorazowego użytku | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

| Łączna wartość zamówienia dla dostawy elektrod wraz z dzierżawą |
| --- |
|  | Całkowita wartość netto: |  |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ………… | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Całkowita wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
| 7. | Okres gwarancji na elektrody wynosi ......... miesiące (wymagane minimum 12 miesięcy) |

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Oświadczam/y, że:

  - jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

  - nie jestem/ nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem((

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

  - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………………............................………….

Miejscowość i data

………………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

**Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców