Załącznik nr 1

Wykaz dźwigów:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Typ, nr fabryczny, rok produkcji | Udźwig/ ilość osób | Ilość przystanków/ miejsce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | osobowy elektryczny | MAX, 0309201001, 2010 | 800 kg /10 | 5/kuchnia |
| 2 | platforma schodowa/ dla niepełnosprawnych | SP-DELTA SP 4538, 2014 | 225 kg | 2/Hol główny |
| 3 | platforma schodowa/ dla niepełnosprawnych | KALI B B-14-806, 2014 | 385 kg | 2/Podcienia E1 |
| 4 | osobowy elektryczny | MAX, 0309201003, 2010 | 500 kg/7 | 5/Segment A |
| 5 | Dźwig elektryczny linowy | QR160AD5B10639, E18-10639/B10639, 2018 | 1600 kg | 5/Segment A |
| 6 | Dźwig elektryczny linowy | QR160AF0B10640, E18-10640/B10640, 2018 | 1600 kg | 6/Segment E/D |
| 7 | platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych | Delta, SP3265, 2010 | 225 kg | 2/Segment D |
| 8 | mały dźwig towarowy | BKG 300.30/15F, 83706, 2011 | 300 kg | 2/Segment E1 |
| 9 | osobowy elektryczny | MAX, 3003201101, 2011 | 1600kg /21 | 4/BKP |
| 10 | osobowy elektryczny | MAX, 3003201102, 2011 | 1600kg /21 | 5/BKP |
| 11 | osobowy elektryczny | MAX, 3003201103, 2011 | 1600kg /21 | 5/Segment E1 |
| 12 | towarowy | ISO-MAX 500, 222984, 2011 | 500 kg | 3/Segment E1 |
| 13 | dźwig elektryczno-cierny | LP-301/16/E, nr 3110002231, rok budowy 2016 | 1600 kg | 6/Segment D/E |
| 14 | Platforma pionowa o napędzie śrubowym | Cibis A 8000, Nr IN 326757 | 1000 kg | 2/Segment D |
| 15 | Platforma dla niepełnosprawnych | KALI B | 385 kg | 2/Segment D |

Poz. 15. Dane dźwigów z pozycji 15, zostaną przekazane przez wykonawcę.

Załącznik nr 2

Zestawienie materiałów do konserwacji prostej:

- akumulatory do pochylni schodowej,

- cewki stycznikowe,

- bezpieczniki i główki bezpiecznikowe,

- żarówki 6, 24 i 230 V

- czyściwo, papier ścierny

- zabezpieczenia, zaślepki i zawleczki,

- izolacja,

- nakrętki, śruby, podkładki klinowe, zwykłe i sprężyste,

- nity,

- olej przekładniowy, transformatorowy i maszynowy, smary,

- tabliczki na liny,

- tabliczki ostrzegawcze,

- wkręty do drewna i metalu,

- końcówki kablowe,

- kontakt obciążnika, ogranicznika prędkości, zwisu lin,

- p/kontakty drzwi szybowych,

- ramie amortyzatora z rolką,

- rolka rygla,

- sprężyna krzywki ruchomej, szczęki hamulca reduktora,

- śruba regulacyjna hamulca reduktora.

- lampy, świetlówki, żarówki

- aktualizacja instrukcji obsługi

Załącznik nr 3

Zakres szczegółowy konserwacji dźwigów, wykonywanych 1 x w miesiącu:

- sprawdzenie stanu sprzęgła i koła zamachowego,

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu smaru i oleju w silniku, reduktorze, kole ciernym,

- sprawdzenie i przesmarowanie prowadników ślizgowych lub tocznych kabiny i przeciwwagi,

- sprawdzenie stanu krzywki ruchomej,

- sprawdzenie wyłączników końcowych i krańcowych łącznie z ich regulacją,

- sprawdzenie wyłącznika zatrzymania na kabinie,

- sprawdzenie działania kasety rewizyjnej,

- sprawdzenie i regulacja zespołu napędu drzwi przystankowych /rolki i prowadniki/,

- sprawdzenie zatrzymania kabiny na przystankach łącznie z regulacją,

- sprawdzenie skuteczności połączeń na zaciskach aparatów,

- sprawdzenie luzownika /sprawdzenie stanu szczęk hamulca i regulacja/,

- sprawdzenie skuteczności działania ograniczników prędkości,

- sprawdzenie kontaktu ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu kół linowych,

sprawdzenie kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych i rygli,

- sprawdzenie stanu zderzaków pod kabina i przeciwwagą,

- sprawdzenie działania /otwieranie i zamykanie/ awaryjnego drzwi przystankowych,

- sprawdzenie listwy sensorowej lub fotokomórki, regulacja ich ustawienia oraz czyszczenie,

- sprawdzenie wyposażenia kabiny i uzupełnianie braków /oświetlenie stałe, awaryjne, instrukcja obsługi, kaseta dyspozycji/,

- sprawdzenie kaset wezwań i piętrowskazywaczy /uzupełnienie oświetlenia/,

- sprawdzenie obwodów sygnalizacji optycznej i akustycznej dźwigu,

- sprawdzenie czystości dachu kabiny, podszybia i maszynowni.

Załącznik nr 4

Obowiązki konserwatora:

- Do obowiązków konserwatora należy zapewnienie nieprzerwanej i bezpiecznej pracy dźwigów/wind i platform poprzez wykonywanie:

  - smarowania, czyszczenia i zabezpieczenia przed korozją,

  - kontroli mechanizmów i realizacji  funkcji,

  - uwalniania pasażerów,

  - czynności nastawczych i regulacyjnych,

  - napraw lub wymiany elementów zużytych, nie mających wpływu na właściwości dźwigu /windy/platformy.

  - sprawdzenia obecności napięcia atestowanym przyrządem pomiarowym lub specjalnym wskaźnikiem.

- Przestrzeganie instrukcji konserwacji, usuwanie na bieżąco usterek i nie rzadziej niż co 30 dni (jeżeli ocena ryzyka oraz warunki techniczne nie wymagają innych ustaleń) poddawać dźwigi przeglądowi okresowemu, w celu bieżącego sprawdzenia dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowników, a szczególności:

  - sprawdzenie stanu mechanizmów nośnych i urządzeń bezpieczeństwa,

  - sprawdzenie stanu cięgieł, ich zamocowań i zawiesi,

  - sprawdzenia działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa drzwi,

  - sprawdzenia działania łączników krańcowych,

  - sprawdzenia działania urządzeń napędowych, sterowych i sygnalizacyjnych.

- W okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy (jeżeli ocena ryzyka i warunki techniczne nie  ustalają inaczej) wykonać przegląd konserwacyjny główny w  zakresie (jeżeli po przeglądzie technicznym będzie wpis o częstszej kontroli to trzeba to robić częściej):

  - gruntowna obsługa techniczna urządzeń, zapewniająca odtworzenie pierwotnego stanu technicznego,

  - sprawdzić i dokonać oceny stanu konstrukcji nośnej dźwigu a w szczególności połączeń i zamocowań złączy spawanych, śrubowych,

  - badania przeciwporażeniowych instalacji ochronnych.

- Prowadzenie dziennika dźwigów, w którym po każdym przeglądzie należy wpisać:

  - dźwig sprawny lub dźwig wyłączony i podać przyczynę,

  - odnotować wszelkie zauważone usterki oraz fakt ich usunięcia,

  - odnotować inne zdarzenia dotyczące dźwigu,

  - wpisać datę i złożyć własnoręczny podpis.

- Przygotowanie dźwigów do badań przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego i brać w nich czynny udział.

- Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i p/poż.

- Usuwanie wszelkich zauważonych usterek oraz bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o zatrzymanych dźwigach wraz z podaniem przyczyny.

- Zwracanie uwagi na niewłaściwe użytkowanie dźwigów i zgłaszanie wniosków do Zamawiającego.

- Utrzymywanie ładu i porządku oraz dbanie o należyty stan urządzeń, i sprzętu podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

- Współdziałanie z współpracującym pomocnikiem lub konserwatorem aby zabezpieczyć go przed możliwym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

- Zawiadamiać przełożonego o własnym lub zauważonym wypadku przy pracach na dźwigu albo o zagrożeniach dla zdrowia lub życia innych.

- Przed załączeniem dźwigu i opuszczeniem pomieszczeń maszynowni i szybu, sprawdzić czy nie są pozostawione mostki na zaciskach i aparatach elektrycznych.

- Konserwatorowi nie wolno:

  - dokonywać przełączeń instalacji elektrycznej niezgodnie ze schematem,

  - wykonywać prac konserwacyjnych przy włączonym napięciu (w przypadku wykonywania prac przy włączonym napięciu należy zachować szczególną ostrożność i używać narzędzi z izolowanymi rękojeściami oraz zapewnić asekurację przez innego konserwatora),

  - sprawdzenia obecności napięcia nieatestowanym przyrządem pomiarowym lub

specjalnym wskaźnikiem.