Załącznik nr …… do umowy

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA 
W CZERWONEJ GÓRZE

PLAN HIGIENY SZPITALNEJ

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: PROSEKTORIUM

- Informacje ogólne:

Prosektorium (poza częścią socjalną) to pomieszczenia strefy IV ciągłego skażenia-                      w związku z tym:

- istnieje  wysokie ryzyko skażenia biologicznego,

- wymagany jest wysoki poziom czystości pomieszczeń, sprzętów oraz narzędzi,

- w komórce organizacyjnej stosowane są procesy mycia (część socjalna), dezynfekcji  oraz mycia i  dezynfekcji (dekontaminacja standardowa) z uwagi na ryzyko skażenia materiałem biologicznym.

- mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni musi być  prowadzona regularnie               wg planu higieny, a ich częstotliwość  może ulec zwiększeniu w zależności od bieżącego zagrożenia epidemiologicznego,

- prowadzenie czynności mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętów  oraz dezynfekcji narzędzi wykorzystanych do przeprowadzania sekcji zwłok, podlega obowiązkowemu dokumentowaniu,

- konieczne jest przestrzeganie procedur dotyczących reżimu sanitarnego,                                    a w szczególności higieny rąk, zasad stosowania środków  ochrony indywidualnej oraz postępowania z odpadami stosownie do stopnia zagrożenia.

2. Wymagania dotyczące środków stosowanych do wykonania usługi:

- Wszystkie prace objęte zamówieniem Wykonawca wykonuje przy użyciu środków 
i sprzętu własnego.

- Wykonawca zabezpiecza środki czystości oraz  środki dezynfekcyjne niezbędne do dekontaminacji pomieszczeń. Należy stosować tylko i wyłącznie preparaty o aktualnej dacie ważności.

- Wykonawca zabezpiecza środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonania pracy, zgodne z wymogami epidemiologicznymi.

- Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość mydła 
w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych  typu zz do rąk, kostek dezynfekcyjnych do WC. Preparat do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.

- Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość mopów w tym mopów jednorazowego użytku, ściereczek w tym ściereczek jednorazowego użytku i sprzętu sprzątającego. Pranie i dezynfekcja mopów, ściereczek- w zakresie obowiązków Wykonawcy poza zakładem Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość worków do gromadzenia odpadów komunalnych, medycznych, specjalnych.

- Wykonawca zapewnia dozowniki z systemem łokciowym na mydło i preparat dezynfekcyjny, umożliwiający korzystanie systemem łokciowym.

- Wykonawca zapewnia kosze ze stali nierdzewnej na odpady, mechanizm nożny koszy.

- Wykonawca zapewnia pranie ściereczek, mopów wielorazowego użytku poza Zakładem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać w miejscu pracy Karty charakterystyki stosowanych preparatów wraz z potwierdzeniem zapoznania się z dokumentacją przez pracowników.

- Ogólna charakterystyka wymagań dotyczących procesów dekontaminacji pomieszczeń, sprzętu:

  - Mycie i dezynfekcję poszczególnych powierzchni należy rozpocząć od powierzchni  najwyżej położonych lub od tych, które uważane są za najczyściejsze a kończyć na najniżej położonych lub najbardziej zabrudzonych.

  - Mycie i dezynfekcję powierzchni należy wykonać przez przecieranie

ściereczką lub mopem  jednorazowego użytku nasączonym preparatem dezynfekcyjnym,

W przypadku powierzchni zanieczyszczonych wydalinami lub  wydzielinami pochodzenia ludzkiego (np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treść żołądkowa, kał, plwocina), należy w pierwszej kolejności, bezpośrednio po skażeniu, usunąć materiał biologiczny potencjalnie zakaźny  za pomocą higroskopijnego materiału jednorazowego użytku (lignina, ręcznik papierowy), a następnie wykonać miejscową dezynfekcję przy użyciu preparatu dezynfekcyjnego o szerokim spektrum działania, zatwierdzonym przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych  Zamawiającego.

- Do sprzątania pomieszczeń prosektorium należy używać wózka serwisowego wyposażonego w wiadra, wiaderka z obowiązującą kolorystyką,  jednorazowe mopy                                    z nakładkami (nakładki jednego kontaktu) oraz jednorazowe ściereczki. Raz użyta nakładka wraz z zebranymi zanieczyszczeniami, podobnie jak i jednorazowe ściereczki umieszczane są w jednorazowym worku na odpady medyczne                               i przekazywane do utylizacji jako odpad medyczny.                                                        Wózek i wiaderka po zakończonym sprzątaniu należy umyć                                              i zdezynfekować/ Przechowywać w stanie suchym i czystym.

- Dopuszcza się stosowanie wielorazowych ściereczek z zachowaniem obowiązującej kolorystyki w zależności od poziomu skażenia powierzchni oraz mopów wielorazowego użytku, które po użyciu Wykonawca przesyła są do prania w pralni poza terenem Szpitala/prosektorium.

- Obowiązująca kolorystyka:

| KOLOR | PRZEZNACZENIE |
| --- | --- |
| Ściereczka i wiaderko koloru niebieskiego | Mycie i dezynfekcja mebli i sprzętów |
| Ściereczka i wiaderko koloru zielonego | Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych |
| Ściereczka i wiaderko koloru żółtego | Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni i sprzętów w łazienkach oraz umywalek w częściach sanitarnych pomieszczeń (w łazienkach- za wyjątkiem muszli klozetowej, deski sedesowej) |
| Ściereczka i wiaderko koloru czerwonego | Mycie i dezynfekcja muszli klozetowej, deski sedesowej |
| Ściereczka, mop koloru białego i wiaderko koloru czerwonego | *Ściereczka , mop jednorazowego użytku Mycie i dezynfekcja stołu sekcyjnego, wózków na zwłoki, lodówek do przechowywania zwłok (wewnątrz) |

- częstotliwość procesów mycia i dezynfekcji:

PLAN  HIGIENY STREFA IV  – PROSEKTORIUM

| LP. | Powierzchnie – wyposażenie | Mycie | Dezynfekcja |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 raz dziennie | 2 razy dziennie | Inna częstotliwość | 1 raz dziennie | 2 razy dziennie | Inna częstotliwość |
|  | Ściany, glazura, kratki wentylacyjne, klimatyzacyjne | X | - | i po każdej sekcji | X | - |  |
|  | Stół sekcyjny, otoczenie | - | - | po każdej sekcji | - | - | po każdej sekcji |
|  | Chłodnia * | - | - | po każdym zabraniu zwłok * | - | - | po każdym zabraniu zwłok* |
|  | Śluza szatniowa | X | - | i po zakończonym dniu pracy | X | - | i po zakończonym dniu pracy |
|  | Wózki do transportu zwłok | X | - | i po użyciu | X | - | i po użyciu |
|  | Umywalki, krany, zlewozmywaki i otoczenie | X | - | i po każdej sekcji | X | - | i po każdej sekcji |
|  | Meble, szafy lekarskie | X | - | i w razie potrzeby | X | - | i w razie potrzeby |
|  | Dozowniki na środki dezynfekcyjne, mydła i ręczniki jednorazowego użytku – powierzchnie zewnętrzne | - | X | i wewnątrz po każdej wymianie wkładu | - | X | i wewnątrz po każdej wymianie wkładu |
|  | Lampy bakteriobójcze | - | - | 1 raz w tygodniu | - | - | 1 raz w tygodniu |
|  | Drzwi, klamki | X | - | i w razie potrzeby | X | - | i w razie potrzeby |
|  | Obudowy lamp ściennych i sufitowych, zdejmowanie i zakładanie | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | 1 x na miesiąc |
|  | Verticale, żaluzje, rolety | - | - | 1 x na tydzień | - | - | - |
|  | Okna z rozkręcaniem | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | - |
|  | Pojemniki na odpady, opróżnianie, wymiana worków | - | X | po każdej sekcji | - | X | po każdej sekcji |
|  | Podłoga | - | X | po każdej sekcji | - | X | po każdej sekcji |
|  | Gruntowne sprzątanie i dezynfekcja poszczególnych pomieszczeń | - | - | zgodnie z harmonogramem nie mniej niż 1 x na tydzień | - | - | zgodnie z harmonogramem nie mniej niż 1 x na tydzień |

*przed procesem mycia i dezynfekcji  odłączyć  urządzenie od sieci elektrycznej

Dezynfekcja i mycie narzędzi po sekcji

Prawidłowa dezynfekcja oraz postępowanie według wyznaczonych procedur higienicznych stanowi niezwykle istotny element zapobiegania i profilaktyki zakażeń.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu - wykonaniu sekcji zanurzyć w roztworze środka  dezynfekcyjnego.

Preparat dezynfekujący o szerokim spektrum działania  - pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego.

Roztwór- stężenie i czas  dezynfekcji - zgodny z zaleceniami producenta  (Karta charakterystyki preparatu chemicznego).

Wanna do dezynfekcji- wyposażona w wyjmowane sito, które ułatwia umieszczanie                                       i wyjmowanie narzędzi z roztworu.

Żadne z dezynfekowanych narzędzi nie może wystawać ponad powierzchnię płynu.

Jeśli jakieś narzędzie składa się z wielu części i nie ma przeciwwskazań do rozłożenia na części – powinno zostać rozmontowane.

Gdy wszystkie akcesoria znajdują się w wannie dezynfekcyjnej, należy je przykryć specjalną pokrywą i pozostawić w roztworze na określony czas.

Proces dezynfekcji nie powinien trwać ani więcej ani mniej niż określi producent.

Następnie należy wyjąć narzędzia opłukać je dokładnie wodą.

W razie konieczności doczyścić szczoteczką i ponownie wypłukać.

Narzędzia należy następnie osuszyć.

Wannę opróżnić, zdezynfekować i również wysuszyć.

Sprzątanie gruntowne dotyczy wszystkich pomieszczeń oraz wszystkich powierzchni

w tym:

-mycie glazury

-mycie grzejników

-mycie kratek wentylacyjnych

-mycie futryn

-mycie okien

-mycie przestrzeni za szafkami/ sprzętami

-mycie obudowy lamp oświetleniowych/bakteriobójczych

-szorowanie fug podłogowych, ściennych

4. Informacje dodatkowe:

- Nadzór nad realizacją Umowy sprawuje personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała:

- Naczelna Pielęgniarka w zakresie merytorycznym

- Pielęgniarka Epidemiologiczna w zakresie epidemiologicznym

- pracownik z działu administracyjnego, technicznego wyznaczony przez Dyrektora                          w zakresie oceny stanu technicznego

- z każdej kontroli  zostanie sporządzony pisemny protokół kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia procedur, instrukcji oraz  dokumentacji do autoryzowania  wykonanych procesów mycia i dezynfekcji narzędzi   oraz utrzymania stanu sanitarno- higienicznego pomieszczeń i sprzętów   zgodnie 
z wyznaczoną częstotliwością. Wymagane jest zatwierdzenie tej dokumentacji przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy autoryzują  wykonanie czynności w obowiązującej dokumentacji procesów mycia i dezynfekcji. Dokumentacja z wykonanej usługi jest dostępna dla organów kontroli i przechowywana u Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

- Dokumentacja sprzątania:

  - wg Załącznika nr ………